Муниципальный заказчик:

администрация МР  Мечетлинский район

Республики Башкотостан

Проект планировки и межевания части территории земельного участка с кадастровым  номером 02:38:080301:396 расположенной в микрорайоне «Восточный» сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки).

| Генеральный директор | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | М.Ю. Кормин |

Санкт-Петербург

2018 г.

Оглавление

Состав проекта	3

1.	Общие положения	4

2.	Природные условия	4.

2.1 Характеристика климата	5

2.2 Рельеф и геологическое строение	7

2.3 Гидроглафия 	8

2.4 Растительность 	9

3. Современное использование территории	10

3.1 Зоны особого регулирования градостроительной деятельности	10

3.2 Архитектурно-историческийрегламент	10

3.3 Экологиеский регламен	10

4.Параметры планируемого строительства	10

4.1 Архитектурно-планировочные решения	10

4.2 Жилищное строительство. Население	11

4.3 Социальное и культурно-бытовое строительство	13

4.4 Улично-дорожная сеть и транспорт	14

5Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	15

5.1 Общие сведения об улино-дорожной сети	15

5.2 Ландшафт и озеленение. Благоустройство	16

6Инженерные сети	17

6.1 Сети водоснабжение и канализации	17

6.2 Электроснабжение	22

6.3 Газоснабжение	25

7 Мероприятия по обеспечению потребностей маломобильных групп населения	26

8Мероприяти по охране окружающей среды	2

9 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	32

9.1Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характер	33

9.2 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера	34

9.3 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	35

9.4Гражданская оборона как система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характер	37

10 Технико-экономические показатели проекта	39

Состав проекта

| № п/п | Наименование материалов | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ |
| Утверждаемая часть |
|  | Положения проекта планировки. Утверждаемая часть. | - |  |
|  | Чертеж/Чертежи |  |  |
| Лист 1 | План красных линий | 1: 2000 |  |
| Лист 2 | План организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания территории | 1: 2000 |  |
| Лист 3 | Схема границ зон, планируемого размещения объектов капитального строительства | 1: 2000 |  |
| Лист 4 | Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1: 2000 |  |
| Обосновывающая часть |
|  | Предпроектный анализ | - |  |
|  | Текстовые материалы обосновывающей части | - |  |
|  | Чертеж/Чертежи |  |  |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1: 25000 |  |
| Лист 2 | Схема современного использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия | 1: 2000 |  |
| Лист 3 | Схема планировочной организации территории | 1: 2000 |  |
| Лист 4 | Схема обслуживания населения | 1: 2000 |  |
| Лист 5 | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | 1: 2000 |  |
| Лист 6 | Разбивочный чертеж красных линий | 1: 2000 |  |
| Лист 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1: 2000 |  |
| Лист 8 | Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1: 2000 |  |
| Лист 9 | Схема границ территориальных зон градостроительного регламента | 1: 2000 |  |
| Лист 10 | Поперечные профили улиц | 1: 200 |  |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ |
|  | Положения проекта межевания. Утверждаемая часть. | - |  |
| Лист 1 | План красных линий | 1: 2000 |  |
| Лист 2 | План организации улично-дорожной сети и транспортного обслуживания территории | 1:2000 |  |
| Лист 3 | Схема границ зон, планируемого размещения объектов капитального строительства | 1: 2000 |  |
| Лист 4 | Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры | 1:2000 |  |

- Общие положения

Проект планировки территории жилого района «Восточный» сельского поселения Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район Республики Башкортостан (далее также – проект планировки территории, проект планировки) подготовлен на основании Постановления Главы сельского поселения Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район  Республики Башкортостан о подготовке проекта планировки и проекта межевания, в соответствии с муниципальным контрактом №  №  15/2018   от  28. 08. 2018 года и техническим заданием на выполнение работ по подготовке и утверждению проекта планировки и межевания части территории земельного участка с кадастровым  номером 02:38:080301:396 расположенной в микрорайоне «Восточный» сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической съемки).

Проект планировки территории разработан с учётом:

- Генерального плана сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан; утвержденного решением Совета сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Проект разработан в соответствии с требованиями:

- Генерального плана поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан;

- Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 г. №59-з «О регулировании земельных отношений в Республики Башкортостан;

- Нормативные правовые акты Республики Башкортостан в области планировки территории

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.07.01.-89*(2004) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- ГОСТ Р 21.1101-2009 Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» (в ред. 2015 г.), утвержденных приказом Госкомитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре № 219 от 10.08.2017 г.

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 154,25 га.

В проекте установлены красные линии, выполнена схема улично-дорожной сети, проработаны вопросы инженерного обеспечения, благоустройства и озеленения территории.

Проведен анализ исходной информации на территорию проектирования.

- Природные условия

Большеустьикинский сельсовет находится в центральной части Мечетлинского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Малоустьикинскиим сельским поселением, с востока – с Алегазовским сельским поселением, с запада– с Белокатайским районом, с юга – с Юнусовским и Лемез-Тамакским сельскими поселениями. С. Большеустьикинское находится в центральной части земель сельского поселения Большеустьикинский сельсовет и является административным центром муниципального района Мечетлинский район и административным центром сельского поселения. Проектируемая территория   расположена   в части земельного участка  с  кадастровым  номером 02:38:080301:396. Территория ограничена: с южной  стороны охранной зоной  газопровода-отвода к ГРС Большеустьикинское;  с северной стороны автомобильной дорогой "Большеустьикинское - Новобелокатай";   с восточной стороны  - санитарно-защитной зоной  действующего кладбища; с западной стороны  дорогой местного значения.

2.1. Характеристика климата

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Дуван, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Населенный пункт Большеустьикинское располагается в таежной природно-климатической зоне Восточно-Европейской равнины. Климат наиболее умеренный и влажный.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 39

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 39

обеспеченностью 0,92							- 36

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 50

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					             8,2

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха периода, 0С со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			             169/-9,9

< 80 продолжительность/сред. температура			             228/6,3

< 100 продолжительность/сред. температура			             244/5,3

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					             80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				            77

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				95

- Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV

С										11/12

СВ										5/6

В										2/7

ЮВ										6/8

Ю										30/23

ЮЗ										27/20

З										            16/20

СЗ										2/5

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										3,5

СВ										4,3

В										5,6

ЮВ										3,7

Ю										4,1

ЮЗ										4,9

З										            5,1

СЗ										4,6

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									            3,1

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз

в 10 лет									           131

в 50 лет									           171

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление					            973,2

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										27,6

0,98										24,8

0,96										23,0

0,95										21,3

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							            24,9

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С	            38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						            12,5

- Средняя относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						            70

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					            56

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм		            376

- Суточный максимум осадков, мм					72

- Средняя продолжительность охладительного

периода, мм								             1

- Средняя температура охладительного периода, 0С		 0

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июнь-август, м/с								0,0

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август, м/с							      северное

- Среднее число дней с росой за год					 68

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 15,0			- 15,4

- Февраль					- 13,7			- 14,0

- Март						- 7,1			- 7,9

- Апрель					+ 3,0			+ 2,8

- Май						+ 10,6			+ 10,9

- Июнь						+ 15,8			+ 15,9

- Июль						+ 17,2			+ 17,5

- Август				            + 14,8			+ 14,8

- Сентябрь					+ 9,3			+ 9,3

- Октябрь					+ 1,6			+ 2,1

- Ноябрь					- 6,8			- 6,7

- Декабрь					- 12,1			- 12,3

- Год						+ 1,5			+ 1,4

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север				2,9			2,2

Северо-восток		            2,9			2,1

Восток				2,8			2,6

Юго-восток			2,4			3,2

Юг				2,4			3,8

Юго-запад			3,4			3,9

Запад				3,3			3,4

Северо-запад			3,0			2,8

Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20 – 50 дней, с метелью – 40-65 дней.

Продолжительность безморозного периода – 90 – 110 дней. Переход среднесуточной температуры через 0 0С – 5 – 10 апреля, 23 – 28 октября.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800 – 22000С, значение гидротермического коэффициента – 1,2 – 1,6 (агроклиматический район умеренно-теплый и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75-90 дней, с температурой от -5 до - 150С – 80-90 дней, мощность снежного покрова 50 - 70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с; зимой 2-4 м/с.

2.2 Рельеф и геологическое строение

Территория Мечетлинского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В формировании геологического строения устройства поверхности района принимали участие различные по условиям и возрасту образования, породы артинского и кунгурского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения. Залегание слоев моноклинальное. Основная часть территории сложена породами артинского яруса. Артинский ярус представлен свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчаники, глинистые сланцы и т.д.) мощностью 120 - 140 м.

Третичные отложения встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов. Мощность 3-10 метров.

Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности верхнепермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольно однообразны, представлены аллювиальными и делювиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчлененных песков, галечников.

Водоностность

Подземные воды характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов, что обусловлено широким развитием карста малой мощностью и водонепроницаемотью четвертичных, аллювиально-деллювиальных отложений водоразделов. Скапливается лишь верховодка в период обилия атмосферных осадков. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6-6,0 м/год) и правых притоков (0,2-2 м/год).

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

Территории, неблагоприятные для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса рек Ик, Ай затопляемая паводком 1 % обеспеченности, она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной территорией и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 188,8 до 193,0 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас рек Ока, Ай, Ик, Суя а также их притоков, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территории, благоприятные для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 200,0 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования, в основном, в западной части района проектирования. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Мечетлинского района не представляет сейсмической опасности.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена крупными реками Ай, Ока и Ик. Река Ай протекает в западной части сельского поселения, река Ай пересекает сельское поселение с юга на север, через населенные пункты с. Большеустьикинское и д. Сальзигутово.

Протяженность реки Ай составляет 549 км. Среднегодовой расход воды реки Ай - 84,0 м3/с. Весеннее половодье наблюдается в апреле и характеризуется большими расходами воды - более 75 м3/с. Общее падение — 714 м, площадь бассейна — 15 тыс. км². Средний уклон уменьшается с 4,3 % в истоке до 2,2 % у с. Лаклы и до 1,3 % в нижнем течении. По физико-географическим условиям бассейн реки делится на горную (от истока до села Лаклы Салаватского района) и равнинную (до устья) части. Горная часть расположена в пределах складчатых гор и предгорий Южного Урала. Равнинная часть лежит на Юрюзано-Айской равнине и Уфимском плато. Берёт начало из болота Клюквенное, расположенного на стыке хребтов Уреньга и Аваляк Южного Урала , в 2 км к юго-западу от кордона Южный и в 70 км к юго-юго-западу от города Златоуст. В верховьях течёт с северо-востока на юго-запад по территории Челябинской области.

Питание преимущественно снеговое. У г. Златоуст 67,1 % годового стока приходится на весенний период (апрель—июнь), 25,6 % — летне-осенний (июль — ноябрь), 7,3 % — зимний (декабрь — март); к устью весенний сток снижается до 62,6 %, летне-осенний увеличивается до 27,4 %, зимний — до 10 % (вследствие закарстованности, наличия прудов). Среднегодовой расход воды у Златоуста составляет 8,6 м³/с, у с. Лаклы Салаватского района — 48,2 м³/с, в устье — 84,0 м³/с.

Замерзает в конце октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая. Река сплавная.

По данным многолетних наблюдений населенные пункты с. Большеустьикинское, д. Сальзигутово, д. Азикеево, с. Новомуслюмово Большеустьикинского сельского поселения попадают в зону подтопления паводковыми водами 1 % обеспеченности.

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества. Поверхностные водные объекты являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и населения.

Водный режим рек характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, устойчивой летне-осенней меженью и низкой зимней меженью.

2.4. Растительность

По характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности территрия района относится к северо-восточной лесостепной подзоне. Почти 90 % всей лесопокрытой площади занимают лиственные насаждения. Основными  древесными породами является береза, осина, липа и дуб.

Леса на территории района распространены неравномерно: наиболее лесной является северо-западная и северо-восточная часть.  Все леса естественного происхождения.

Кустарниковая растительность распространена главным образом по склонам реки Ай, по водоразделам, по склонам балок и оврагов и представлена ивой, черемухой, рябиной.

Травянистая растительность представлена ковыльно-типчаковыми группировками, группировками дикорастущих трав, таких как клевер красный, тимофеевка, лютик едкий, пырей ползучий, ежа сборная.

Пахотные земли сильно засорены. Из сорняков наиболее распространены осот, молочай, вьюнок, конопля дикая и другие.

Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади района, покрытой лесом, к его общей земельной площади составляет 20,04 %.

Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для развития различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятны ландшафты, сочетающие 3 природно-эстетических фактора – интересный рельеф, леса и водоемы.

На сегодняшний день рекреационные ресурсы используются слабо.

2.5. Почвы

Район проектирования распложен в Юрюзано-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи республики Башкортостан.

В формировании почвенного покрова, состава и видов почв большую роль сыграли послетретичные образования в виде делювиальных и аллювиально-делювиальных отложений.

Основу почвенного фонда составляют почвы лесного типа (серые, темносерые, светлосерые, и серо-коричневые) и слабо оподзоленные черноземы. Почвы лесного типа разнообразны по механическому составу, характеризуются распыленно-глыбистой структурой пахотного горизонта, в пониженных элементах рельефа имеют признаки оглеения, в местах с сильным расчленением рельефа – сильно подвергаются эрозии. За последние 5 - 7 лет, по данным исследований Академии наук РБ, в почвах северо-восточного региона снизился уровень содержания гумуса, в частности в Мечетлинском районе площади почв с низким содержанием гумуса увеличились более чем на 2 тыс. га.

3. Современное использование территории

Проектируемая территория расположена в восточной  части  с.Большеустьикинское сельского поселения Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район Республики Башкортостан.. В настоящее время на проектируемой территории  готовится  процесс размежевания участков для индивидуального жилищного строительства.  Площадь участка проектирования – ориентировочно 141,6 га.

С западной стороны проектируемая территория ограничена существующей жилой застройкой, с южной стороны  газопроводом - отводом к АГРС "Большеустьикинское"; ОАО "Газпром", с северной и в автомобильной дорогой: "Большеустьикинское - Новобелокатай", с восточной стороны  - санитарно-защитной зоной  действующего кладбища; с западной стороны  дорогой местного значения.

3.1. Зоны особого регулирования градостроительной деятельности: нет.

3.2. Архитектурно-исторический регламент: ограничений по архитектурно-историческому регламенту нет.

3.3. Экологический регламент: нет.

4 Параметры планируемого строительства

4.1. Архитектурно-планировочные решения

Структура улично-дорожной сети и красные линии разработаны в соответствии с генеральным планом и с учетом существующего положения.

Основная идея архитектурно-планировочной композиции планируемой территории состоит в создании максимально комфортной среды и полноценных условий для проживания  жителей на проектируемой и прилегающей к ней территории.

Задачи  разрабатываемого проекта планировки:

- определение параметров планировочной структуры территории;

- определение границ зон  существующего и планируемого размещения  объектов и  коммуникаций инженерной инфраструктуры;

- определение  плана красных линий с учетом существующей застройки, проектных предложений  по размещению объектов различного назначения и  транспортных узлов;

- определение границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- установление параметров элементов планировочной структуры на данной территории;

- определение территорий общего пользования;

- уточнение  границ территориальных зон «Градостроительного регламента».

- уточнение  транспортных связей между кварталами.

В разработку проекта планировки входят территории жилой зоны, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено необходимое благоустройство и озеленение улиц.

Ориентировочное местоположение общественных зданий и сооружений определено в соответствии с ранее разработанным генеральным планом сельского поселения Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция   проектируемой территории продиктована особенностями ситуации, к числу которых относятся следующие факторы:

- природные и инженерно-геологические условия, в том числе наличие небольшого озерца в северо-восточной части территории.

- сложившиеся и проектируемые условия транспортной структуры;

- функциональное зонирование территории;

- очередности освоения территории;

- наличие существующих земельных участков.

При рассмотрении этих факторов определена функциональная зона проектируемой территории:

Зона «Ж-1»:

- для индивидуального жилищного строительства -  площадь земельного участка от 800,0 до 1500,0 кв. м;

- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – площадь земельного участка от 800,0 до 3000,0 кв. м, не требующие организации санитарно-защитных зон;

- для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками от 800 до 1500 кв. м;

- для блокированной секционной застройки блокированными жилыми домами, блок-квартира на одну семью до 3-х этажей с придомовыми участками до 400 кв. м.;

Зона «ОД-1»

- для широкого спектра застройки коммерческих и обслуживающих функций, формирующей общественно-деловую зону на территории с. Большеустьикинское сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, включающий объекты социального, культурного, спортивного назначений.

Зона «Р-1»

- для сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создания на этих условиях комфортного посещения территорий; обустройство территории для отдыха населения

Зона «Т-1»

- зона размещения инженерно-транспортной  инфраструктуры (линейных объектов);

Красные линии и линии регулирования застройки

Красные линии - линии, которые обозначают существующие или планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения – линейные объекты.

Красные линии проектом планировки и проектом межевания территории установлены в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства. Красные линии разработаны для новых внутриквартальных улиц.

Линиями регулирования застройки для целей настоящего проекта планировки следует считать линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011.

При размещении зданий, строений, сооружений на земельных участках следует учитывать ограничения зон с особыми условиями использования территорий.

4.2. Жилищное строительство. Население

Всего в населенном пункте Большеустьикинскоепроживает на 2018 г. ориентировочно 7839 чел.

Проектом предлагается застройка территории в соответствии требованиям градостроительного регламента к зоне Ж-1. Во всех кварталах предлагается разместить малоэтажную застройку индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками от 1000 м² до 1200 м², этажностью - 1-3 этажей.

Тип застройки определен из расселения населения в индивидуальных отдельно стоящих жилых домах средней общей площадью 100 м² на один дом.

Проектом предлагается к размещению:

- в жилом квартале № 1    площадью  0,7 га  6 земельных участков под ИЖС

- в жилом квартале № 2    площадью  1,6 га   14 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 3    площадью  2,1 га  15 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 4    площадью  1,4 га  10 земельных участков под ИЖС;

- в квартале общественной застройки № 5    площадью  0,1 га  1 земельный участок под магазин ТПС;

- в жилом квартале № 6    площадью  0,9 га  7 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 7    площадью  0,9 га  7 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 8    площадью  1,5га  11 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 9    площадью  3,6 га  24 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 10  площадью  1,9 га  14  земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 11  площадью  2,5 га  18 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 12  площадью  2,4 га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 13  площадью  1,8 га  14 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 14  площадью  1,9 га  14 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 15  площадью  1,6 га  16 земельных участков под ФОК;

- в жилом квартале № 16  площадью  2,1 га  8 земельных участков под ИЖС и рекреацию;

- в жилом квартале № 17  площадью  1,5 га  10 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 18  площадью  1,3 га  10 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 19  площадью  1,5 га  10 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 20  площадью  1,8 га  15 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 21  площадью  2,9 га  17 земельных участков под ИЖС и 1 участок под детский сад;

- в жилом квартале № 22  площадью  1,6 га  12 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 23  площадью 1,0 га  8 земельных участков под ИЖС;

- в квартале общественной застройки № 24  площадью  2,2 га  1 земельный участок под общеобразовательную школу;

- в жилом квартале № 25  площадью  1,5 га  12 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 26  площадью  2,4 га 16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 27  площадью  2,7 га  11 земельных участков под ИЖС, 1 участок под сельскую больницу, 1 участок под ТРК;

- в жилом квартале № 28  площадью  2,0 га  13 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 29  площадью  2,4га  16 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 30  площадью  1,2 га  8 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 31  площадью  1,7 га   11 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 32  площадью  1,5 га   5 земельных участков под ИЖС, 1 земельный участок под социальный объект, 1 земельный участок под гостиничный комплекс;

- в жилом квартале № 33  площадью  1,5 га  10 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 34  площадью  1,2 га  8 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 35  площадью  3,0 га  20 земельных участков под ИЖС;

- в жилом квартале № 36  площадью  2,5 га  17 земельных участков под ИЖС;

Всего на расчётный срок предлагается построить 40,7 тыс.м² общей площади жилых домов (407 домов).

Средняя жилищная обеспеченность на расчётный срок должна составить расчетно 30,0 м²/чел.

Общая численность населения проектируемого микрорайона на расчетный срок составит, при коэффициенте семейности 4,47 чел.,  ориентировочно 407 х 4,47 чел = 1820 человек.

На свободной территории предлагается разместить малоэтажную застройку индивидуальными жилыми домами с размерами приусадебных участков, равными в среднем 0,15 га (ориентировочно по 30х50 м каждый участок). Количество земельных участков, предназначенных для ИЖС на расчетный срок,  ориентировочно составляет 407 участков.

Таблица 4.2-1.  Объемы жилищного строительства

| Номер участка по проекту планировки | Территория, га | Общая площадь жилого фонда, м² | Количество участков, шт. | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые участки | 141,6 | 40,7 | 407 | 1820 |
| Итого: | 141,6 | 40,7 | 407 | 1820 |

4.3. Социальное и культурно-бытовое строительство

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания населения включает объекты районного значения (эпизодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания).

Согласно ранее разработанного генерального плана общественно-деловая зона проектируемого микрорайона будет представлена:

- проектируемой общеобразовательной школой на 493 учащихся места;

- проектируемым Детским домом творчества на 149 мест;

- проектируемым гостиничным комплексом включающим гостиницу на 38 мест и кафе на 49 посад. мест;

- проектируемым центром социальной реабилитации;

- проектируемым домом интернатом для престарелых 60 лет и инвалидов на 29 мест;

- проектируемым реабилитационным центром;

- проектируемым детским домом на 29 мест;

- проектируемой Сельской участковой больницу (СУБ) включающей стационар на 166 койко-мест, поликлинику на 371 посещ. в смену;

- проектируемым физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК) на 660 м2 площ пола спортзала, так же включающего бассейн на 242,1 м2 площади зеркала воды;

- проектируемым торгово-бытовым комплексом, включающим видеозалы и игровые на 112 мест, клуб на 166 мест, кинотеатр на 339 мест, кафе на 100 мест, отделение связи, отделение банка на 1 опер. кассу, предприятия бытового обслуживания на 20 раб. мест, аптеку на 20 м2 торг. площ., торговые ряды на 300 м2, химчистку и прачечную на 22,2 кг в смену;

- проектируемым магазином ТПС на 80 м2 торговой площади.

- проектируемым домом детского творчества на 129 мест.

Территории данных объектов будут оборудованы открытыми автостоянками индивидуального транспорта.

Архитектурно-планировочное  решение территории школы и  детского сада основано на соблюдении всех санитарных, противопожарных и технологических нормативов. Проектируемые здания располагаются в центре участка. Благоустройство территории здания школы и  детского сада выполнено в пределах участка освоения. Проезды и пешеходные дороги на пути к зданию имеют удобные подъезды и подходы. Внутриплощадочные проезды и площадки территории школы и детского сада приняты с асфальтобетонным покрытием.

Свободные от застройки и покрытий места участка засеваются посадкой деревьев и кустарников, газоны засеваются многолетними травами (без внесения чернозема).

4.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ запроектирована в соответствии с классификацией, предусмотренной генеральным планом и техническими условиями и с учетом сложившейся улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть в пределах рассматриваемых границ выполнена в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Согласно ранее разработанного Генерального плана с.Большеустьикинское уровень автомобилизации принят на расчетный срок - 343 автомобиля на 1000 жителей.

Таким образом, общее количество автомобилей на расчетный срок  на территории проектируемого микрорайона по расчету совталяет: 1099 х 343/1000 = 376 машиноместа.

По проекту стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются на приусадебных участках. Открытые автостоянки размещены на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, на рекреационных территориях всего в количестве 386 мест. При магазине ТПС – 34 машино-места, при ФОК – 43 машино-места, при детском саде 8 машино-мест, при доме детского творчества – 21 машино-место, при больнице 19 машино-мест, торгово-бытовом комплексе – 32 машино-мест, при социальном реабилитационном центре (+детском доме и доме престарелых)  и гостиничном комплексе  – 49 машино-мест. Также предусмотрены парковочные места в северной части микрорайона около стадиона в количестве 180 машино-мест.

Организация общественного транспорта

Структура улично-дорожной сети отредактирована с учетом проектных решений.  Проектом предусмотрена организация движения общественного транспорта по улицам в жилой застройке проектируемого микрорайона.

«Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. М 1:2000» представлена на листе 5 графической части проекта.

таблица 4.4-1.   Классификация улиц

| № п/п | Классификация улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина проезжей части, м | Ширина тротуаров м | Длина проезжей части км | Кол-во полос движения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и проезды в жилой застройке (проектируемые): |
| 1 | Ул.1-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,42 | 2 |
| 2 | Ул.2-я Восточная | 40 | 40,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,5 | 2 |
| 3 | Ул.3-я Восточная | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,5 | 2 |
| 4 | Ул.4-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,3 | 2 |
| 5 | Ул.5-я Восточная | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,8 | 2 |
| 6 | Ул.6-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,5 | 2 |
| 7 | Ул.7-я Восточная | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,5 | 2 |
| 8 | Ул.8-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,4 | 2 |
| 9 | Ул.9-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,2 | 2 |
| 10 | Ул.10-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,6 | 2 |
| 11 | Ул.11-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,5 | 2 |
| 12 | Ул.12-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,6 | 2 |
| 13 | Ул.13-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,25 | 2 |
| 14 | Ул.14-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,4 | 2 |
| 15 | Ул.15-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,3 | 2 |
| 16 | Ул.16-я Восточная | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,1 | 2 |
| 17 | Ул.17-я Восточная | 40 | 25,0 | 7,0 | по 1,5 | 1,7 | 2 |
| 18 | Ул.18-я Восточная | 40 | 20,0 | 7,0 | по 1,5 | 0,7 | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 11,27 |  |

Примечание: Поперечные профили улиц (М 1:200) показаны на листе 10 графической части проекта.

Организация пешеходного движения

На проектируемой территории в соответствии с нормативной документацией предусмотрено устройство пешеходных дорожек шириной 1,5 м.

На участках пути движения пешеходов с проездами для транспорта на дорогах предусмотрено устройство ограниченной разметки пешеходных путей движения. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, совмещены с учетом требований к параметрам путей движения.

Вдоль тротуаров на всем участке предусмотрена установка бетонного бортового камня БР 100.20.8.

Запроектированные улицы и тротуары составляют цельную систему пешеходных связей, позволяющую пешеходам передвигаться в любом направлении независимо от транспортного движения.

5.  Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

5.1 Общие сведения об улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть проектируемого жилого микрорайона  представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений, установки технических средств информации и организации движения. Геометрические параметры поперечного профиля проектируемых дорог назначены согласно СНиП 2.07.01-89*.

Улицы запроектированы из условия оптимального, удобного и бесперебойного обеспечения транспортной связью жилых кварталов проектируемого микрорайона.

Таблица 5.1-1.  Экспликация улиц и проездов

| Классификация улиц | Показатель, м | Примечание, ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- |
| Ул.1-я Восточная | 0,42 | 20,0 |
| Ул.2-я Восточная | 0,5 | 40,0 |
| Ул.3-я Восточная | 0,5 | 25,0 |
| Ул.4-я Восточная | 0,3 | 20,0 |
| Ул.5-я Восточная | 1,8 | 25,0 |
| Ул.6-я Восточная | 0,5 | 20,0 |
| Ул.7-я Восточная | 0,5 | 25,0 |
| Ул.8-я Восточная | 0,4 | 20,0 |
| Ул.9-я Восточная | 0,2 | 20,0 |
| Ул.10-я Восточная | 0,6 | 20,0 |
| Ул.11-я Восточная | 0,5 | 20,0 |
| Ул.12-я Восточная | 0,6 | 20,0 |
| Ул.13-я Восточная | 0,25 | 20,0 |
| Ул.14-я Восточная | 0,4 | 20,0 |
| Ул.15-я Восточная | 0,3 | 20,0 |
| Ул.16-я Восточная | 1,1 | 25,0 |
| Ул.17-я Восточная | 1,7 | 25,0 |
| Ул.18-я Восточная | 0,7 | 20,0 |
| Итого: | 11,27 | 20,0 |

Проект на строительство улично-дорожной сети предусматривает следующие мероприятия:

-  отсыпку земляного полотна;

-  строительство искусственных сооружений;

-  перепланировку территории в пределах красных линий для устройства водоотвода;

-  устройство дорожной одежды;

-  укрепительные работы и обстановку дороги по нормативам для улиц в жилой застройке.

При разработке данного раздела предусмотрены мероприятия, направленные на снижение стоимости строительства и уменьшение воздействия на окружающую среду:

- снятие почвенно-растительного грунта с полосы отвода (в пределах красных линий) со складированием его в штабели и вывозом для дальнейшего использования при укрепительных работах, рекультивации временно занятых земель и засыпки пониженных мест;

-  устройство дорожной одежды;

-  расстановка и определение параметров искусственных сооружений с учетом расходов и направления линий стекания поверхностных вод;

-  устройство водопропускных труб для пропуска паводковых и ливневых вод под проезжей частью улиц,  исключающих заболачивание прилегающей территории;

-  перепланировка территории в пределах красных линий для устройства водоотвода.

5.2. Ландшафт и озеленение. Благоустройство.

Концепция использования существующего ландшафта, а также мероприятия по озеленению и благоустройству отведенной для проектирования и дальнейшего освоения территории в настоящем проекте планировки не противоречат принятым ранее решениям генерального плана с.Большеустьикинское. Откорректированы очертания и благоустройство жилых кварталов, измененных в процессе проектирования.

В создании гармоничной застройки жилого района важная роль принадлежит ландшафту. Территория, отведенная под освоение, имеет ровный спокойный рельеф на преобладающей площади, лишена насаждений. Между находящейся с западной стороны жилой  застройкой и территорией проектирования в направлении с запада  на восток проходит рядовая лесополоса.

Активную роль в обогащении архитектурного облика застройки микрорайона  призвана играть растительность - деревья, кустарники, цветы, трава, все размещенные на территории освоения  зеленые насаждения (независимо от их функционального назначения) - озеленение приусадебных участков, территорий школы, детских садов, скверы у зданий культурно-бытового назначения, озеленении бульваров и т.д.  Все они  используются для формирования окружающей человека среды обитания, обогащения архитектурно-планировочной композиции проектируемой застройки.

Зеленые участки и пешеходные аллеи в жилых кварталах призваны сделать среду обитания местных жителей более комфортной.

Вдоль улиц производится посадка смешанных пород деревьев трехгодовалых согласно принятому поперечному профилю. Посадка кустарника производится траншейным способом.

Для противоэрозионной защиты откосов насыпей и рекультивируемой территории от погодно-климатических факторов проектом предусмотрено их укрепление почвенно-растительным грунтов с посевом семян культурных трав из расчета 120 кг/га. Плотный травяной   покров обеспечивает устойчивость откосов от эрозии и распространения сорняков.

Остатки почвенно-растительного грунта могут использоваться для засыпки пониженных мест на территории земельных участков проектируемого жилого микрорайона, либо вывозятся по решения заказчика.

В северной части проектируемого микрорайона предполагается размещение рекреационной зоны с размещением стадиона и прогулочной парковой зоны. Также, в непосредственной близости от физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрена рекреационная зона (квартал№16). В рекреационных зонах предусмотрена установка скамеек и урн. В зоне отдыха предусмотрено комплексное благоустройство с учетом детских игровых площадок, беседок, скамеек, урн и других элементов, соответствующих функциональному назначения этой территории.

В композиции зеленых насаждений рекомендуется использовать сочетание разнообразных растений (учесть на последующих стадиях проектирования), компонуя из них объектные элементы.

6 Инженерные сети

6.1 Сети водоснабжения и канализации

Основание для разработки проекта и общие данные.

Раздел «Наружные сети водоснабжения и канализации» разработан с учетом справки  о технической возможности присоединения к сетям водоснабжения,  выданной Администрацией сельского поселения Большеустьикинское выполнен в составе данных проектов планировки и межевания.

Проектные решения выполнены в соответствии с проектными решениями генерального плана и с учетом требований:

-  СП31.13330.2012   «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети»;

-  СП 8.13130.2009     «Источники  наружного противопожарного водоснабжения».

Перечень нормативных документов, используемых для проектирования

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 8.13130.2009    Источники наружного противопожарного водоснабжения;

- СП 10.13130.2009  Внутренний противопожарный водопровод;

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012   «Канализация Наружные сети;

-  СНиП 3.02.01-87* «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».

Общие сведения

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Предусмотренные в проекте материалы, изделия и оборудование должны быть сертифицированы на соответствие требованиям государственных стандартов (технических условий) и должны иметь разрешение Госгортехнадзора России на их применение.

Проектными решениями предусмотрено строительство объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, который бы обеспечил стабильную подачу воды для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд населения, и сетей системы хозяйственно-бытовой канализации.

Трассы проектируемых сетей  запроектированы по улицам.

Диаметры трубопроводов приняты расчетом, исходя из условия обеспечения требуемого расчетного максимального часового расхода.

Расчетные расходы воды. Требуемые напоры

Количество и состав водопотребителей  приняты в соответствии с  данными по межеванию.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по отдельным категориям граждан приняты по таблице №1 СП31.13330.2012   в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки, на полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках –   потабл.3 прим.1.  Расходы воды на нужды административно-бытовых и социально-культурных учреждений принят по табл.А2 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по таблице №1 СП 8.13130.2009, на внутреннее пожаротушение - по таблицам №1  СП 10.13130.2009.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят 20 л/сек (при количестве одновременных пожаров - 1 шт.).

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение принят 2струи - 2,5 л/сек смотри табл.№  (приложение-расчеты.)

Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды  и обеспечивается  из  сети централизованного водопровода.

Свободные напоры в разводящей сети водопровода на хозяйственно-питьевые нужды приняты согласно п. 5.11 СП 31.13330.2012 и составляют 14,0 м (для двухэтажной застройки).

Минимальный свободный напор в наружной сети при пожаротушении принят  10,0 м.

Максимальный суточный расход составляет            - 462,46 м³/сут.

с учетом пожаротушения                                       -  732,5 м3/сут

Максимальный часовой расход составляет              -  39,31 м³/ч.

с учетом пожаротушения                                       -  129,31  м3/ час

Средний суточный расход составляет                       -  420,42м³/сут.

Технико-экономические показатели проектируемого водовода приведены в таблице 6.1-1.

таблица 6.1-1.   Технико–экономическая характеристика проектируемых

водопроводных сетей

| Наименование | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения |
| Протяженность | Км | 18,8 |
| Материал труб |  | полиэтилен ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (преимущ.) |
| Диаметр /протяженность | мм /км | 160х9,5 / 18,8 110х6 1,36 |
| Пропускная способность | м³\ч (л/с) | 39,31 при пожаре -129,31 (10,92)при пожаре (35,92) |
| Назначение |  | транспортировка требуемого количества питьевой воды жителям проектир. микрорайона; - обеспечение необходимого расхода (35,92л/сек) при тушение пожара |
| Способ прокладки | Способ | - траншейный |
| Сети канализации |
| Согласно ТУ сети канализации не предусмотрены* |

* Для сбора жидких отходов жизнедеятельности в неканализованных домовладениях и из объектов общественной застройки устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. Далее жидкие коммунальные отходы из выгребов («шамбо») вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений коммунальной (бытовой) канализации с дальнейшей биоочисткой на них или на указанные поля ассенизации.

Суммарные расходы воды на водопотребление проектируемой части территории приведены в   таблице №6.1-2 (приложение-расчеты)

При определении максимальных расчетных расходов было принято водопотребление на полив приусадебных участков в два срока – утром и вечером в течение трех часов, улиц и зеленых насаждений – в течение рабочего дня, интенсивность отбора в эти периоды принята равномерной  смотри табл.№6.1-2 (приложение-расчеты.)

таблица № 6.1-2.           Расход воды на нужды населения

|  | Кол-во жителей, чел | Норма водопотребления, л/сут. чел. | Средний суточ ный расход, м³/сут | Максимальное водопотребление | Минимальное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мах. коэфф. сут. неравном. | мах. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | макс. часовой расход, м³/ч | макс. секунд ный расход, л/с | мин. коэфф. сут. неравном. | мин. сут. расход, м³/сут | коэфф. часов. неравном. | мин. часо вой расход, м³/ч | мин. секун. расход, л/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| весь микрорайон | 1820 | 210 | 382,2 | 1,10 | 420,42 | 2,04 | 35,74 | 9,93 | 0,70 | 267,54 | 0,04 | 0,45 | 0,12 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  | 38,22 |  | 42,04 |  | 3,57 | 1,09 |  | 26,75 |  | 0,045 | 0,012 |
| полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 420,42 |  | 462,46 |  | 39,31 | 10,92 |  | 294,29 |  | 0,495 | 0,132 |

Принципиальные проектные  решения

Данным проектом предусмотрено строительство уличных водопроводов для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения проектируемого микрорайона и транспортировки требуемого количества воды на случай возможного пожара. Для этого предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода общей протяженностью 18,8 км из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR17 питьевая ГОСТ 18599-2001 от ранее запроектированных сетей по улицам проектируемой территории к жилым домам и общественным зданиям;

-   установка  8 шт.  пожарных гидрантов в проектируемых водопроводных   колодцах;

-   установка в узловых точках водопроводной сети колодцев с запорной арматурой, предназначенной для отключения ремонтируемых участков. В нижних точках сети установка колодцев с арматурой, предназначенной для опорожнения сети  посредством дренирования в мокрые колодцы.  В местах повышенных переломных точек профиля установка колодцев с арматурой для выпуска воздуха.

Водопроводы прокладываются преимущественно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17–160х9,5, 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. Стальные участки предусмотрены в местах врезок, установки запорной арматуры, а также вводов в жилые дома.

Защитные футляры при пересечении стенок водопроводных и канализационных (выгребных) колодцев  прокладываются из стальных электросварных труб  Ø273х6,0 и Ø426х7,0 по ГОСТ 10704-91* из стали марки 3 сп группы В.

При прокладке под проезжей частью улиц водопроводные трубы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см, сверху засыпаются песком на толщину 30 см, далее до верха траншеи предусмотрена засыпка ПГС.

В переломных точках трассы предусмотрена установка воздушных клапанов комбинированного действия марки «D-040P Barak». Воздушные клапаны служат для выпуска и впуска воздуха на водоводах, позволяют в работающих водопроводах избежать гидравлических ударов и уменьшения пропускной способности. При заполнении водоводов водой (в пусковой период или после ремонтных работ) воздух удаляется через автоматические клапаны, а при больших расходах воздуха – при помощи специально установленных для этих целей задвижек, которые вручную открываются перед заполнением трубопроводов, и также вручную закрываются после заполнения водовода водой. В некоторых случаях возникает необходимость впуска воздуха в трубопровод, например, при образовании  вакуума во время разрыва трубопровода в пониженных его участках, при случайном закрывании задвижки в верхнем конце водовода, при разрыве сплошности потока в водоводе, при выключении электроэнергии и остановке насосной станции.

Водопроводные и канализационные колодцы выполнены из сборного железобетона по типовому проекту  901-09-11.84*.

Люки колодцев и камер, размещаемых на незастроенных территориях или газонах, приняты выше отметки земли на 0,2 м с обваловкой горловин колодцев минеральным грунтом на ширину по верху 0,7 м.

Обеспечение сохранности  действующих коммуникаций

Земляные работы по вскрытию существующих инженерных сетей следует производить механизированным способом только до отметки на 0,5 м выше верха трубопровода, дальнейшую разработку производить только вручную без применения ударных инструментов, в присутствии представителей организаций владельцев пересекаемых коммуникаций.

Защита трубопроводов от коррозии

Для исключения коррозийных процессов водопровод и местная канализация (в выгребные ямы)  прокладываются преимущественно их полиэтиленовых труб.

Для пассивной защиты стальных участков водопроводов от почвенной коррозии проектом  предусматривается изоляция «весьма усиленного» типа битумно-полимерная по ГОСТ 9.602-2005.

При монтаже необходимо произвести контроль сплошности и толщины изоляционного покрытия неразрушающими методами контроля согласно СНиП 3.05.04-85*.

Монтаж. Сварка и испытание  трубопроводов

Монтаж, сварку  и испытание трубопроводов вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети водоснабжения и канализации и сооружения на них».

Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-монтажной организацией в два этапа:

первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации.

Участки водовода, проложенные в футлярах методом бестраншейной прокладки, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляр  до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

Величина испытательного давления на герметичность для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний должна составлять 1,6 МПа.

Проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов производить неразрушающим радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим)  методом контроля по ГОСТ 7512—82.

Сварочно-монтажные работы выполняются с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, ВСН 006-89, РД 558-97 и «Типовой инструкции по безопасному ведению огневых работ».

Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности

по отношению к материалам изделий и конструкций водопровода.

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в местную эрозионную сеть.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией.

По содержанию основных компонентов подземные воды по отношению к конструкциям из бетона марки W4-W8 и по отношению к портландцементу агрессивными свойствами не обладают. По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции, подземные воды являются среднеагрессивными, на арматуру железобетонных конструкций, неагрессивные.

При застройке территории меняется природная обстановка, водный баланс, и за счет нерегулируемого водного стока, утечек из водонесущих коммуникаций, а также весной, в период интенсивного снеготаяния и в периоды максимального выпадения атмосферных осадков возможно временное формирование вод типа «верховодка». В связи с этим при проектировании заглубленных помещений следует предусмотреть их защиту от проникновения воды.

Сведения о категории и классе  сети водопровода.

В настоящее время на проектируемой территории  нет  зарегистрированного населения,  в перспективе ожидается 1820 человека.

Согласно СП 31.13130.2012 п.7.4 по степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения с.Большеустьикинское, куда будет входить и население проектируемого  микрорайона, относится ко II категории надежности (обеспеченности) действия (суммарно более 5 тыс.человек), где величина допускаемого снижения подачи воды хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды должен составлять не более 6 часов. Класс ответственности сооружения – первый (согласно СП 30.13330.2012, п11.21).

Количество запорной и регулирующей арматуры на сети водопровода  определено количеством колодцев, установленных в повышенных и пониженных точках профиля сети. В качестве запорной арматуры применены затворы АС2 исп.1 на Ру=16кг/см², в качестве регулирующей арматуры для выпуска воздуха из повышенных участков трассы применены вантузы Ф50 по ГОСТ 3634-99.

Прокладка сети водопровода выполнена ниже глубины промерзания. Минимальная глубина заложения трубопровода – 2,30 м в соответствии с требованиями п.11.42 СП 31.13330.2012.

Диаметр трубопровода определен согласно гидравлического расчета сети и рекомендованных СП 31.13330.2012 скоростей движения воды  (V~0,7м/с).

6.2  Электроснабжение

В  объёмы  проекта  по  настоящему  разделу  входит:

1)  определение  расчётной  мощности  по  проектируемому  микрорайону;

2)  выбор  количества,  мощности  и  места  расположения  трансформаторных  подстанций;

3)  нанесение  трасс  ВЛ-10 кВ  на  план  проектируемого микрорайона.

Схема  электроснабжения  подстанций  принята  радиальная  на  первую  очередь  строительства  и  кольцевая  на  расчётный  срок  для  наиболее  ответственных  потребителей.

Для  распределения  электроэнергии  на  напряжение  0,38 кВ  предусмотрена  установка трансформаторных  подстанций.  В  жилой  и  административной  зонах  к  установке приняты  подстанции  киоскового  типа.

Электроснабжение  объектов  первой  очереди  строительства    и  на  расчётный  срок – принято  от  подстанций  №1….№ 10.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в  соответствии  с проектами  новых зданий и сооружений,  по паспортным данным типовых проектов  и  на  основании  СП 42.133330-2010  « Градостроительство, планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  СП31 -110 – 2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и административных  зданий».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются по СП31 -110 – 2003 г.,  а общественных и коммунальных потребителей – по  ранее разработанным  новым проектам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием  самонесущих  изолированных проводов  СИП    на железобетонных опорах по  серии  Арх. №Л56-97  и, частично, кабельными,  проложенными  в  траншее  на  глубине  0,8 метра  от поверхности  земли.

Общая  длина  питающих  линий  10 кВ  составляет  ориентировочно 3,0 км.

Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям приведены в таблицах № 6.2-1 и № 6.2-2.

таблица № 6.2-1. Ожидаемые электрические нагрузки  по проектируемому микрорайону  (кВт)

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | жил., ком-мун. сектор | с/х произ-во | Прочие потребители | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Восточный» | 1100 | --- | 1630 | 2730 |

таблица №6.2-2.  Распределение нагрузок по подстанция

| №№ п/п | Населенный пункт | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | Показатели подстанций |
|  |  | Нагрузка | Кол-во трансформаторных подстанций (шт/квт) |
|  |  | кВт | кВА | Всего | в т.ч. новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | проектируемые кварталы микрорайона «Восточный» | 2730 | 3413 | Киоскового типа ТП | 3/1х250 3/2х250 1/ 2х400 1/1х400 1 1/ 1х400 |

Общая  трансформаторная  мощность  ---  3930 кВА;

Коэффициент  загрузки  ТП                   ---  0,87.

Молниезащита  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  должна  обеспечить  безопасность  населения  и  пожарную  безопасность.

Здания  и  сооружения,  расположенные  в  проектируемом жилом  микрорайоне,  должны  иметь  устройства  молниезащиты,  соответствующие  III  категории.

Способ  защиты,  а  также  перечень  зданий  и  сооружений,  подлежащих  защите  от прямых  ударов  молнии,  следует  определять  в  соответствии  с  РД34.21.122-87 «Инструкция  по  устройству  молниезащиты  зданий  и  сооружений»  и  СО 153 -34.21.122 – 2003 г.

4.3 Газоснабжение

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СП 62.13330.2011,  актуализированная редакция к СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изменением №2;

- ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие технические требования»;

-  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010г  №870);

Схема газоснабжения жилой застройки нового микрорайона «Восточный» с.Большеустьикинское Мечетлинского района РБ  запроектировано ООО «Мастер плюс».

Расчет нагрузок  см.проект №488-2014 ООО «Мастер плюс». К запроектированной схеме подключается проектируемый магазин ТПС на 80 м2  торговой площади.

Для газоснабжения других социальных объектов предусматривается прокладка газопровода высокого давления Р-0,6МПа до котельных:

Котельная №1

- проектируемый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на 660 м2 площ пола спортзала, так же включающего бассейн на 242,1 м2 площади зеркала воды;

Котельная №2

- проектируемый детский сад на 65 мест

- проектируемая общеобразовательная школа на 493 уч. места;

- проектируемый Детский дом творчества на 149 мест;

Котельная №3

- проектируемая Сельская участковая больница (СУБ) включающей стационар на 166 койко-мест, поликлинику на 371 посещ. в смену;

Котельная №4

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, включающим видеозалы и игровые на 112 мест, клуб на 166 мест, кинотеатр на 339 мест, кафе на 100 мест, отделение связи, отделение банка на 1 опер. кассу, предприятия бытового обслуживания на 20 раб. мест, аптеку на 20 м2 торг. площ., торговые ряды на 300 м2, химчистку и прачечную на 22,2 кг в смену;

Котельная №5

- проектируемый дом интернат для престарелых 60 лет и инвалидов на 29 мест;

- проектируемый детский дом на 29 мест;

Котельная №6

- проектируемый гостиничный комплекс включающий гостиницу на 38 мест и кафе на 49 посад. мест;

- проектируемый центр социальной реабилитации;

- проектируемый реабилитационный центр;

Исходя из этого диктуется необходимость размещения  ГРУ для снижения давления газа с высокого  Р=0,6МПа  на низкое Р=0,003МПа.

таблица 4.3-1     Ожидаемые  нагрузки по газоснабжению

| № п/п | Наименование здания | Суммарная нагрузка, м³/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФОК на 660 м2 | 130,0 |
| 2 | детский сад на 65 мест | 50,0 |
| 3 | общеобразовательной школой на 493 учащихся места | 180,0 |
| 4 | Детским домом творчества на 149 мест | 40,0 |
| 5 | магазином ТПС на 80 м2 торговой площади | 20,0 |
| 6 | гостиничным комплексом включающим гостиницу на 38 мест и кафе на 49 пос. мест | 50,0 |
| 7 | центром социальной реабилитации | 40,0 |
| 8 | домом интернатом для престарелых 60 лет и инвалидов на 29 мест | 120,0 |
| 9 | реабилитационным центром | 40,0 |
| 10 | детским домом на 29 мест | 40,0 |
| 11 | торгово-бытовым комплексом | 200,0 |

Диаметры газопроводов будут рассчитаны  на последующих этапах проектирования исходя из конкретных характеристик проектируемых зданий и полученных технических условий для обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа.

Общая длина трассы газопровода низкого давления  составляет –  0,05 км.

Общая длина трассы газопровода низкого давления  составляет –  1,55 км.

# Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств объекта

Граница охранной зоны газопровода устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Срок эксплуатации полиэтиленового газопровода составляет 50 лет.

Срок эксплуатации стального газопровода составляет 40 лет.

# В качестве топлива принят природный газ с теплотворной способностью 8000 ккал/м³.

Прокладка газопровода  высокого и низкого давления предусмотрена подземная из полиэтиленовых труб марки ПЭ80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,7 на глубине 1,40 м змейкой.

Изоляция участка подземных стальных  труб - "весьма усиленная" типа "Лиам" по ГОСТ 9.602-2016, надземных труб - два слоя краски,  два слоя грунтовки согласно ГОСТ 14202-89.

Соединение стальных  и полиэтиленовых  труб осуществляется с использованием неразъемного соединения  «полиэтилен-сталь» усиленного типа. Неразъемное соединение укладывается на песчаное основание высотой 10 см и присыпается слоем песка  на высоту не менее 20 см.

Обозначение трассы полиэтиленового газопровода производится  путем установки опознавательных знаков и прокладки сигнальной ленты желтого цвета  с надписью «Осторожно! Газ» вдоль подземного полиэтиленового газопровода. Сигнальная  лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» (ТУ 2245-028-00203536) укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода. Опознавательные таблички устанавливаются на существующие здания, столбы освещения, линии связи и опоры ВЛ-0,4 кВ.

Полиэтиленовый газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях  выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

При строительстве конкретного объекта заказчиком-застройщиком должен быть заключен договор с разработчиками проектной документации на осуществление авторского надзора за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность строительства и дальнейшую эксплуатацию объекта.

При пересечении с ВЛ, ЛЭП работы необходимо производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данную ВЛ, ЛЭП (с соблюдением правил техники безопасности и ПУЭ в соответствии с требованиями СНиП12.03.01 ч.1,  СНиП 12.04.02 ч.2).

7 Мероприятия по обеспечению потребностей маломобильных групп населения

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получение услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению потребностей маломобильных групп населения с учетом требований указанных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. При проектировании тротуаров и пешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:

тротуары и пешеходные дорожки необходимо проектировать в целях обеспечения непрерывности связей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также свободного доступа для всех людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к объектам их тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной инфраструктуры);

тротуары и пешеходные дорожки следует прокладывать по кратчайшим (наиболее удобным) путям движения инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом обеспечения беспрепятственности и безопасности движения по ним указанных групп пешеходов;

тротуары и пешеходные дорожки следует, по возможности, выполнять без изменения уровня продольного профиля, с минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог.

Обустройство всех пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для трех укрупненных групп пешеходов:

а) для людей, передвигающихся при помощи вспомогательных опор (кроме опор на колесах), беременных женщин, людей с малолетними детьми и людей, не имеющих физических ограничений, рекомендуется обустройство границы тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом бортовым камнем с высотой не более 0,04 м;

б) для людей, передвигающихся при помощи вспомогательных опор на колесах, в кресле-коляске, с детскими колясками и тележками, рекомендуется применение на границе тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом пандусов или исполнение всего пешеходного перехода или его отдельных полос в одном уровне с тротуаром или проезжей частью автомобильной дороги;

в) для людей, имеющих различные заболевания по зрению и/или имеющие нарушения ориентации, координации движений, отклонения правильного восприятия окружающей их ситуации по причине имеющихся у них психических расстройств, а также для пожилых людей рекомендуется обустройство пешеходных переходов, аналогичное подпункту а) с дополнительным информационным обеспечением.

Предлагается на главных улицах запроектировать приподнятый пешеходный переход. Он относится к искусственным неровностям трапециевидного типа, размещение и основные параметры которого установлены требованиями ГОСТ Р 52605-2006, предназначен обеспечить наиболее комфортные условия для движения людей в кресле-коляске при пересечении ими проезжей части автомобильной дороги. Может быть применим для комфортных и нормальных условий движения инвалидов и других маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд маломобильных групп населения, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним и использования их, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Поперечный уклон тротуара или пешеходной дорожки не рекомендуется устанавливать более чем указано на рис. 7-1.

Рисунок 7-1 Максимально допустимые значения поперечног уклона

Обустройство всех пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для трех укрупненных групп пешеходов:

а) для людей, передвигающихся при помощи вспомогательных опор (кроме опор на колесах), беременных женщин, людей с малолетними детьми и людей, не имеющих физических ограничений, рекомендуется обустройство границы тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом бортовым камнем с высотой не более 0,04 м;

б) для людей, передвигающихся при помощи вспомогательных опор на колесах, в кресле-коляске, с детскими колясками и тележками, рекомендуется применение на границе тротуара или пешеходной дорожки с пешеходным переходом пандусов или исполнение всего пешеходного перехода или его отдельных полос в одном уровне с тротуаром или проезжей частью автомобильной дороги;

в) для людей, имеющих различные заболевания по зрению и/или имеющие нарушения ориентации, координации движений, отклонения правильного восприятия окружающей их ситуации по причине имеющихся у них психических расстройств, а также для пожилых людей рекомендуется обустройство пешеходных переходов, аналогичное подпункту а) с дополнительным информационным обеспечением.

Предлагается на главных улицах запроектировать приподнятый пешеходный переход. Он относится к искусственным неровностям трапециевидного типа, размещение и основные параметры которого установлены требованиями ГОСТ Р 52605-2006 (рисунок 6-2), предназначен обеспечить наиболее комфортные условия для движения людей в кресле-коляске при пересечении ими проезжей части автомобильной дороги. Может быть применим для комфортных и нормальных условий движения инвалидов и других маломобильных групп населения.

Примеры проектных решений наземных нерегулируемых пешеходных переходов, приподнятых над поверхностью проезжей части автомобильной дороги

- Мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Все зоны с особыми условиями использования территории установлены в соответствие с нормативно - правовыми актами, которые регламентируют размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

разработка проектов ПДВ на всех предприятиях города, а также сводного тома для всего города;

реконструкция и перевод существующих котельных с переводом на газ;

закрытие и рекультивация существующей переполненной и не удовлетворяющей санитарно-экологическим нормам городской свалки твердых коммунальных отходов, разработка проекта и строительство нового полигона удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех стихийных свалок на территории города.

Мероприятия по предотвращению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод на проектируемой территории рекомендуются следующие мероприятия:

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

для уменьшения образования пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений;

организация контроля уровня загрязнения грунтовых вод;

организация мониторинга состояния водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

организация и обеспечение планово-регулярной санитарной очистки территории;

–контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

мониторинг степени загрязнения почвенного покрова.

Защита от воздействия электромагнитных полей и шума

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также рядом нормативных документов.

Источниками электромагнитного излучения на территории проекта планировки являются трансформаторные подстанции, линии электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ.

В соответствие с СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 6 и 0,4 кВ не требуется.

В соответствии с п. 4.2.131. Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории

Согласно Государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 г.№ 61 (в ред. Постановления Правительства РБ от 31.05.2017 г.№ 251), порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага, пластик и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Большеустьикинский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТКО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Большеустьикинский  сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вывоз мусора на сегодняшний день осуществляется на специализированный полигон ТКО с. Большеустьикинское.

Сбор и удаление ТКО

Основные направления совершенствования системы обращения с ТКО

Для формирования эффективной системы управления в сфере обращения с отходами Программой предусмотрено создание уполномоченной структуры – единого республиканского центра по обращению с ТКО, подведомственного Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан.

В рамках Программы предлагается реализовать двухэтапный вывоз отходов. Для охвата малых населенных пунктов - строительство простейших МПС, основным компонентом которых будет стационарный компактор. Данная схема предполагает прием отходов из населенных пунктов, с территорий водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона, с использованием мусороперегрузочных станций. Увеличение указанного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления, а также во избежание снижения надежности системы удаления отходов. При вывозе отходов из населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от полигона, необходимо строительство мусороперегрузочных станций (далее – МПС). Расстояние при этом не должно превышать 55 км. Для этого требуется проектирование и строительство сети МПС в Республике Башкортостан. Важнейшим элементом должна стать перегрузочная станция, которая должна представлять собой некую территорию, расположенную на удобном расстоянии между жилым сектором и полигоном ТКО, оснащенную небольшим комплексом специализированного оборудования.

Промежуточная мусороперегрузочная станция оснащается стационарным прессом и автоматически меняющимися контейнерами большой емкости. При условии полной автоматизации станции для ее обслуживания может потребоваться один человек на один стационарный пресс. Основные технические параметры объектов (техническое оснащении, пропускная способность и пр.) задаются в рамках подготовки генеральной схемы очистки территории муниципального района. В малых населённых пунктах предлагается организация площадок временного хранения ТКО с последующим вывозом контейнеров по заполнению для складирования.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Большеустьикинский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТКО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На сегодняшний день для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Большеустьикинское проектом предусматривается организация сбора твердых коммунальных отходов и вывоза их на временное место складирования ТКО, в данном случае полигон ТКО с. Большеустьикинское. Полигон ТКО находится в 2,3 км к юго-востоку от с. Большеустьикинское. Полигон ТКО представляет собой выработанный карьер с огороженной территорией с площадью 2,7 га. По договору с сельским поселением Большеустьикинский сельсовет полигон эксплуатирует ООО «Мечетлинский водоканал». Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. Санитарно-защитная зона от полигона 1000 метров.

Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечение вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Таблица 8-1. Расчет количества коммунальных отходов на проектируемый микрорайон

| Коммунальные отходы | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.тонн в год |
| Мкр.Восточный |  |  |  |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,820 | 190 | 0,73 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), м3/чел. | 1,820 | 2 | 0,29 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 8,93 га | 5 | 1,17 |

- Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

На проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации (ЧС) техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (газопровод);

аварии на электроэнергетических системах (линии электропередачи, трансформаторные подстанции);

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сети водоснабжения, водоотведения, связи);

аварии на дорогах.

Чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории могут возникнуть в результате температурных колебаний, аномально высоких и низких температур воздуха, дождей с грозами, обильных атмосферных осадков, сильных шквалистых ветров, метелей, карстовых провалов, микроземлетрясений, лесных и торфяных пожаров.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», на проектируемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации природного характера (таблица 8-1).

Таблица 9-1. Возможные чрезвычайные ситуации природного характера на проектируемой территории

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Температурные колебания |
| 1.1.1 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.1.2 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 1.2 | Сильные осадки |
| 1.2.1 | Продолжительный дождь | Гидродинамический | Затопление территории |
| 1.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Снежные заносы |
| 1.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы |
| 1.3 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 1.4 | Сильный ветер | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка |
| 1.5 | Карст(карстово-суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород. |
|  |  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. Перемещение (вымывание) частиц породы |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности |
| 1.6 | Микро землетрясения | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. |
| 1.7 | Пожары | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

В соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки на территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновения ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения; тепловые удары и заболевания людей, пожароопасная обстановка.

  - Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий;

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску.

Надежность коммунальных систем жизнеобеспечения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей;

замене и модернизации морально устаревшего технологического оборудования;

установки дополнительной запорной арматуры;

наличия резервного электроснабжения;

замены устаревшего оборудования на новое;

создания аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, в том числе очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

реконструкция существующих дорог и прокладка нового дорожного полотна в твердом исполнении.

Опасность на ХОО реализуется в виде химических аварий. Химической аварией называется авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений или к химическому заражению окружающей природной среды. При химических авариях АХОВ распространяются в виде газов, паров, аэрозолей и жидкостей.

Уменьшить возможные потери, защитить людей от поражающих факторов аварий на ХОО можно проведением специального комплекса мероприятий. Часть данных мероприятий проводится заблаговременно, другие осуществляются постоянно, а третьи - с возникновением угрозы аварии и с ее началом.

К мероприятиям, осуществляемым постоянно, относится контроль химической обстановки как на самих ХОО, так и прилегающих к ним территориях. Под химической обстановкой понимается наличие в окружающей среде определенного количества и концентраций различных химически опасных веществ.

Контроль химической обстановки осуществляется во всех элементах биосферы: воздухе атмосферы, почве литосферы, гидросфере.

9.2Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

С целью защиты населения территории от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий.

Сильные метели

В зимнее время на территории возможно возникновения сильных метелей со скоростями ветра свыше 15 м/сек, которые вызывают следующие опасные явления:

заносы, на дорогах, которые могут достигать толщины 1,5 м и накрывать участки дороги протяженностью до 3 -7 км;

заносы на ВПП аэродрома;

заносы внутриквартальных подъездов в населенных пунктах, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приводит к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов поселения.

Интенсивные осадки, сильные снегопады

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства муниципального образования. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 30 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Экстремально интенсивные осадки угрожают трудно предсказуемыми дождевыми паводками, затоплением территорий поселения из-за переполнения систем водоотвода, затоплением парко - хозяйственных угодий, приводящим к гибели растений и смыву почв, размывом дорог, оползням, ливневым селям.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

парализующее воздействие, как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

создание аварийной остановки на дорогах;

затруднение обеспечения населения основными видами услуг.

Гроза

Для защиты зданий и сооружений от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социального и культурно-бытового обслуживания, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории, для которой выполнен проект планировки, должны учитывать вопросы своевременного тушения возможного пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Проектом предлагается:

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещённых с функциональными проездами и подъездами, или специальных с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт;

- устройство на тупиковых проездах поворотных площадок, обеспечивающих возможность разворота пожарных машин;

- обеспечение доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение;

- выполнение разъездных площадок на однополосных проездах;

- размещение на территории подразделения пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и единиц пожарной техники, соответствующей условиям тушения пожара на объектах, расположенных в радиусе его действия;

- доступ для подразделений пожарной охраны к системам противопожарного водоснабжения.

Рекомендуемые мероприятия по защите от лесных пожаров:

контроль соблюдения правил пожарной безопасности, проведение разъяснительной работы среди населения;

проведение проверки состояния средств пожаротушения, замена непригодного к использованию оборудования;

поддержание в готовности противопожарных формирований;

организация в пожароопасный сезон постоянный мониторинг лесных массивов с целью своевременного обнаружения возникающих очагов возгорания;

организация локализации и ликвидации очагов пожаров;

осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения.

9.4 Гражданская оборона как система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов, или вследствие этих действий предусматривается устройство убежищ и противорадиационных укрытий в помещениях объектов, расположенных за границами проектируемой территории. При устройстве убежищ и противорадиационных укрытий в помещениях объектов следует руководствоваться СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». Убежища и противорадиационные укрытия следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м.

Убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Размещение убежищ в первых этажах допускается с разрешения министерств и ведомств при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Для размещения противорадиационных укрытий могут быть использованы помещения жилых многоэтажных домов, общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85», санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств. Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей.

При проектировании приспособления объектов коммунально-бытового назначения, предназначенных для использования в качестве санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды и специальной обработки (обеззараживания) техники, для санитарной обработки населения, обеззараживания одежды и специальной обработки техники, подвергшихся заражению (загрязнению) отравляющими веществами, аварийно опасными,  химически опасными веществами, радиоактивными веществами или бактериальными средствами, следует выделять "грязную" и "чистую" зоны с целью отделения загрязненных потоков от потоков, прошедших санитарную или специальную обработку.

Посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта организуются в автотранспортных предприятиях, на базах централизованного технического обслуживания и станциях технического обслуживания - для специальной обработки техники, в качестве станций обеззараживания техники.

Сточные воды из помещений, приспосабливаемых для специальной обработки техники, должны поступать на очистные сооружения оборотного водоснабжения. Применяемые в обычное время при специальной обработке техники очистные сооружения должны быть переведены на прямоточную схему без изменений схемы очистки.

.

10 Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Территории, всего: | га | 141,6 | 141,6 |
|  | - жилых зон | га | - | 56,61 |
|  | - объектов социального и культурно-быто вого обслуживания населения | га |  | 5,68 |
|  | - рекреационных зон | га |  | 24,96 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га |  | 28,5 |
|  | - участки внеквартального значения | га | - |  |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел |  | 1820 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 32,1 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м² общ. площ. домов |  | 40,7 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж |  | 1,5 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м² общ. площ. домов |  | - |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² общ. площ. домов |  | 40,7 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 65 |
| 4.3 | Общеобразовательная школа | учащихся |  | 493 |
| 4.4 | Аптеки | объект /м² |  | 1 / 20,0 |
| 4.5 | Предприятий розничной торговли | м² торг.площ. |  | 381,0 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания | посад.мест |  | 149 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест |  | 20 |
| 4.8 | Филиал банка | объект |  | 1 |
| 4.9 | Отделение связи | объект |  | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км |  | 11,27 |
|  | Улицы и проезды местного значения | км |  | 11,27 |
|  | Улицы, дороги, проезды с твердым покрытием, площади | га |  | 11,27 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | машиномест |  | 793 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения - временного хранения | машиномест машиномест |  | 407 386 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.м³/сут. |  | 0,420 |
| 6.2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  | 18,8 |
| 6.3 | Ожидаемые электрические нагрузки | кВт |  | 2730 |
| 6.4 | Протяженность сетей электроснабжения 10 кВ | км |  | 3,0 |
| 6.5 | Протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ | км |  | 13,18 |
| 6.6 | Расход газа | нм³/ч |  | * |
| 6.7 | Протяженность газопровода низкого давления | км |  | 11,27 |
| 7 | Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | тыс.тонн/год |  | 0,73 |
| 7.2 | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), | тыс.тонн/год |  | 0,29 |
| 7.3 | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | тыс.тонн/год |  | 1,17 |

*см.проект №488-2014 ООО «Мастер плюс».