Введение

Разработка генерального плана с. Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ГУП-Институт «Башагропромпроект» РБ и администрацией муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе: установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие в 2004 году. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства. Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план с. Большеустьикинское разработан на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Большеустьикинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан выполненный ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2011 году.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории с. Большеустьикинское и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие районного центра;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2022 год, расчетный срок – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Предлагаемая настоящим проектом генерального плана территориально - пространственная модель населенного пункта построена для комплексного градостроительного освоения его территории, создания максимально благоприятных условий для развития её социальной, производственной, транспортной и инженерной инфраструктур, эффективного функционального зонирования, выразительной и индивидуальной архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации территории.

Архитектурно-планировочная организация территории территориально-пространственная модель сформирована исходя из специфики конкретных природных, градостроительных, инженерно-строительных и экологических условий проектируемой территории с учетом перспектив её развития, определенных документом территориального планирования.

Архитектурно-планировочное решение застройки максимально адаптирована к тектонике рельефа территории, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных (транспортных) связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда и производств в структуре поселения и района, специфике их современного и планируемого использования.

Основой территориально-пространственной модели районного центра является береговая полоса реки Ик (главного объекта ограничения территориального развития системы расселения с западной стороны), существующая промышленная зона в центре села, а так же зона горно-санитарной охраны санатория «Карагай» (с северной части села).

В совокупности существующие ограничения для развития территории по западным и северным границам села, формируют линейную составляющую его территориально-пространственной модели.

Образуемая зоной общественно-деловой застройки центра населенного пункта и рекреационной зоной пространственная дуга (запад-восток) создает устойчивую связь линейно расположенных (север-юг) кварталов жилой застройки между собой и с внешними направлениями.

Композицию кварталов жилой застройки усиливают пространственные коридоры, образуемые долиной р. Ик, промышленная зона в центре села, а также общий рельеф местности.

Центральным ядром формируемой территориально-пространственной модели, фокусирующим основные функциональные и композиционные связи радиальных направлений, в силу своего назначения, роли в системе обслуживания населения и масштаба населенного пункта, является общественно-деловой центр и общественный подцентр на проектируемой территории.

Таким образом, архитектурно-планировочная структура села Большеустьикинское будет иметь выраженный линейный (линейно узловой) характер, подчеркнутый объемно-пространственным решением общественных центров и активным включением ландшафта (рекреационной зоной) в планировочную организацию территории.

Село Большеустьикинское имеет сложную схему функционального зонирования. Согласно акту выбора участка для строительства под индивидуальную жилую застройку отведена территория в восточном направлении.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет четкую структуру, взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории жилых районов.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории с. Большеустьикинское приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта планируется за счет механического и естественного прироста населения (на I очередь и расчетный срок). Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территорий населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно - пространственные решение территории населённого пункта, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения с. Большеустьикинское положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития села, улучшение условий проживания для его граждан.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки в южной и восточной части села, а так же размещение секционной застройки, что создаст завершённый облик села.

Существующий общественный центр села формируется вдоль улицы Ленина, Революционная, Советская, Курортная, Трактовая. Развитие общественного центра предлагается в районе недействующей производственной части, на востоке села.

В составе общеобразовательной школы необходимо разместить детско-юношеские спортивные залы, где будут заниматься дети школьных возрастов, площадку для общественных мероприятий, площадку для размещения детского городка, культурный центр.

Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха. В южной части села предлагается строительство прогулочного сквера с культурным центром.

Предлагается на расчетный срок (до 2032 г.):

- строительство детского сада № 1 на 65 мест (квартал 174);

- строительство детского сада № 2 на 65 мест (квартал 117 в существующей застройке);

- строительство детского сада № 3 на 60 мест (квартал 143 в существующей застройке);

- строительство центра детского творчества на 149 мест (квартал 176);

- строительство школы на 493 учащихся (квартал 177);

- строительство больницы мощностью 166 койко-мест (квартал 180);

- строительство поликлиники при больнице мощностью 371 посещ. в смену (квартал 180);

- строительство дома интерната для детей на 29 места (квартал 185);

- строительство дома интерната для престарелых 60 лет и инвалидов на 29 мест (квартал 185);

- строительство центра социальной реабилитации (квартал 185);

- строительство реабилитационный центр (квартал 185);

- строительство торгово-развлекательного комплекса (квартал 80) в составе которого размещаются:

- видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов на 112 мест;

- кинотеатр со зрительным залом на 339 места;

- кафе на 100 пос. мест;

- химчистка-прачечная мощностью 22,2 кг/в смену;

- отделение связи;

- торговые ряды на 300 м2 торг. площади;

- объекты бытового обслуживания на 20 раб. мест;

- аптека на 20 м2 площ. пола;

- касса сбербанка 1 опер. место.

- строительство поселкового стадиона площадью 1,35 га в северо-восточной части села возле квартала жилой застройки № 158;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК № 1) включающего в себя:

- бассейн на 242,1 м2 площ. зеркала воды;

- спортивные залы на 660,0 м2 пола;

- детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) на 96,8 м2 площ. пола.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК № 2) на территории бывшего детского сада «Миляш» в квартале 119, включающего в себя:

- спортивные залы на 400 м2 пола.

- строительство на месте существующей оптово-торговой базы рыночного комплекса на 290,55 м2 торг. площади (в производственной зоне в центре села);

- строительство гостиничного комплекса на 38 место в общественной зоне вблизи квартала жилой застройки 185;

- строительство пункта приема вторсырья близ территории ООО «Мечетлинский водоканал» по ул. Революционная в центральной части населенного пункта;

- реконструкция существующей библиотеки при здании существующего дворца культуры в квартале 59;

- строительство летнего детского лагеря на 300 мест на территории существующего детского санатория «Мать и Дитя» в северной части населенного пункта;

- строительство туристической базы на 90 мест в северной части населенного пункта;

- размещение нового кладбища, площадью 1 га в восточном направлении от границы села, по дороге Большеустьикинское – Новобелокатай.

- реконструкция существующего пожарной части и доведение проектной численности пожарных автомобилей до 5 единиц;

- реконструкция спортивных залов при школе увеличение существующих на 80 м2;

Размещение объектов инженерной инфраструктуры разработаны в главе 5 настоящего документа.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного села на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившегося природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития с. Большеустьикинское предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории села.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории районного центра, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Сложившаяся линейная планировочная система развивается в восточном направлении. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Расчет численности населения

Прогнозирование ожидаемой численности населения по естественному и механическому приросту:

Нр – прогнозируемая численность населения, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р   – коэффициент среднегодового естественного прироста населения, %;

К –  коэффициент среднегодового изменения численности населения в процессе миграции;

Т    – расчетный период прогноза, число лет.

Численность населения на расчетный срок

тыс. чел.

Расчет численности населения методом трудового баланса

100хА

Н = ---------------------------------- , где

Т – а – n – b + m - В

Н – перспективная численность населения;

A – перспективная, абсолютная величина градообразующей группы;

Т – перспективный удельный вес населения в трудоспособном возрасте;

а – население трудоспособного возраста, занятое в личном подсобном хозяйстве;

n – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства;

b – неработающие инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

m – работающие пенсионеры;

В – обслуживающая группа населения.

А = 1220 чел. (на 1.01.2012 г.),

Градообразующая группа по селу составляет:

2385 чел. (на расчетный срок).

2,385 х 100

Нрасч.ср. = ------------------------------------------------ = 9,685 тыс. чел.

60,5 – 15,5 - 7,7 - 2,7 + 7,37 – 17,35

Проектом принята следующая численность населения:

на расчетный срок		 - 9,685 тыс. человек.

1.3. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой, блокированной и секционной застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.3.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральном плане с. Большеустьикинское предполагается внутри современной границы районного центра.

1) Внутри современной границы с. Большеустьикинское намечено освоение площадки под жилищное строительство площадью – 82,94 га;

2) Общий объем жилищного строительства на расчетный срок – 290,55 тыс.м2 общей площади жилья.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство в южной части среди существующей застройки, а так же формирование зоны жилой застройки в восточной части села. Объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 53,93 тыс.м2 общей площади жилья.

Площадки нового жилищного строительства по

этапам строительства

табл. № 1

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчетный срок (2022-2032 г) |
| в существующих кварталах |
| квартал 132 | индивидуальная | 0,16 | 0,090 |
| квартал 133 | индивидуальная | 0,21 | 0,090 |
| квартал 134 | индивидуальная | 0,18 | 0,090 |
| квартал 135 | индивидуальная | 0,15 | 0,090 |
| квартал 136 | индивидуальная | 0,15 | 0,090 |
| квартал 138 | индивидуальная | 0,15 | 0,090 |
| квартал 140 | индивидуальная | 0,87 | 0,450 |
| квартал 141 | индивидуальная | 1,11 | 0,690 |
| квартал 142 | индивидуальная | 2,15 | 1,350 |
| квартал 143 | индивидуальная | 1,22 | 0,750 |
| квартал 144 | индивидуальная | 1,48 | 1,020 |
| квартал 145 | индивидуальная | 1,40 | 0,750 |
| квартал 146 | индивидуальная | 1,64 | 0,930 |
| квартал 147 | индивидуальная | 1,91 | 1,020 |
| квартал 148 | индивидуальная | 2,2 | 0,900 |
| квартал 149 | индивидуальная | 1,68 | 1,020 |
| квартал 150 | индивидуальная | 1,57 | 0,840 |
| квартал 151 | индивидуальная | 0,8 | 0,420 |
| квартал 152 | индивидуальная | 1,21 | 0,750 |
| квартал 153 | индивидуальная | 2,4 | 1,350 |
| квартал 154 | индивидуальная | 2,3 | 1,350 |
| в новых кварталах |
| квартал 155 | индивидуальная | 1,7 | 1,320 |
| квартал 156 | индивидуальная | 0,7 | 0,570 |
| квартал 157 | индивидуальная | 1,4 | 0,960 |
| квартал 158 | индивидуальная | 2,2 | 1,530 |
| квартал 159 | индивидуальная | 1,5 | 1,050 |
| квартал 160 | индивидуальная | 1,0 | 0,660 |
| квартал 161 | индивидуальная | 0,9 | 0,660 |
| квартал 162 | индивидуальная | 2,0 | 1,320 |
| квартал 163 | индивидуальная | 3,7 | 2,310 |
| квартал 164 | индивидуальная | 2,4 | 1,740 |
| квартал 165 | индивидуальная | 2,4 | 1,530 |
| квартал 166 | индивидуальная | 1,2 | 0,750 |
| квартал 167 | индивидуальная | 1,5 | 0,960 |
| квартал 168 | индивидуальная | 1,9 | 1,320 |
| квартал 169 | индивидуальная | 1,9 | 1,320 |
| квартал 170 | индивидуальная | 1,6 | 0,960 |
| квартал 171 | индивидуальная | 1,3 | 0,960 |
| квартал 172 | индивидуальная | 1,9 | 1,440 |
| квартал 173 | индивидуальная | 1,7 | 1,140 |
| квартал 174 | индивидуальная | 1,3 | 0,960 |
| квартал 175 | индивидуальная | 1,0 | 0,660 |
| квартал 176 | индивидуальная | 1,6 | 1,140 |
| квартал 177 | индивидуальная | 1,0 | 0,750 |
| квартал 178 | индивидуальная | 2,4 | 1,530 |
| квартал 179 | индивидуальная | 1,2 | 0,780 |
| квартал 180 | индивидуальная | 1,6 | 1,050 |
| квартал 181 | индивидуальная | 2,0 | 1,260 |
| квартал 182 | индивидуальная | 2,3 | 1,530 |
| квартал 183 | индивидуальная | 1,5 | 0,960 |
| квартал 184 | индивидуальная | 1,7 | 1,050 |
| квартал 185 | индивидуальная | 0,7 | 0,480 |
| квартал 186 | индивидуальная | 1,3 | 0,870 |
| квартал 187 | индивидуальная | 2,5 | 1,620 |
| квартал 188 | индивидуальная | 3,0 | 1,920 |
| Всего на конец расчетного срока (2032 год) нового строительства |
| Всего, в т. ч: |  | 82,94 | 53,19 |
|  | индивидуальная | 82,94 | 53,19 |

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 2,695 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2012-2032 гг.) составит 94,969 тыс.м2 общей площади жилья, жилищная обеспеченность к 2032 году в генеральном плане составит 30,0 кв.м на 1 жителя.

Прогноз развития жилищного фонда с. Большеустьикинское

табл. № 2

| Показатели | 2012 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| Численность населения (тыс. чел.) | 7,839 | 9,685 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 24,9 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 195,679 | 290,648 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | 0,098 |
| Новое строительство за период (тыс. м2) | - | 94,969 |

Вся проектируемая жилая зона делится на 3 подзоны:

- зона усадебной жилой застройки;

- зона малоэтажной секционной застройки;

- зона малоэтажной блокированной застройки.

Зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,12 – 0,15 га;

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии с ТСН РБ и СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития с. Большеустьикинское были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития районного центра, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина (том 2), произведен расчет и технико-экономическом обоснование численности населения. На на расчетный срок в селе будет проживать 9,685 тыс. человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в селе.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 3

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. срок 2039 г. (с учетом сущ.) |
| Территории: | 370 | 453,94 |
| - усадебной застройки | 358 | 441,74 |
| - секционной (малоэтажной) | 12,2 | 12,2 |
| Всего, территория с. Большеустьикинское, га | 1326,97 | 1256,52 (1151,28+105,24) |

Жилищное строительство

В целях завершения архитектурно-планировочного образа кварталов в существующих жилой зоне в южной части села было разбило 163 участка под индивидуальное жилищное строительство. Площадь участков варьируется от 0,12 – 0,15 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в восточной части села выделены участки:

- под индивидуальное жилищное строительство при площади приквартирного участка от 0,12 - 0,15 га, разбито – 577 участков, требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса):

- на расчетный срок (нового строительства) – (577 х 3,2) чел : 22,26 чел./га = 82,94 га.

На расчётный срок (2032 г.), при жилищной обеспеченности 30,0 м2, жилой фонд с. Большеустьикинское должен составить: 9685 чел. х 30,0 м2/чел. = 290550 м2.

1.3.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана с. Большеустьикинское является удовлетворение потребностей населения села в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения.

Анализ существующего положения по районному центру Большеустьикинское показал, что согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2032 г. составит 598 мест. Исходя из вышесказанного:

- на расчетный срок реализации генерального плана предлагается строительство трех учреждений дошкольного воспитания (детский сад № 1 и детский сад № 2  и детский сад № 3);

Согласно данных администрации района 4 существующих детских сада имеют износ основных фондов более 60 %. Проектом предлагается их реконструкция и восстановление.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах в 2032 г. составит 1491 мест. Существующая совокупная мощность общеобразовательных школ – 998 мест. Таким образом, за период реализации генерального плана потребуется строительство одной общеобразовательной школы.

- общеобразовательная школа № 1 (493 учащихся) на расчетный срок (2032 год);

- центр детского творчества (на 149 учащихся) на расчетный срок строительства (2032 год);

Среднеспециальные учебные заведения. На сегодняшний день в с. Большеустьикинское функционирует одно средне-профессиональное учебное заведение ПУ – 153, главный корпус которого находится оп адресу ул. Школьная, 8. Учебные корпуса по адресу ул. Революционная, 88. находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют большой процент износа. Согласно инвестиционного проекта Мечетлинского района на 2011-2015 год проектом предлагается капитальный ремонт учебного корпуса № 1 ГОУ НП ПУ № 153. Сроком расчетный срок строительства.

Учреждения здравоохранения

Основным учреждением здравоохранения в с. Большеустьикинское является центральная районная больница на 103 койки, включающая в себя:

- терапия (детское отделение) на 42 коек;

- поликлиника на 370 пос/смену;

- детскую поликлинику на 100 пос/смену;

- инфекционное отделение на 11 коек;

- молочная кухня;

- морг;

- больница на 50 коек.

В связи с тем, что Центральная районная больница села обслуживает весь Мечетлинский район, мощность поликлинических учреждений села с учетом межселенного обслуживания на расчетный срок строительства составит – 841 пос. в смену.

В связи с этим проектом предусматривается строительство больницы объединенной в одно здание с поликлиникой. Мощность больницы на конец расчетного срока составит 166 коек, поликлиники – 371 посещ. в смену. Для оказания неотложной помощи населению имеется 3 машины скорой медицинской помощи. Станция скорой медицинской помощи, как и Центральная районная больница, обслуживает весь район. Согласно расчету существующая мощность станции удовлетворяет потребность в автомобилях скорой помощи на конец расчетного срока, на население всего района.

Имеющаяся сеть лечебно-профилактических учреждений в Мечетлинском районе, их материально-техническое оснащение не позволяет выполнить государственный заказ качественно и в полном объеме. Износ основных фондов муниципального здравоохранения составляет около 80 %, в том числе транспорта – более 80 %, большинства зданий – 75 %, медицинского оборудования – около 90 %. На сегодняшний день идет завершение строительства 1-4 блоков центральной районной больницы, строительство хоз. блока, газовой котельной.

Согласно инвестиционного проекта Мечетлинского района РБ на 2011-2015 год, на расчетный срок строительства проектом предусматривается:

- перепрофилирование здания военного комиссариата под детскую поликлинику;

- перепрофилирование здания стационара терапевтического отделения под служебное жилье для медицинских работников.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Существующая мощность Дома культуры (330 мест) в с. Большеустьикинское не обеспечивает нормативную потребность населения местами в культурно - досуговых учреждениях. К расчетному сроку реализации генерального плана потребность в объектах культуры и досуга в селе составит:

- на расчетный срок – 1356 мест.

Проектом предлагается строительство торгово-развлекательного комплекса в составе которого размещаются: кинотеатр, аптека, клубные помещения, кафе, химчистка-прачечная, отделение связи, торговые ряды, объекты бытового обслуживания. Перечень мощностей учреждений досуга по очередям строительства приведены в таблице № 5 ниже по разделу.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Согласно инвестиционного проекта Мечетлинского района РБ на 2011-2015 год на первую очередь реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух физкультурно-оздоровильных комплексов, включающих в себя: залы спортивных танцев, фитнес-клубы, тренажерные залы, сауны, восстановительные центры;

- расширение действующего спорткомплекса «Вега» и завершение строительства типового сертифицированного спортивного стадиона;

- завершение строительства биатлонного комплекса «Комета-Спорт».

На сегодняшний день в районном центре Большеустьикинское нет ни одного бассейна. Согласно расчетам, потребность в площади зеркала воды бассейнов к 2032 г. составит – 242,1 м2. На период реализации генерального плана (до 2032 г.) в с. Большеустьикинское есть необходимость размещения плавательных бассейнов в составе физкультурно-оздоровительных комплексов на расчетный срок.

В связи со 100 % износом здания детского сада «Миляш» в квартале 119 существующей застройки, на его месте проектом предлагается строительство ФОКа № 2.

Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

В с. Большеустьикинское функционирует ряд спортивных площадок, обеспечивающих население села плоскостными спортивными сооружениями. Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 18,9 % от нормативной потребности.

Проектом предлагается на расчетный срок реализации генерального плана:

– организация прогулочной зоны совместно с поселковым стадионом и спортивными площадками в северо-восточной части села вдоль дороги Большеустьикинское – Новобелокатай. Общая площадь рекреационной хоны, стадиона и открытых спортивных площадок составит 7,5 га;

- реконструкция существующего стадиона в юго-западной части села.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день свыше нормативной потребности. Однако, по мере освоения новых территорий к расчетному сроку нормативный радиус обслуживания объектов не будет соответствовать нормативному, в связи с этим проектом предлагается на I очередь строительства разместить в проектируемой общественной зоне торго-развлекательный комплекс, включающий в себя все объекты повседневного и эпизодического пользования.

Предприятия общественного питания. Обеспеченность предприятиями общественного питания на сегодняшний день не соответствует нормативным потребностям. Обеспеченность составляет лишь 76 %. Исходя из этого, на расчетный срок реализации генерального плана предлагается разместить кафе на 100 посадочных места в проектируемом торгово-развлекатльном комплексе, а так же кафе на 49 посадочных мест в проектируемом гостиничном комплексе

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в селе необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 20 рабочих мест. Размещение предприятий бытового обслуживания предусмотрено в торгово-развлекательном комплексе, на расчетный срок строительства.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения села Большеустьикинское на расчетный срок потребуется 2 отделения связи, на данный момент село обслуживает одно отделение связи, проектом предлагается размещение дополнительного отделения связи в составе торго-развлекательного комплекса. Потребность в кридитно-финансовых учреждениях отсутствует

Гостиницы. На сегодняшний день в с. Большеустьикинском для размещения приезжих сотрудников имеется 2 гостиницы по ул. Трактовая и Салавата Юлаева, общей вместимостью 20 мест. Генеральным планом расчетный срок реализации генерального плана предлагается строительство гостиничного комплекса на 38 мест.

Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется ФПКУ «32 ОФПС по Республике Башкортостан» Пожарная часть 86 (ПЧ-86) в распоряжении которой находятся 4 специализированных автомобиля:

Согласно нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 для организации пожаротушения на расчетный срок по сельскому поселению Большеустьикинский сельсовет необходимо 5 автомобилей. Следовательно, в проекте генерального плана с. Большеустьикинское предусматривается реконструкция существующей пожарной части в центральной части села и увеличение техники в боевой готовности до 5 единиц.

Кладбища.

В с. Большеустьикинское имеется два кладбища:

- кладбище № 1 в 1,2 км к востоку от села, в продолжении улицы Тракторая по направлению дороги Большеустьикинское - Новомуслюмово, площадью – 2,0;

- кладбище № 2 в 4 км к востоке от села по направлению дороги Большеустьикинское - Новомуслюмово, площадью - 2,5 га.

По подсчетам нормативная потребность в кладбищах на расчетный срок составит 2,55 га. Обеспеченность на сегодняшний день составляет 125 %. Заполненность кладбища № 1 составляет 100 %, и требует закрытия, второе заполнено на 40 %. Проектом предлагается на расчетный срок размещение нового кладбища, за границами населенного пункта. Площадь нового кладбища составит 1,0 га. Кладбище будет располагаться в 600 м к востоку от границы села, вдоль дороги Большеустьикинское – Новобелокатай.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания приведен в таблице № 4.

Размещение проектируемых объектов социально-культурного и

хозяйственно-бытового обслуживания

табл. № 4

| № по эксплик. | Наименование предприятия | Ед. Изм. | Показатель | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 11 | Детский сад № 1 | мест | 65 | Рас. срок |  |
| 12 | Детский сад № 2 | мест | 65 | Рас. срок |  |
| 12* | Детский сад № 3 | мест | 60 | Рас. срок |  |
| 3 | Школа № 1 | учащ. | 493 | Рас. срок |  |
| 4 | Центр детского творчества | учащ. | 149 | Рас. срок |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 49 | Больница | койко-мест | 166 | Рас. срок |  |
|  | -поликлиника | пос.смену | 371 | Рас. срок |  |
| 45 | Дом интернат для детей | мест | 29 | Рас. срок |  |
| 42 | Дом интернат для престарелых 60 лет и инвалидов | мест | 29 | Рас. срок |  |
| 41 | Центры социальной реабилитации | объект | 1 | Рас. срок |  |
| 46 | Реабилитационный центр | объект | 1 | Рас. срок |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 90 | Плоские спортивные сооружения (стадион) | га | 1,92 | Рас. срок |  |
| 92 | ФОК № 1 В т.ч. |  |  | Рас. срок |  |
|  | - бассейн | м2 зерк.воды | 242,1 |  |  |
|  | - спортивные залы | м2 площ пола | 660,0 |  |  |
|  | - ДЮСШ | м2 площ пола зала | 96,8 |  |  |
| 91 | ФОК № 2 В т.ч. |  |  | Рас. срок |  |
|  | - спортивные залы | м2 площ пола | 400 |  |  |
| Торговля и общественное питание |
| 77 | Рыночный комплекс | м2 торг. площ | 290,55 | Рас. срок |  |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 47 | Пункт приема вторсырья | объект | 1 | Рас. срок |  |
| 53 | Торгово-развлекательный комплекс В т. числе: |  |  | Рас. срок |  |
|  | - клуб | мест | 166 |  |  |
|  | - видеозалы, залы аттракционов и игровых автоматов | мест | 112 |  |  |
|  | - аптека | м2 площ пола | 20 |  |  |
|  | - кинотеатр | мест | 339 |  |  |
|  | - кафе | пос. мест | 100 |  |  |
|  | -химчистка-прачечная | кг/ смену | 22,2 |  |  |
|  | - отделение связи | объект | 1 |  |  |
|  | - торговые ряды | м2 торг. площ. | 300 |  |  |
|  | - объекты бытового облуживания | раб. мест | 20 |  |  |
| 40 | Гостиничный комплекс В т. числе: |  |  | Рас. срок |  |
|  | - кафе | пос. мест | 49 |  |  |
|  | - гостиница | мест | 38 |  |  |
| Объекты рекреации |
| 88 | Туристическая база | мест | 90 | Рас. срок |  |
| 87 | Летний детский лагерь | мест | 300 | Рас. срок |  |

Расчет территорий коммунально-бытового строительства

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 7,66 | 11,58 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 14,11 | 21,04 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 171,42 | 172,81 |
| - парки, скверы | 2,68 | 8,13 |
| - естественные насаждения | 168,74 | 122,52 |
| - рекреационная зона | - | 13,28 |
| - озелените улиц | - | 28,93 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 193,19 | 205,43 |

1.3.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

На сегодняшний день производственные территории (территории сельскохозяйственных предприятий и предприятий по производству пищевых продуктов) в границах села занимают 31,18 га что составляет около 2,4 % от всей площади с. Большеустьикинское.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной, юго-восточной части села. Остальные предприятия расположены локально по всей территории районного центра.

За период реализации генерального плана с. Большеустьикинское общая площадь производственных территорий претерпит изменения. Новые производственные объекты будут размещены на территории села согласно комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Мечетлинский район РБ за 2011-2015 год.

Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

На расчетный срок строительства генерального плана намечается:

- Реконструкция комбикормового цеха;

- Строительство мини-цеха по производству кондитерских изделий и полуфабрикатов;

- Строительство мини-цеха по переработке и фасовке меда и продуктов пчеловодства, производству вощины;

- Расширение и модернизация, техническое перевооружение Большеустьикинской мебельной фабрики;

- Расширение молокоперерабатывающего цеха. ООО «Молпрострой»;

- Развитие птицеводства (куры, гуси, утки, индюки, цесарки, перепела, фазаны, страусы);

- Восстановление и реконструкция убойного цеха бывшего колхоза «Серп и Молот»;

- Строительство мясоперерабатывающего мини-цеха (копчености, колбасные изделия, субпродукты);

- Строительство цеха по производству майонеза;

- Организация производства с по переработке древесины с получением клееного бруса, погонажных и иных изделий;

- Строительство печей по обжигу древесного угля;

- Строительство цеха по производству щебня;

- Предприятие по розливу минеральной воды ООО «Валерия».

Так же в соответствии с «Территориальной комплексной схемой Градостроительного планирования развития территорий Северо-Восточного региона РБ (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы» планировочного размещения объектов, которые по решению администрации МР будут размещены за границей районного центра:

- Межрайонный мясокомбинат;

- Предприятие по производству строительных материалов для АПК (известь, асбест, бутовый камень);

- Организация предприятия по разведению свиней, свиноводческий комплекс.

В виду 1000 метровой санитарно-защитной от вышеизложенных предприятий, что делает невозможным их размещение в промышленной зоне в границах населенного пункта, проектом предлагается размещение данных предприятий за границами села.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генеральным планом предусматривается:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-восточном участке производственной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства в центральной и северной части;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- резерв территории для размещения производственных, коммунальных  объектов и объектов агропромышленного комплекса;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне можно размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.), для села Большеустьикинское эта зона выделена в юго-восточной части.

Зона размещения производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая. Планируемая категория вредности – III - V класс с размерами санитарно-защитных зон 50-300 метров.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию районного центра Мечетлинского района.

Размещение проектируемых промышленных предприятий в границах села отражено в таблице № 7.

1.3.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ с. Большеустьикинское, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, набережные, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования:

- озеленение газонов общественно-делового центра и улиц села;

- организация в существующем зеленом массиве в юго-восточной части села - прогулочной рекреационной зоны,

- разбивка скверов и бульваров в селитебной зоне новых жилых массивов на I очередь и расчетный срок.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Для расширения существующей рекреационной зоны проектом предлагается организация спортивно-рекреационной площадки в северо-восточной части села. На данной территории предусматривается размещение поселкового стадиона, так же организация пешеходных подходов к спортивным площадкам и к самому стадиону.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Основную роль в формировании зоны отдыха для села Большеустьикинское играет санаторий «Карагай», который располагается внутри границы районного центра.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:

– в юго-восточной части населенного пункта, у границы села;

– у северной части села располагаются лесные посадки относящиеся к детскому санаторию «Мать и Дитя», так же к санаторию «Карагай».

На основе лесных участков проектом предлагается организовать прогулочно-дорожную сеть рекреационной зоны в комплексе со спортивными площадками на открытых пространствах с сохранением существующих зеленых насаждений.

В западной части с. Большеустьикинское планируется создание полосы зеленых насаждений, разделяющей индивидуальную жилую застройку и территорию водоохранной зоны и выполняющую санитарно-защитные функции.

Включение природных элементов прибрежной зоны реки Ик, через создание рекреационной зоны, в композицию центра населенного пункта также являлось одной из основных задач при разработке генерального плана.

Показатели озеленения территории с. Большеустьикинское

табл. № 6

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | РС с учетом сущ., га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 171,42 | 172,81 |
| - парки, скверы | 2,68 | 8,08 |
| - озеленение улиц | - | 28,93 |
| - естественные насаждения | 168,74 | 122,52 |
| - рекреационная зона | - | 13,28 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | 10,7 | 15,04 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 146,81 |
| - санитарно-защитных зон | - | 140,29 |
| - водоохранных зон | - | 3,23 |
| - зон санитарной охраны водозабора | 0,74 | 3,29 |
| Итого | 182,86 | 334,66 |

Площадь озеленения территории с. Большеустьикинское не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.3.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом выделены зоны специального назначения:

- зона объектов размещения отходов потребления (за границами населенного пункта);

- зона кладбищ;

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день в 3-х км. от юго-восточной границы населенного пункта вдоль автодороги Большеустьикинское – Аюпово располагается свалка мусора. Проектом предлагается на территории существующей стихийной свалки организация специализированного и оборудованного полигона ТБО. (согласно республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011 – 2020 годы.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

На территории населенного пункта располагаются 2 кладбища:

- кладбище № 1 в 1,2 км в восточной части от села, в продолжении улицы Тракторая по направлению дороги Большеустьикинское - Новомуслюмово, площадью – 1,2;

- кладбище № 2 в 4 км к востоку от села по направлению дороги Большеустьикинское - Новомуслюмово, площадью - 2,5 га.

Заполненность кладбища № 1 составляет 100 %, и требует закрытия, второе заполнено на 40 %. Нормативная потребность населения в кладбищах 1,88 га, следовательно, обеспеченность равна 125 %. Нехватка территорий специального назначения компенсируется размещением нового кладбища в 3-х км к востоку от села, близ кладбища № 2.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (относящегося к V классу) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов (МГН)

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Большеустьикинское, относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения);

- магазины товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия происходит согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Историко-культурный потенциал села Большеустьикинское и прилежащих к нему районов, представленный отделом по сохранению недвижимого культурного наследия МКНП РБ в главе I (п. 1.6. «Культурное наследие») тома II, отражают степень изученности территории. Анализ архивных и библиографических данных свидетельствует, что запрашиваемая территория никогда не подвергалась целенаправленному археологическому обследованию. Анализ топографии и гидрографии свидетельствует о высокой вероятности обнаружения на территории дополнительных объектов истории и архитектуры.

В целях выявления объектов историко-культурного наследия и проведения мероприятий по подготовке проекта зон охраны (охранных зон) объектов культурного наследия, необходимо проведение научных (в т.ч. натурных археологических) исследований территории с. Большеустьикинское.

Необходимо учесть, что археологические исследования (в том числе и проект зон охраны), проводятся за счет средств физических и юридических лиц являющихся заказчиками проводимых работ (ст. 36, п. 4 Федеральный закон № 73-ФЗ).

Для проведения археологических исследований (в том числе разработку проектов зон охраны) заказчику работ необходимо заключить договор с юридическими лицами, уставной целью деятельности которых является проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденному приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия гот 3 февраля 2009 г. № 15. Право на проведение охранных археологических мероприятий и работ определенного вида на памятниках археологии дает открытый лист.

На территории села Большеустьикинское и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории на сегодняшний день расположен 1 объект археологического наследия и зарегистрировано 8 памятников истории и архитектуры. 7 из которых – выявленные памятники истории и архитектуры, 1 – могила (таблица № 7 и 7, п. 1.6. Главы 1, тома II). Ценные и очень интересные объекты позволяют использовать их как в музейных, так и в исторических целях. Основная масса археологических объектов относятся к типу бытовых памятников (поселения, селища, стоянки, городища). Памятники истории и архитектуры на территории села Большеустьикинское насчитывают 8 объектов, отражены на карте «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон и особыми условиями, границами территорий объектов культурного наследия. М 1:5 000» лист 2 том III «Графическая документация». Все объекты археологического наследия нс. Большеустьикинское, а так же расположенные в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории отражены на карте-схеме «Схема положения проектируемой территории в системе расселения, М 1: 25 000» лист 1, тома III «Графическая документация».

Важнейшей особенностью недвижимых объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), будь то памятники археологии, архитектуры, истории и т. д. является ценность каждого взятого объекта, причем эта ценность является тем большей, чем более древним является этот объект. Общей закономерностью для объектов наследия является их более или менее равномерное распределение в пространстве, их «единичность». Исключения из данных правил редки, но именно они позволяют не только о сохранении объектов культурного наследия, но и о их использовании и включении в современную социокультурную инфраструктуру. Таким образом, создание музейно-заповедных структур возможно, в первую очередь, для ключевых объектов наследия (или их комплексов).

Учитывая наличие объектов культурного наследия в процессе подготовки генеральных планов в обязательном порядке должны учитываться ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 мая 2008 г. № 153, разработку проектной документации населенных пунктов Республики Башкортостан необходимо выполнять на основе уже разработанных историко-архитектурных опорных планов исторических поселении, проектов зон охраны объектов культурного наследия, для определения четких границ и режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны (с определением зон с особыми условиями использования территорий), проведения историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Необходимыми наиболее общими признаками для современного использования объектов культурного наследия являются следующие:

- Уникальность или значительная (по сравнению с остальными) ценность (научная, зрелищная или историко-культурная) объекта для данной территории.

- Повышенная концентрация объектов наследия на определенном локальном участке.

- Гармоничное сочетание объектов наследия и окружающего ландшафта (вписанность в ландшафт); целостность ландшафта, возможность его использования как историко-культурной составляющей данного объекта (объектов) наследия.

- Приуроченность используемых объектов наследия к существующей или проектируемой транспортной сети.

Учитывая вышеизложенное, проектом предлагается:

- обследование всей территории района и создание реестра недвижимых объектов культурного наследия;

- создание регионального центра охраны памятников в селе Большеустьикинское при проектируемом на первую очередь здании Центра детского творчества на 155 мест;

- проведение периодического мониторинга недвижимых объектов культурного наследия;

- инвентаризация всех известных объектов культурного обследования района, определение их современного состояния, научной и историко-культурной значимости;

- создание кадастра и фонда земель историко-культурного назначения района, перевод всех объектов в данный фонд.

- культовые здания – памятники истории и архитектуры реставрировать и использовать по прямому функциональному назначению, функциональное назначение прочих зданий – памятников определить проектом и реконструировать;

- Включить памятники в культурно-образовательные программы с организацией тематических экскурсий и туристических маршрутов.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Село Большеустьикинское – районный центр муниципального района Мечетлинский район. Расположен в центральной части Мечетлинского района. Расстояние от столицы республики до села Большеустьикинское составляет 283 км.

В 1,5 км к западу от границы населенного пункта проходит объездная автодорога республиканского значения Кропачево – Большеустьикинское – Ачит. с которой осуществляется въезд в село Большеустьикинское. Так же с восточной границы районного центра начинается дорога межрайонного значения Большеустьикинское - Новобелокатай. До ближайшей железнодорожной станции Сулея – 126 км.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории с. Большеустьикинское, муниципального района Мечетлинский район и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог с. Большеустьикинское составляет 59,72 км. Анализ состояния автодорожной сети районного центра Большеустьикинское позволяет выявить одну из основных проблем – 16,2 % улично-дорожной сети не имеют твердого покрытия. Дороги с щебеночным покрытием расположены как в центральной части, так и на территории усадебной застройки. Это означает, что территории с автодорогами без твердого покрытия не могут получить полноценного транспортного обслуживания.

Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям. Основные улицы села: ул. Салавата Юлаева, ул. Первомайская и ул. Промышленная связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой их общая протяженность в границах села составляет – 7,9 км. Улицы достаточно широкие и имеют асфальтовое покрытие.

Главными улицами с. Большеустьикинское и его композиционными осями являются – ул. Ленина, ул. Революционная, ул. Советская, ул. Курортная, ул. Трактовая которые имеют прямое сообщение с дорогой республиканского значения, общая протяженность главных дорог составляет – 7,5 км.

Основными недостатками в улично-дорожной сети являются:

- Доля неасфальтированных участков автодороги с. Большеустьикинское составляет 16,2 %.

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц приведены в приложении 1 настоящего документа.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 7.

Показатели улично-дорожной сети с. Большеустьикинское

табл. № 7

| № | Наименование территории | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущест. положение | На расчетный срок (новое строительство) | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дороги межрайонного значения | км/га | 1,974/1,36 | - | 1,974/1,36 |
| 2 | Главные улицы | км/га | 7,5/5,25 | - | 7,5/5,25 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 7,9/4,74 | 6,106/4,27 | 14,006/9,01 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | 36,1/21,66 | 12,033/7,22 | 48,133/28,88 |
| 5 | Проезды | км/га | 0,673/0,30 | 0,102/0,05 | 0,775/0,35 |
| 6 | Дороги в пром. зоне | км/га | 3,185/1,91 | - | 3,185/1,91 |
| 7 | Прочие (хозяйственные проезды) |  | 0,2/0,003 | - | 0,2/0,003 |
| 8 | Пешеходные дорожки | км/га | 2,217/0,33 | 0,8/0,23 | 3,017/0,56 |
| Итого | км/га | 59,72/35,58 | 19,041/11,77 | 78,761/47,35 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки с. Большеустьикинское и улично-дорожной сети села.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В связи с намечаемым развитием населенного пункта, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Предусмотрен перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество дорожного движения.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части райцентра и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий: по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2032 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений через р. Ик.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- главные улицы с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 7,5 км. (сущ.), площадью покрытия 52500 м2. (ул. ул. Ленина, ул. Революционная, ул. Советская, ул. Курортная, ул. Трактовая);

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 7,9 км (сущ.), площадью покрытия 47400 м2; проектируемые (ул. № 1, ул. № 2,ул. № 22, ул. № 4, ул. № 11, ул. № 15).

Предлагается строительство на расчетный срок – 6,106 км;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 36,1 км. (сущ.), площадью покрытия 216600 м2; проектируемые (ул. № 3, ул. № 5, ул. № 6, ул. № 7, ул. № 9, ул. № 10, ул. № 16, ул. № 12, ул. № 13, ул. № 14, ул. № 17, ул. № 19, ул. № 18, ул. № 20, ул. № 21, а так же проектом предусматривается продление улиц Мелиораторов, 8 марта, Пушкина, Вишневая, Радужная, Рубиновая).

Предлагается строительство на расчетный срок – 12,033 км.

- проезды с шириной проезжей части 4,5 м, протяженностью 0,673 км (сущ.), площадью покрытия 3000 м2. На первую очередь и на расчетный срок предлагается – 0,102 км (проезды № 1);

- дороги в промышленной зоне с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 3,185 км. (сущ.), площадью покрытия 19100 м2.

Предлагается строительство на первую очередь и на расчетный срок – 1,876 км.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровне автомобилизации в с. Большеустьикинское на 2012 год составляет 305 маш/1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на 1 очередь 350 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок - 400 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс.= 9685*(400/1000) =3874 автомобиля.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Сооружения для технического обслуживания автотранспортных средств. Количество топливораздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей.

Красч. срок = 3874:1200 = 3 ед.

На сегодняшний день для обслуживания автотранспортных средств села работает АЗС на 7 колонок. Потребность в колонках на расчетный срок отсутствует. Большеустьикинское строительство АЗС не требуется.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на расчетный срок 3874х0,7=2712 маш/мест. Из них: в жилых районах 30 %, что составит на расчетный срок - 814 маш/мест. В общественных центрах – 15 %, что составит: на расчетный срок 407 маш/мест.

Пассажирский транспорт

В селе функционирует автостанция на 25 мест. От автостанции выполняются маршруты по перевозке населения в границах района и за его пределами.

С ростом количества населения в селе и в районе и его подвижности, количество пассажирских перевозок значительно возрастет, увеличиться и его география маршрутов за пределами района и в его границах.

Пассажирские перевозки внутри села отсутствуют. С ростом населения в селе, с застройкой новых жилых районов, проектом предлагается новый вариант маршрутов автобусного движения, с охватом всех районов.

Размещение существующих и проектируемых остановок маршрутизированного общественного транспорта представлены на чертеже «Карта (схема) инженерно-транспортной инфраструктуры» лист 4 том III «Графическая документация».

Автобусные остановки размещаются у объектов культурно-бытового обслуживания, возле мест приложения труда.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в селе Большеустьикинское источником водоснабжения являются четыре водозабора, три из которых имеют хозяйственно-питьевое назначение и один находится на территории фермы и используется в сельскохозяйственных целях. Нынешнее состояние водозаборов неудовлетворительное и требует реконструкции. Общая производительность водозаборов – 3400 м3/сут (142 м3/час). Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода.

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Количество и состав водопотребителей села Большеустьикинское приняты согласно техническому заданию на проектирование.

Расчёты по определению среднесуточного и максимального суточного расходов воды, а также часовых и секундных расходов в сутки максимального водопотребления выполнены по СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетные расходы воды приведены в таблицах № 9 далее по разделу.

Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, расходы воды на содержание и водопой скота, полив зеленных насаждений приняты по СНиП 2.04.02-84* и ВНТП Н-97. Нормами учтены коммунальные нужды, расходы на местную промышленность и транспорт.

Водопотребление на расчетный срок (2032 год)

- в сутки максимального водопотребление – 10624,16 м3/сут;

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения с. Большеустьикинское на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления с. Большеустьикинское необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов: Уральского водозабора в южной части села и водозабор Фермы (БАМ), расположенного на окраине в западной части села;

-провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления с. Большеустьикинское.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения с. Большеустьикинское принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые  нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2- подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (432 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение на расчетный срок строительства (9 685 человек) -40,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 20,0 л/сек, 2 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит -

216 м3+162 м3+54 м3= 432 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 350 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в с. Большеустьикинское функционируют очистные сооружения производительностью 200 м3/сут.(8,4 м3/ч). Очистные сооружения находятся в северной части районного центра. В систему водоотведения села принимаются совместно хозяйственно-бытовые стоки села и производственные стоки предприятий, которые не нарушают работу сетей и очистных сооружений. Производственные стоки не отвечающие указанным требованиям должны подвергаться предварительной очистке. Существующие очистные сооружения осуществляют очистку стоков с последующим сбросом в р.Ик.

Проектные решения.

На расчетный срок строительства с. Большеустьикинское проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной системы канализации с отведением  бытовых сточных вод и, близких им по составу, производственных стоков на существующие реконструируемые  очистные сооружения производительностью 200 м3/сут (8,4 м3/ч) и на вновь проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков производительностью 2 650 м3/сутки. Очищенная и обеззараженная сточная вода по напорно-самотечному коллектору отводится в р. Ик.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для новой усадебной застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации. Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые  самотечным коллектором в северо-западной части села за р.Ик направляются в приемный резервуар канализационной насосной станции и далее по напорному трубопроводу через р.Ик на проектируемые очистные сооружения , расположенные на юга-западной окраине села Большеустьикинское.

Очищенная вода после обеззараживания по напорно-самотечному  коллектору отводится в р. Ик. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Большеустьикинское, уточняется на последующих стадиях проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков – юго-западная окраина села, в створе с очистными сооружениями хоз-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродукты - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Очищенная вода по сбросному самотечному трубопроводу, отводится в р. Ик.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время село электрифицировано от подстанции 35/10 кВ «Устьикинск», мощностью 10,3 мВА, расположенный, в границах насленного пункта по ЛЭП 10кВ:

- Ф-6 «Устьикинск - Сельзегутово» с проводами марки и сечения А-50, А-70, АС-50;

- Ф-8 «Устьикинск - Алегазово» с проводами марки и сечения А-35, АС-35, АС-50;

- Ф-9 «Устьикинск – Райцентр» с проводами марки и сечения А-35, АС-35, АС-50;

- Ф-12 «Устьикинск – Телецентр» с проводами марки и сечения А-50, АС-50;

- Ф-13 «Устьикинск – Бабино» с проводами марки и сечения АС-35, А-35;

- Ф-16 «Устьикинск – Муслюмово» с проводами марки и сечения А-50, АС-95;

- Ф-18 «Устьикинск – Комплекс» с проводами марки и сечения А-70, АС-35, АС-50.

Низкое напряжение по районному центру распределяется от:

- 38 ТП ООО «ГИП – Электро» общей мощностью 8616 кВА;

- 22 потребительских ТП, общей мощностью 5159 кВА;

- 16 ТП МечРЭС общей мощностью 3770 кВА.

Данные по электрификации предоставлены филиалом ООО «БашРЭС» МечРЭС СВРЭС ООО «БашРЭС-Уфа».

Всего на территория села потребляет электричество от 76-х ТП и одной районной электоподстанции «Устьикинск». Типы линий электроснабжения воздушные на опорах.

Проектное решение

Электроснабжение с. Большеустьикинское Мечетлинский района РБ предусмотрено от существующей ПС «Устьикинск» напряжением 35/10 кВ.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по с. Большеустьикинское;

2) выбор количества, мощности и места расположения трансформаторных

подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-10 кВ на план с. Большеустьикинское.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на первую очередь строительства и кольцевая на расчетный срок для наиболее ответственных потребителей.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций. В жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. № Л56-97. Проектом предусмотрен вынос существующей линии ВЛ-10 кВ с территории проектируемых участков под жилые дома.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки приведены в таблице № 11.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Таблица расчетных электрических нагрузок

табл. № 9

| № п/п | Населенный пункт | Нагрузки, тыс. квт на расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Жилищный сектор |
| 1 | Индивидуальные дома | 1,370 |
| 2 | 2-х этажные секционные | 0,570 |
| 3 | Малоэтажные блокированные | 1,845 |
|  | Итого жилищный сектор | 3,785 |
| Общественный сектор |
| 4 | Учреждения образования | 1,308 |
| 5 | Учреждения здравоохранения и соц. Обеспечения | 0,920 |
| 6 | Физкультурно-оздоровительные сооружения | 0,246 |
| 7 | Торговля и общественное питание | 0,089 |
| 8 | Учреждения и предприятия бытового обслуживания | 1,497 |
|  | - коммунального обслуживания |  |
| 9 | Объекты рекреации (учреждения отдыха) | 0,141 |
|  | Итого общественный сектор | 4,198 |
| Промышленный сектор |
| 10 | Пищевая промышленность | 3,320 |
| 11 | Сельское хозяйство | 0,727 |
| 12 | Лесная промышленность | 0,540 |
|  | Итого: | 8,785 |
|  | То же с Кодн.=0,8 | 7,028 |

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями м.ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Для приема телепередач в с. Большеустьикинское намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Потребителями тепла в селе будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- объекты отдыха и туризма;

- прочие потребители.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки

– 36 оС по местности Дуван, по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Все котельные на территории села работают на газовом топливе.

Нагрузки для жилых домов: многоквартирных, индивидуальной застройки, взяты по типовым проектам и сведены в таблице № 11.

Нагрузки для объектов производственного назначения приняты по укрупненным показателям и сведены в таблице № 12.

5.5. Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается развитие с. Большеустьикинское муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан. Планируется развитие восточной свободной территории данного населенного пункта, включая строительство:

- жилищного сектора;

- зданий общественного назначения;

- коммунально-бытового назначения;

- объектов отдыха и туризма.

Исходя из этого диктуется необходимость размещения новых ГРП.

Проектируемые ГРП  питаются от существующего газопровода высокого давления Р = 0,6 МПа идущего внутри населенного пункта.

Объекты производственного назначения, находящиеся на существующей территории, будут подключаться по факту, в соответствии с выдаваемыми Техническими условиями.

Для более надежного снабжения газом потребителей с. Большеустьикинское предлагается закольцовка проектируемых  сетей газоснабжения.

Расходы газа по потребителям определены по данным раздела «Теплоснабжение» и сведены в таблицу № 11 и 12 в разделе Теплоснабжение настоящего документа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Производительность каждого ГРП, типа газового оборудования, диаметры газопроводов определяются на последующих стадиях проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение селитебной территории села Большеустьикинское ровный, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р. Ик.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р. Ик предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории с. Большеустьикинское в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к реке Ик, поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону реки. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается в юго-западной окраине села Большеустьикинское. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хоз-бытовых и производственных стоков.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку Ик, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии районного центра. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

Северная часть территории районного центра Мечетлинского района попадает под 2-й и 3-й пояса горно-санитарной охраны санатория «Карагай». В соответствии с постановлением Кабинета Министров РБ от 26.02.1999 № 48 (в ред. от 20.06.2008 № 211) объекты подлежат государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизе в установленном порядке. Согласно п. 17 вышеуказанного постановления развитие и застройка территорий в пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны осуществляется в строгом соответствии с генеральным планом курорта республиканского значения, утвержденном в установленном порядке, для лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения – по согласованию с органами местного государственного управления.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения, на данный момент на территории села Большеустьикинское функционируют 2 котельные ООО «Ремжилсервис», все они на газовом топливе.

- устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом опасности более III.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Большеустьикинское, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона предусмотренная генпланом от новых проектируемых объектов на I очередь и расчетный срок от предприятий:

- молочный завод - 100 метров;

- комбикормовый цех – 300 метров;

- минипекарня – 50 метров;

- мини цех по производству кондитерских изделий – 100 метров;

- мини цех по переработке и фасовке меда и продуктов пчеловодства – 50 метров;

- мельница – 100 метров;

- торгово-закупочное предприятие (холодильные установки) – 50 метров

- молокоперерабатывающий цех – 100 метров;

- центр искусственного осеменения – 300 метров;

- птицеводческая ферма – 300 метров;

- цех по производству майонеза – 50 метров;

- организация по мясопереработке (копчености и колбасные изделия) – 100 метров;

- предприятие по переработке древесины – 300 метров;

- печи для обжига древесного угля – 500 метров;

- цех по производству щебня – 500 метров;

- база районного значения по сбору утилизированного сырья – 100 метров;

- предприятие по розлизу минеральной воды – 300 метров.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту. На сегодняшний день уровень автомобилизации села превышает общереспубликанский показатель, что влечет за собой увеличение валовых выбросов загрязняющих веществ по всему району. Для улучшения экологической обстановки на проектируемой территории проектом предусматривается на расчетный срок реализации генерального плана, перевод автотранспорта на более прогрессивное топливо (газ). Ближайшая к районному центру авто газозаправочная станция (АГЗС) находится в с. Новобелокатай Белокатайского района, в связи с этим проектом следует предусмотреть строительство АГЗС на 2-х километровом отрезке дороги Большеустьикинское - Новобелокатай в сторону села Новобелокатай.

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов III-IV категории опасности;

- ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

Санитарно-защитные зоны от существующих объектов приведены в таблице № 1 п. 1.3.3. тома II данного проекта.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. Предусматривается ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных на юго-западной окраине с. Большеустьикинское.

2. Предусмотрена организация водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии. К северу от районного центра, на реке Ик расположено Мечетлинское водохранилище. Ширина водоохранной зоны рек Ик и Мечетлинского Водохранилища установлена в размере 200 метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 50 метров. Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

Внешними автомобильными дорогами села Большеустьикинское являются: дорога межрайонного значения Большеустьикинское – Новобелокатай, а так же дорога республиканского значения Кропачево – Ачит – Большеустьикинское. Они не проходят по территории села. Объездной дороги не требуется. Вдоль дорог существует шумозащитное озеленение.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», на территории с. Большеустьикинское проектом предусматривается организация рацональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборка территории.

Объектами очистки являются: территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площадки, места общественного пользования, места отдыха.

Система сбора твердых и жидких бытовых отходов

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

В соответствии с п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88, размещение мест временного хранения отходов необходимо согласовать с районным архитектором и районной санэпидстанцией (санитарным врачом).

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88, размещение мест временного хранения отходов необходимо согласовать с районным архитектором и районной санэпидстанцией (санитарным врачом).

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

На I очередь и расчетный срок строительства с. Большеустьикинское проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков производительностью 2,6 тыс. м3/сутки. Очищенная и обеззараженная сточная вода по напорному коллектору отводится в р. Ай в у западной границы села.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых бытовых отходов (ТБО), производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки).

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011 – 2020 годы и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» муниципалитеты разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от коммунальных отходов.

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Башкортостан:

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТБО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТБО на территории муниципальных образований РБ;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации раздельного сбора ТБО во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в населенном пункте организует:

- раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой. Площадки для раздельного сбора мусора, где будут специальные контейнеры для пищевых и непищевых (бумага, пластик) отходов, располагаются в каждом районе (в радиусе 100 метров). Селективный сбор приведет к уменьшению объемов отходов, вывозимых на полигоны для захоронения. Соответственно, уменьшатся платежи населения за данные услуги. Пункт приема Вторсырья проектом предлагается разместить на территории предприятия занимающегося обслуживанием полигона ТБО, на сегодняшний день этой организацией является ООО «Мечетлинский водоканал».

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов, крупногабаритных и строительных отходов;

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм накопления отходов;

- уточнение качественных и количественных характеристик ТБО для различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения ТБО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования тарифной политики.

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение данного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения надежности системы удаления отходов.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по селу с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Большеустьикинское проектом также предусматривается организация сбора твердых бытовых отходов и вывоза их на полигон ТБО для обезвреживания. Полигон ТБО находится в 3 км к юго-востоку от с. Большеустьикинское. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

Полигон ТБО представляет собой выработанный карьер с огороженной территорией с площадью 2,7 га. По договору с сельским поселением Большеустьикинский сельсовет полигон эксплуатирует ООО «Мечетлинский водоканал». Полигон введен в эксплуатацию в 2005 году. На территории свалки так же имеется скотомогильник – Яма Беккери.

На сегодняшний день полигон ТБО не отвечает нормативным показателям и санитарным нормам предъявляемым к специализированным полигонам ТБО, в связи с тем проектом предлагается рекультивация существующего полигона и строительство на его месте полигона ТБО соответствующий требованиям СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию».

Проектируемый полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 13

| Бытовые отходы | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие отходы | 7,839 | 2000 | 15,678 | 9,685 | 2000 | 19,370 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 7,839 | 250 | 1,959 | 9,685 | 280 | 2,712 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 35,58 га | 5 | 1,779 | 47,61 га | 5 | 2,381 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 14

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 5,093 т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 1,273 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 2,037 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,0509 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,102 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,356 |
| Кости | 1-2 2 | 0,102 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,254 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,102 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,102 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,102 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,102 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,509 |
| Итого | 100 | 5,093 |

Удаление ТБО осуществляется спецавтотранспортом в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов могут быть использованы для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется (по представлению предприятий коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора) с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением администрации. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включаются жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию: больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на проектируемый усовершенствованный полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

На сегодняшний день полигон ТБО находится в эксплуатации ООО «Мечетлинский водоканал» (лицензия предприятия - приложение 2). Организация занимается сбором и утилизацией отходов I – IV классов опасности. В резерве предприятия находится мусоровоз ЗИЛ 4333 и две ассенизационные машины:

- ЗИЛ вакуум;

- ГАЗ 3309.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

9,685 тыс.чел х 50 кг/год = 4,84 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в северной части села. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногаборитные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют – 9,933 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 9,933 тыс.тонн/год*0,02 га = 0,198 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,198 га * 20 лет = 3,96 га до 2032 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 4,840 т.т. в год = 4 840 000 кг;

4 840 000 кг: 180 кг/м3 = 26,888 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 5,093 т.т. в год = 5 093 000 кг; 5 093 000 кг : 200 кг/м3 = 25,465 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 17.

табл. № 15

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Большеустьикинское | 9685 | 52353 | 25465 | 26888 | 116,27 | 55,25 | ТБО-каждый день, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 128 | 61 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 25 465 м3/год *1 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 116,27 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

116,27 шт * 1,1 = 128 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 26 888 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 55,25 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2 ;

55,25 шт * 1,1 = 61 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 38 площадках планируется установка 189 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 16.

табл. № 16

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 17.

табл. № 17

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 6 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,15 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2,66 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 43,62 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 52353 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 4 |

Согласно полученному результату требуется 4 машины марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса из четырех единиц мусоровозного транспорта 1 раз в день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Большеустьикинское сельского поселения Большеустьикинский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель в границах существующих границ населенного пункта;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением общественно-деловой застройки в 1,49 раз, территория которой составит 32,62 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 35,58 га до 47,35 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- Реконструкция существующей промышленно-коммунальной зоны и организация новой промышленно-коммунальной зоны в северной части населенного пункта;

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны в северо-восточной и юго-восточной части села;

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность районного центра в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 18_

| № п.п | Территории | Современное использование территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Селитебные территории | 754,69 | 890,9 |
| 1.1. | Жилая застройка | 370 | 453,94 |
|  | - индивидуальная усадебная | 358,8 | 441,74 |
|  | - малоэтажная секционная | 12,2 | 12,2 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 21,77 | 32,62 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 171,42 | 172,81 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 191,5 | 231,54 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 31,18 | 38,35 |
| 2.1. | Территории коммунальных, складских, автотранспортных предприятий | 18,18 | 18,18 |
| 2.1. | Улицы, дороги, проезды | 1,91 | 2,82 |
| Итого территории застройки: | 785,87 | 929,25 |
| 3. | Остальные территории | 541,1 | 222,03 |
| 3.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | - | 146,81 |
| 3.2. | Прочие территории | 541,1 | 75,22 |
| 3.3. | Резервные территории | - | - |
| Всего в границах населенного пункта | 1326,97 | 1256,52 (1151,28+105,24) |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 19

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Баланс использования территории |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 1326,97 | 1256,52 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 370 | 453,94 |
|  | - индивидуальная усадебная | -/- | 358,8 | 441,74 |
|  | - малоэтажная секционная | -/- | 12,2 | 12,2 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 21,77 | 32,62 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 171,42 | 172,81 |
|  | Производственные зоны | -/- | 31,18 | 38,35 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 191,5 | 231,54 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 541,1 | 929,25 |
|  | -остальные территории | -/- | 541,1 | 222,03 |
|  | -зеленые насаждения природоохранного и средозащитного назначения | -/- | - | 146,81 |
| 2. |  |
|  | Численность постоянного населения | чел | 7839 | 9685 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 23,5 | 24 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 57,9 | 60,5 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 18,6 | 15,5 |
|  | Численность занятого населения | чел | 3841 | 6082 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 195,68 | 290,648 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | нет инф. | 0,098 |
|  | Объем нового жилищного строительства: | -/- | - | 94,969 |
|  | -индивидуальная усадебная, коттеджная (1-2 этажа) | -/- | 125,83 | 94,969 |
|  | -малоэтажная (2-х этажная секционная) | -/- | 68,33 | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 24,9 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда | % |  |  |
|  | -водопроводом | -/- | 80 | 100 |
|  | -канализацией | -/- | 21 | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | 93 | 100 |
|  | -отоплением | -/- | 97 | 100 |
|  | -горячей водой | -/- | 0,04 | 70 |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 998 | 1491 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | 409 | 598 |
|  | Количество мест в среднеспециальных учебных заведениях | -/- | 212 | 212 |
|  | Учреждения здравоохранения, больницы | коек | 103 | 269 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 59,72 | 78,761 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 4,5 | 6,8 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 2253 | 3874 |
|  | Количество индивидуальных автомобилей на 1000 жителей | ед. | 305 | 400 |
| 6. | Электроснабжение |
|  | Суммарное потребление электроэнергии в год, в том числе: | тыс. кВт | - | 5,690 |
|  | - жилищно-коммунальный сектор | тыс. кВт | - | 3,785 |
|  | - общественный сектор | -/- | - | 1537 |
|  | - промышленный сектор | -/- | - | 2,79 |
|  | Удельное электропотребление на 1 человека в год | кВт/ч | - | 0,53 |
| 7. | Теплоснабжение |
|  | Суммарное потребление тепловой энергии в год, в том числе: | Гкал/ч | - | 40,282 |
|  | - жилищно-коммунальный сектор | -/- | - | 31,783 |
|  | - общественный сектор | -/- | - | 6,369 |
|  | - промышленный сектор | -/- | - | 2,13 |
| 8. | Газоснабжение |
|  | Потребление газа, в том числе: | м3/ч | - | 5568,98 |
|  | Индивидуальные источники теплоснабжения | -/- | - | 4647 |
|  | На нужды объектов общественной застройки | -/- | - | 908,88 |
|  | На нужды промышленности и коммунально-бытовой сектор | -/- | - | 613,1 |
| 9. | Водоснабжение |
|  | Суммарное водопотребление, всего в том числе: | м3/сут. | - | 16182,9 |
|  | -на хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды | м3/сут. | - | 9161,43 |
|  | - безвозвратные потери на полив улиц и зелен. насаждений | м3/сут. | - | 7021,56 |
|  | Водопотребление на 1 человека | л/сут. | - | 180 |
|  | Используемые источники водоснабжения | Подземные воды | Водозаборы подземных вод расположенные в южной и юго-восточной части села и к востоку от границы населенного пункта |
| 10. | Водоотведение |
|  | Суммарное водоотведение, всего | м3/сут. | - | 2139 |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | -/- | - | 2300 |
| 11. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | нет инф. | 100,3 |
| 12. | Инженерная подготовка территории |
|  | Дамба обвалования | км | Не производится |
|  | Берегоукрепление | км |  |
| 13. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | нет инф. | 9,933 |
|  | Полигон ТБО | га | - | 3,96 |

Иллюстративные материалы