Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Село Большеустьикинское – административный центр Муниципального района Мечетлинский район. Расположено в 283 км от города Уфы, в 126 км от ближайшей железнодорожной станции Сулея. Село Большеустьикинское является центром сельского поселения Большеустьикинский сельсовет.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Дуван, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Населенный пункт Большеустьикинское располагается в таежной природно-климатической зоне Восточно-Европейской равнины. Климат наиболее умеренный и влажный.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 39

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 39

обеспеченностью 0,92							- 36

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 50

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					8,2

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха периода, 0С со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			169/-9,9

< 80 продолжительность/сред. температура			228/6,3

< 100 продолжительность/сред. температура			244/5,3

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				77

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				95

- Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV

С										11/12

СВ										5/6

В										2/7

ЮВ										6/8

Ю										30/23

ЮЗ										27/20

З										16/20

СЗ										2/5

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										3,5

СВ										4,3

В										5,6

ЮВ										3,7

Ю										4,1

ЮЗ										4,9

З										5,1

СЗ										4,6

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									3,1

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз

в 10 лет									131

в 50 лет									171

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						973,2

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										27,6

0,98										24,8

0,96										23,0

0,95										21,3

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							24,9

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Средняя относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						70

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					56

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			376

- Суточный максимум осадков, мм					72

- Средняя продолжительность охладительного

периода, мм								1

- Средняя температура охладительного периода, 0С		0

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июнь-август, м/с								0,0

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август, м/с							северное

- Среднее число дней с росой за год					68

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 15,0			- 15,4

- Февраль					- 13,7			- 14,0

- Март						- 7,1			- 7,9

- Апрель					+ 3,0			+ 2,8

- Май						+ 10,6			+ 10,9

- Июнь						+ 15,8			+ 15,9

- Июль						+ 17,2			+ 17,5

- Август					+ 14,8			+ 14,8

- Сентябрь					+ 9,3			+ 9,3

- Октябрь					+ 1,6			+ 2,1

- Ноябрь					- 6,8			- 6,7

- Декабрь					- 12,1			- 12,3

- Год						+ 1,5			+ 1,4

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север				2,9			2,2

Северо-восток		2,9			2,1

Восток				2,8			2,6

Юго-восток			2,4			3,2

Юг				2,4			3,8

Юго-запад			3,4			3,9

Запад				3,3			3,4

Северо-запад			3,0			2,8

Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20 – 50 дней, с метелью – 40-65 дней.

Продолжительность безморозного периода – 90 – 110 дней. Переход среднесуточной температуры через 0 0С – 5 – 10 апреля, 23 – 28 октября.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой; теплообеспеченность периода вегетации (сумма активных температур) 1800 – 22000С, значение гидротермического коэффициента – 1,2 – 1,6 (агроклиматический район умеренно-теплый и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 150С – 75-90 дней, с температурой от -5 до - 150С – 80-90 дней, мощность снежного покрова 50 - 70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/с; зимой 2-4 м/с.

1.2.2. Рельеф

Районный центр Большеустьикинское расположено в пределах Приайской увалисто-волнистой равнины, лежащую на высоте 200-300 м над уровнем моря. Характерной чертой такой равнины является широкой развитие карстовых образований расчлененной долиной р. Ай. Застройка находится на правом берегу р. Ай, рельеф здесь более расчлененный и усложнен меридианально вытянутыми хребетообразными водоразделами, вершинные поверхности которых имеют характер волнистых равнин, а склоны значительно расчленены сетью ложбин балок и оврагов. Междуречное пространство представлено выраженными плато и местами заболоченностями.

Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются в пределах от 190,0 до 305,0 метров.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Территория Мечетлинского района в геологическом отношении находится в пределах восточного крыла Юрюзано-Сылвенской депрессии и западного склона Южного Урала. В формировании геологического строения устройства поверхности района принимали участие различные по условиям и возрасту образования, породы артинского и кунгурского ярусов пермской системы, третичные, четвертичные и каменноугольные отложения. Залегание слоев моноклинальное. Основная часть территории сложена породами артинского яруса. Артинский ярус представлен свитой белокатайских конгломератов (полимиктовые конгломераты, песчаники, глинистые сланцы и т.д.) мощностью 120 - 140 м.

Третичные отложения встречаются отдельными пятнами по средним склонам рек и оврагов и частично по высоким точкам водоразделов. Мощность 3-10 метров.

Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности верхнепермских пород, на склонах долин и водоразделов. Они довольно однообразны, представлены аллювиальными и делювиальными отложениями красно-бурых суглинков, нерасчлененных песков, галечников.

Водоностность

Подземные воды характеризуются отсутствием постоянных водоносных горизонтов, что обусловлено широким развитием карста малой мощностью и водонепроницаемотью четвертичных, аллювиально-деллювиальных отложений водоразделов. Скапливается лишь верховодка в период обилия атмосферных осадков. Подмыв берегов отмечается на р. Ай, ее левых притоков (0,6-6,0 м/год) и правых притоков (0,2-2 м/год).

1.2.4. Гидрография

Населенный пункт Большеустьикинское ограничено с северо-западной стороны рекой Ик, с западной части – дорогой республиканского значения «Урал» - Малояз – Месягутово - Ачит. Река Ик впадает в реку Ай в 1,5 км к западу от границы населенного пункта Большеустьикинское. Длина водотока составляет 102 км в речном подбассейне р. Ай. Пойма асимметричная, местами заболочена, покрыта мелким кустарником. В многоводные годы с высоким половодьем вода на пойме может держаться от 0,5 до 1 месяца. Скорость течения в межень 0,2-0,3 м/сек., дно песчаное, берега русла высотой до З метров.

Юго-восточная часть села попадает в зону подтопления паводковыми водами (192,3-192,9 м). После ввода в эксплуатацию Нижнее-Суянской ГЭС отметка линии подтопления ровна 194 м.

Так же по состоянию на 01.01.89 на территории Мечетлинского района возле населенного пункта Большеустьикинское находится пруд реки Ик объемом 1950 тыс. м3 и зеркалом воды 1,29 км2.

Инженерно-геологическая оценка территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории, по степени пригодности ее для строительства, выделены следующие категории:

– территории неблагоприятные для строительства,

– территории ограниченно благоприятные для строительства;

– территории благоприятные для строительства;

Территория неблагоприятная для строительства:

– пойма и частично первая надпойменная терраса р. Ик и р. Ай затопляемая паводком 1% обеспеченности. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью.

– поймы мелких водотоков;

– участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки.

Территория ограниченно благоприятная для строительства:

– участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 192 до 194 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения

– участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Ик, холмов и увалов в пределах водораздельного плато.

Территория, благоприятная для строительства:

– участки в юго-восточной части села.

В соответствии с данными Бельского бассейного управления районный центр Большеустьикинское попадает в зону затопления паводком 1 % обеспеченности.

1.2.5. Почва и растительность

Растительность

Проектируемая территория по характеру древесной, кустарниковой и травянистой растительности относится к северо-восточной лесостепной подзоне. Почти 90 % всей лесопокрытой площади района занимают лиственные насаждения. Основными древесными породами являются береза, осина, липа и дуб. Леса на проектируемой территории естественного происхождения. Кустарниковая растительность распространена главным образом оп склонам реки Ай и Ик, по водоразделам, по склонам балок и оврагов, представлена ивой, черемухой и рябиной.

Травянистая растительность представлена ковыльно-типчаковыми группировками, группировками дико растущих трав, таких как клевер красный, тимофеевка, лютик едкий, пырей ползучий, ежа сборная.

Рекреационные ресурсы проектируемой территории разнообразны и благоприятный для развития различных видов отдыха и туризма.

Почвы

Район проектирования распложен в Юрюзано-Айском агропочвенном районе северо-восточной лесостепи республики Башкортостан.

В формировании почвенного покрова, состава и видов почв большую роль сыграли послетретичные образования в виде делювиальных и аллювиально-делювиальных отложений.

Основу почвенного фонда составляют почвы лесного типа (серые, темносерые, светлосерые, и серо-коричневые) и слабо оподзоленные черноземы. Почвы лесного типа разнообразны по механическому составу, характеризуются распыленно-глыбистой структурой пахотного горизонта, в пониженных элементах рельефа имеют признаки оглеения, в местах с сильным расчленением рельефа – сильно подвергаются эрозии. За последние 5 - 7 лет, по данным исследований Академии наук РБ, в почвах северо-восточного региона снизился уровень содержания гумуса, в частности в Мечетлинском районе площади почв с низким содержанием гумуса увеличились более чем на 2 тыс. га.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории с. Большеустьикинское расположена производственная зона с предприятиями пищевой промышленности, сельскохозяйственными объектами, промышленными предприятиями.

По климатическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория Республики Башкортостан относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Определяющим фактором качества воздуха в регионе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организаций и передвижных источников транспортных средств.

Выбросы от стационарных источников.

В соответствии с госстатотчетностью 2ТП (воздух) масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Мечетлинскому району от стационарных источников в динамике выглядит следующим образом:

- 2010 году – 0,106 т

- 2011 году – 0,123 т

Всего на территории Мечетлинского района зарегистрировано 112 стационарных источников загрязнения атмосферы. На 2001 год зарегистрировано увеличение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с 2010 годом на 0,017 т.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества городской среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории села.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок восточнее и юго-восточнее существующей жилой застройки, в границах населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

- Прибрежные защитные полосы водных объектов: реки Ик – 50 м; (согласно п. 11 ст. 65 «Водный кодекс РФ»).

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенного пункта имеется 168,74 га озелененных территорий общего пользования, представленных небольшими островками зеленых насаждений, парковой зоной в юго-восточной части села и двумя парками в южной и северо-восточной части села.

- Участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков.

- Особо охраняемые природные территории

В государственном кадастре особо охраняемых природных территорий РБ в разделе «Лечебно-оздоровительные местности и курорты» выделен округ горно-санаторной охраны санатория «Карагай».

Кадастровый номер ООПТ и соответствующий номер(а) земельного кадастра:

Кадастровый номер ООПТ временно отсутствует. Номер земельного кадастра – 02:38:08; 02:38:09.

Название ООПТ:

Округ горно-санаторной охраны санатория «Карагай» (лечебно-оздоровительная местность санатория «Карагай»).

Код СОАТО (ОКАТО): 80242815001

Кластерность:

Отсутствует, округ представлен одним участком.

Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:

Республика Башкортостан, Мечетлинский район. Расположен к северо-востоку от г. Уфы в 330 км и в 1,5 км к северу от с. Большеустьинское – районного центра Мечетлинского района.

Категория ООПТ:

Лечебно-оздоровительные местности и курорты (Федеральный Закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» с изм. и доп. От 30 декабря 2001 г. «Закон Республики Башкортостан» от 31 июля 1995 г. № 5-з «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» с изм. от 9 января 2001г., Закон республики Башкортостан от 9 января 2001 г. № 165-з «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об особо охраняемых природных территориях в республике Башкортостан», Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Закон Республики Башкортостан от 31 июля 1995 г. № 8-з «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» с изм. и доп. от 8 января 2001 г. № 289-3 «О внесении изменений и дополнении в Закон Республики Башкортостан «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

Профиль:

Бальнеогрязевой и питьевой.

Статус:

Республиканский

Год создания:

10 сентября 1999 г.

Общая площадь (га):

Общая площадь округа горно-санаторной охраны курорта «Карагай» - 351,7 га (по компьютерным данным – 3328 га, разность 13,7 га) в т.ч.;

- зона I пояса (зоны строгой охраны) – 72,3 га;

- зона II пояса (зона ограничений) – 1293,8;

- зона III пояса (зона наблюдений) – 1985,6 га.

Обоснование создание ООПТ и ее значимость:

Территория курорта (округ горно-санаторной охраны санатория) «Карагай» обладает следующими ценными природными лечебными ресурсами:

- сульфатные магниево-кальциевые воды малой минерализации скважины скважин № 1 (5159) и № 2 (5522); отнесены к типу минеральных питьевых лечебно-столовых вод;

- глинистые сапропели озера Кутебай с удовлетворительными физико-химическими показателями. Ориентировочные запасы оценены в 155000 куб. м;

- ландшафт вокруг санатория, обладающий определенной аттрактивностью. Основу составляет естественный сосновый бор, растительность которого дополняется клумбами и прудом, образованного за счет строительства плотины на р. Ик.

Наличие подчиненных ООПТ:

Водоохранная зона реки Ай – полоса 500 м вдоль правого берега отрезка реки, входящего в пределы округа горно-санаторной охраны санатория «Карагй» и водоохранная зона р. Ик – 200 м по каждому берегу отрезка реки, входящего в пределы округа горно-санаторной охраны санатория «Карагай».Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полос, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404. Согласно ст. 2 и закона 34 Закона Республики Башкортостан «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан» от 31 июля 1995 г. № 5-з с изм. и доп. от 9 января 2001 г. водоохранные зоны рек и других водоемов входят в состав ООПТ как самостоятельная категория.

Режим и зонирование территории:

Согласно проекта округа горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей санатория «Сосновый бор» Республики Башкортостан (М.:1997) и в соответствиями с требованиями Федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Закона Республики Башкортостан «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», «Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов Республики Башкортостан», утвержденного Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, «Положения о курортах», утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1973 г., инструкции по применению «Положения о курортах», утвержденный секретарем ВЦСПС С.Шалаевым 16 мая 1974 г. и министром здравоохранения СССР Б. Петровским 20 мая 1974 г. в округе горно-санитарной охраны санатория «Карагай» выделено с соответствующим режимом охраны и функционирования три зоны санитарной охраны. Обоснование границ зон и самого округа произведено на основе схематизации геолого-гидрологических условий и оценки степени защищенности.

Первая зона (зона строгой охраны) представлена двумя участками. Первый участок охраняет скважины № 1 (5159) и № 2 (5522), вскрывших минеральные питьевые лечебно-столовые воды, залегающие на глубине от 90-150 м. В настоящее время эти воды защищены от загрязнения с поверхности. Удаленность границ зоны от оголовков скважин не менее, чем на 15 м. Второй участок зоны строгой охраны выделен для лечебных грязей оз. Кутебак.

Вторая зона (зона ограничений) охватывает территорию, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей. Местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, территорию соснового бора и территорию, занятую под зданиями и сооружениями санатория. Границы второй зоны установлены для месторождения минеральных вод с учетом геосруктурных и гидрогеологических условий территорий, а для месторождений лечебных грязей – по линии ближайших водоразделов установлена только на севере. В пределах террасы на которой расположено озеро, границы приняты условными, отстоящее от уреза воды в озере на расстоянии 300 м (водоохранная зона озера). С южной стороны граница зоны проводится по правому березу реки Ай. Для сохранения благоприятных ландшафтно-климатических и санитарно-гигиенических условий территории вокруг санатория, охватывающий лесные массивы в долинах рек Ай и Ик, а так же на прилегающих к ним местностях, установлены общие границы второй зоны, прилегающие участки зоны строгой охраны для минеральных вод и лечебных грязей.

Третья зона (зона наблюдения) охватывает области питания и участки разгрузки минеральных вод и водосборные площади месторождений лечебных грязей. Границы этой зоны определены по совокупности площадей распространения всех природных лечебных факторов и объектов с учетом возможного воздействия на них источников загрязнения.

Настоящее зонирование составлено на основе Проекта округа горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей санатория «Сосновый бор» Республики Башкортостан (М.:1997 г.).

На основании проекта, а так же перечисленных выше законодательных и подзаконных актов, установлен следующий режим  охраны каждой из зон.

На территории первой зоны (зон строгой охраны) запрещается:

- постоянное и временное проживание лиц, несвязанных непосредственно с охраной и эксплуатацией лечебных факторов курорта;

- проведение каких либо горных, гидротехнических работ, не связанных с эксплуатацией лечебных средств курорта или ремонтом и строительством средств связи, проходящих через эту зону;

- использование территории зоны в каких либо целях, кроме охраны, эксплуатации и развития лечебных факторов курорта;

- строго запрещается выпос и водопой скота;

- хранение разных материалов, нефтепродуктов, строительных отбросов, обработка ядохимикатами земель и лесов;

- сброс сточных вод, устройство свалок;

Разрешаются работы, связанные с эксплуатацией лечебных ресурсов, горные и земельные работы, строительство каптажа, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов и резервуаров. Допускается размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, выполнение берегоукрепительных работ, строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений.

На территории второй зоны (зоны ограничений) запрещается:

- устройство свалок, полей ассенизации, кладбищ, скотомогильников;

- спуск в озеро и другие поверхностные водотоки промышленных и фекальных вод, устройство поглощающих колодцев;

- уничтожение зеленых насаждений;

- содержание скота в массовом количестве;

- массовый выпос и прогон скота;

- бурение скважин, не связанных с расширением гидроминеральной базы курорта;

- грубая выработка недр;

- проведение любых работ или мероприятий, которое могут вызвать бактериальное и химическое загрязнение поверхностных и подземных вод, активный снос почв и грунтовых частиц в озера и реки водами склонового стока;

- стоянка частного автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых бытовых отходов, отработанных масел и сточных вод;

- хранение ядохимикатов на открытых территориях;

- применение ядохимикатов в сельскохозяйственных и лесохозяйственных целях;

- строительство предприятий и объектов, которые могут загрязнять почву и воздух;

- строительство объектов и сооружений (кроме предусмотренных п. 10 «Положения о курортах»), в т. ч. строительство транзитных магистральных дорог;

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм;

- строительство рекреационных объектов без строительства очистных сооружений с полной биологической очисткой;

- вырубка зеленых насаждений (кроме санитарных рубок и рубок ухода);

- сброс неочищенных сточных вод в открытые водоемы (ручьи реки, озера);

- купание и водопой скота, а так же разведение водоплавающей птицы в водохранилище на р. Ик;

- иное использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которые могут отрицательно повлиять на природные лечебные факторы санатория.

На территории третьей зоны (зоне наблюдений) запрещаются:

- сброс в реки и озера неочищенных промышленных и фекальных вод;

- все виды использования территории, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на гидрологический режим месторождений минеральных вод и лечебных грязей, на санитарные и ландшафтно-климатические условия санатория.

На территории третьей зоны введены ограничения на:

- размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений;

- на осуществление любой хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

На территории третьей зоны допускаются все виды работ, не оказывающие отрицательного влияния на природные лечебные средства и санитарное состояние санатория и округа его горно-санитарной охраны.

Режим охранной / буферной зоны: охранная зона округа горно-санитарной охраны санатория «Карагай» отсутствует.

Положение ООПТ в структуре регионального землепользования : Границы округа горно-санитарной охраны санатория " Карагай» даны на основании Проекта округа горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей санатория «Сосновый бор» и последующего Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10 сентября 1999 г. № 287 «Об установлении границ и санитарного режима и зон горносанитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных грязей санатория «Сосновый бор» («Карагай») Республики Башкортостан».

Общие границы округа горно-санитарной охраны санатория «Карагай»

Северная граница начинается от точки 1, находящейся на пересечении восточной границы земель МУСП «Месягутовский совхоз» с автодорогой с. Большустьикинское - Большая Тавра, и идет на юго-восток по автодороге по азимуту 110° на протяжении 2100 м до точки 2, далее граница продолжается на восток по южной границе СПК «40 лет Октября» по азимуту 84° на протяжении 800 м до точки 3 на правом берегу реки Ик, далее - по правому берегу пруда на реке Ик в северном направлении по границе СПК «40 лет Октября» на протяжении 2300 м до точки 4, совпадающей с поворотом границы земель на северо-восток и далее продолжается на северо-восток по южной границе СПК «40 лет Октября» и СПК «Серп и Мо лот» по азимуту 70° на протяжении 1500 м до точки 5 на границе в СПК им. Ленина.

Северо-восточная граница начинается от точки 5 и идет по юго-западной границе СПК им. Ленина на юго-восток по азимуту 144° на протяжении 1700 м до точки 6, далее - на юг по азимуту 180° на протяжении 200 м до точки 7, далее - в юго-восточном направлении по азимуту 126° на протяжении 3800 м до горы Чуерташ до точки 8 и далее - по азимуту 150° на протяжении 1525 м до пересечения с лесной дорогой до точки 9.

Юго-восточная граница начинается от точки 9 и идет в юго-западном направлении по грунтовой лесной и полевой дороге на протяжении 3000 м до левого берега ручья Шигиля у моста через ручей до точки 10.

Южная граница начинается от точки 10 и идет по левому берегу ручья Шигиля вниз по его течению до устья на протяжении 4000 м до точки 11, далее - по левому берегу реки Ик на протяжении 2200 м до ее устья до точки 12 и далее - в северо-западном направлении по правому берегу реки Аи на протяжении 3875 м до границы земель МУСП «Месягутовский совхоз» до точки 13.

Западная граница начинается от точки 13 и идет на север по восточной границе МУСП «Месягутовский совхоз» по азимуту 360° на протяжении 2525 м до точки 1 (начало границы). Общая протяженность границ округа - 29525 м.

Границы первой зоны округа (зоны строгого режима).

Первый участок зоны строгой охраны.

Северная граница начинается отточки А, находящейся на расстоянии 35 м от скважины 5160 (азимут 336° ) и идет по азимуту 90° на протяжении 122 м до точки Б.

Восточная граница начинается от точки Б и идет по азимуту 180° на протяжении 90 м до точки В.

Южная граница начинается от точки В и идет по азимуту 270° на протяжении 122 м до точки Г.

Западная граница начинается от точки Г и идет по азимуту 360° на протяжении 90 м до точки А.

Протяженность границ первого участка - 424 м.

Второй участок зоны строгой охраны.

Северная граница начинается от точки Д, находящейся на тропе к лечебному озеру Кутебак и идет а 25 м от его наружной береговой линии на протяжении 2800 м до точки Е.

Южная граница начинается от точки Е у восточного конца «подковы» озера Кутебак и идет по азимуту 265 м на протяжении 260 м до начальной точки Д.

Протяженность границ второго участка - 3060 м.

Общая протяженность границ первой зоны (зоны строгой охраны) - 3484 м. Границы второй зоны округа (зона ограничений)

Северная граница начинается от точки I, находящейся в северо-западном углу лесного квартала 109 Устьикинского лесничества, и идет в юго-восточном направлении по азимуту 105° на протяжении 2800 м по просеке, разделяющей лесные кварталы Устьикинского лесничества, до пересечения с автодорогой с. Большеустьикинское - г. Красноуфимск до точки II, далее - идет на северо-запад по западной стороне автодороги по азимуту 320° на протяжении 700 м до южной границе СПК «40 лет Октября» до точки Ш, далее граница продолжается на восток по границе земель СПК «40 лет Октября» по азимуту 84° на протяжении 400 м до правого берега пруда на реке Ик до точки IV далее - на север по правому берегу реки Ик на протяжении 550 м до условной точки V, далее граница проходит на восток по азимуту 90° на протяжении 350 м через акваторию пруда реки.

Ик до его левого берега (условной точки VI) и далее - в северо-восточном направлении по левому берегу пруда реки Ик на протяжении 1200м до пересечения с линией электропередач, соединяющей летний лагерь быв. д. Крючковки и северную окраину с. Большеустьикинское, до точки VII.

Восточная граница начинается от точки VII и идет на юго-восток по линии электропередач на протяжении 2350 м до резкого угла поворота линии электропередач до точки УТЛ. и далее - по линии электропередач в юго-западном направлении по азимуту 196 ° на протяжении 2650 м до северной части с. Большеустьикинское до точки IX на пересечении линии электропередач с левым берегом ручья Шигиля.

Южная граница начинается от точки IX и идет по левому берегу ручья Шигиля на протяжении 500 м до левого берега реки Ик до точки X, далее - по азимуту 276° на протяжении 200 м пересекает реку Ик у южной стороны автодорожного моста и идет по основанию насьши автодороги до точки XI, далее идет на северо-запад по азимуту 330° на протяжении 400 м по западной стороне автодороги с Большеустьикинское - г. Красноуфимск до границы с территорией АО «Ме-четлинский молочный завод» до условной точки XII и далее - на запад по азимуту 271° на протяжении 2400 м в 250 м от озера Кутебак с лечебной грязью до пересечения с правым берегом р. Аи до точки XIII.

Западная граница начинается от точки ХШ и идет на северо-запад по правому берегу вниз по течению реки Аи на протяжении 1550 м до пересечения с западной границей земель СГЖ «Серп и Молот» до точки XIV и далее на север по восточной границе МУСП «Месягутов-ский совхоз» по азимуту 360° на протяжении 1800 м до начальной точки I. Протяженность границ второй зоны- 17850 м.

Границы третьей зоны округа (зона наблюдений)

Внешние границы третьей зоны совпадают с границами округа горно-санитарной охраны санатория «Карагай» («Сосновый бор»). Внутренние границы третьей зоны совпадают с границами второй зоны.

Земли каких категорий непосредственно граничат с ООПТ:

- СПК «40 лет Октября»;

- МО «Большеустьикинский сельский совет»;

- СПК им. Ленина;

- СПК «Серп и Молот»;

- земли Гослесфонда.

Объекты и факторы, негативно воздействующие на природные комплексы ООПТ:

- сбросы загрязненных вод со стороны с. Большеустьикинское;

- нерегулируемый выпас скота около озера Кутебак;

- нерегулируемый поток отдыхающих, особенно со стороны с. Большеустьикинское;

- деятельность сельскохозяйственных предприятий, находящихся как по границе с округом, так и внутри его территории;

- вырубка леса в пределах округа (за исключением санитарных и ландшафтных рубок - для последних необходимы проект, соответствующие согласования с Управлением санаториями, курортами и домами отдыха Республики Башкортостан и экологическая экспертизы проекта).

Через территорию с. Большеустьикинское согласно проекта: «Округа горно-санитарной охраны месторождений подземных вод и лечебных грязей санатория «Сосновый Бор» Республики Башкортостан», АО «Курортпроект», 1997 г. проходят 2 зоны санитарной охраны санатория «Карагай»:

- границы второй зоны горно-санитарной охраны (зона ограничений);

- границы третей зоны горно-санитарной охраны (зона наблюдений).

Границы горно-санитарной охраны санатория «Карагай» проходящие по территории села Большеустьикинское отражены на листе графической документации -  «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий и границами территорий объектов культурного наследия».

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

1 пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

По данным ООО «Водоканал» водоснабжение с. Большеустьикинское осуществляется от четырех водозаборов: «Новый», «Старый», «Уральский» «Ферма (БАМ)».

Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон.

Граница I пояса устанавливается на расстоянии 50 метров от водозабора – при использовании недостаточно защищенных подземных вод (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

Границы санитарной охраны трасс ВЛ

В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 г. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов

Водоохранная зона реки Ик – 200 м.

II пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод

Граница второго пояса устанавливается на расстоянии 400 метров от водозаборов (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Границы второго и третьего пояса зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения для районного центра Боольщеустьикинское уточняются гидравлическими расчетами на следующих этапах проектирования.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 1

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно деловые объекты |
| 1 |  | Культовые объекты* -(мечеть по ул. Мира, мечеть по ул. Школьная, церковь по ул. Ленина) | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | Баня -(по ул. Мира 17а) | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Автостанция | 100 | IV | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | Торговая база | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | ГИБДД | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 |  | Военкомат | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 |  | Скорая помощь | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты рекреации |
| 8 |  | Открытые спортплощадки* | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 9 |  | Асфальтобетонный Завод - Мечетлинский ДРСУ ООО «Башкиравтодор» | 500 | II | п. 4.1.4. СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 |
| 10 |  | ГБУ Мечетлинская райветстанция с содержанием животных | 100 | IV | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 |  | Электроподстанции - БашРЭС (СВЭС) | 300 | III | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 |  | Магистральный газопровод - ОАО Газ-Сервис | 350 |  | Приложение 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 |  | Мебельная фабрика - ИП Скрябин | 100 | IV | п. 4.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 14 |  | Котельные - ООО УК «Тепловик» | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 15 |  | Тепличное хозяйство | 100 | IV | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 16 |  | МУП ЖКХ | 50 | V |  |
| 17 |  | Зерносклад (складской сектор) - КФХ Хайруллин - ИП Камалов - ООО СП «Бам» - ООО «Восток -1» | 50 | V | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 18 |  | Очистные сооружения | 200 |  | п. 4.5 таблица 4.5.1.СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 19 |  | Хозяйство с содержанием животных до 300 голов - ООО «Миллениум» - ИП Перевышин | 100 | IV | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 20 |  | Овощехранилище -ИП КФХ Гизатуллин | 50 | V | п. 4.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21 |  | Производство строительных материалов -ИП Скрябин - «Флаг-строй» - ИП Руднев | 300 | III | п. 4.1.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22 |  | СТО - ИП Бабушкин - ИП Чусов - ИП Давлетов | 50 | V | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23 |  | АЗС | 100 | IV | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24 |  | Пилорамы -ИП Иванов | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25 |  | Пекарня | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 26 |  | Гаражи по ремонту, и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.- ООО «Ремстройсервис» | 100 | IV | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 27 |  | ТЭЦ - ГТУ «Шигили» | 300 | III | п. 4.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 28 |  | Базы районного значения для сбора утильсырья -ООО «Мечетлинский водоканал» | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 29 |  | Пожарное депо -ПЧ - 86 | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Примечание:* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– кладбища (традиционного захоронения находятся в восточной части населенного пункта) кладбище № 1 площадью 2 га и № 2 с площадью в 2,5 га вдоль дороги Большеустьикинское – Новобелокатай. Санитарно-защитная зона от сельского кладбища 50 м;

– санитарно-защитная зона свалки ТБО (в 2 км метрах к юго-востоку от границ населенного пункта – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

– от скотомогильника ( возле свалки ТБО в 2-х км к юго-востоку от села) – 1000 м.

1.4. Система расселения

Население с. Большеустьикинское по данным администрации района на проектируемый период (III квартал 2012 года) составляет 7839 чел.

Согласно переписи 2002 г численность населения села Большеустьикинское составляла 7839 человек.

Администрацией муниципального района Мечетлинский муниципального района предоставлены сведения о количестве жителей всего района и с. Большеустьикинское за 1989, 2002 и 2012 года.

Численность населения с. Большеустьикинское года, человек

табл. № 2

| Наименование | 1989 | 2002 | 2009 | 2010 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мечетлинский район | 23408 | 25604 | 26426 | 26417 | - |
| с. Большеустьикинское | 6347 | 7557 | 7792 | 7839 | 7910 |

Динамика численности населения с .Большеустьикинское

табл. № 3

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 7590 | +10 | +30 |
| 2006 | 7630 | -3 | +20 |
| 2007 | 7613 | +50 | +100 |
| 2008 | 7763 | +19 | +10 |
| 2009 | 7792 | +18 | +29 |
| 2010 | 7839 | +5 | +51 |
| 2011 | 7893 | +3 | +14 |
| 2012 | 7910 | +15 | +20 |

По таблице видно, численность населения района менялась неоднозначно, изменения происходили за счет административно-территориальных преобразований, последствий Великой Отечественной войны, естественного и миграционного движения населения. Вместе с тем, в районном центре с. Большеустьикинское происходит устойчивый рост численности населения, демографическая ситуация в селе весьма благоприятная. За период с 2002-2012 год население села увеличилось на 282 человека. Рост произошел преимущественно благодаря положительному механическому приросту населения.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 4

|  | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Большеустьикинское | 23,5 | 57,9 | 18,6 |

Возрастной состав населения

(по данным переписи населения 2010 года).

табл. № 5

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | 813 | 10,4 |
| 7-15 лет | 829 | 10,6 |
| 15-17 лет | 192 | 2,5 |
| 17-55 лет женщин | 2223 | 28,3 |
| 17-60 лет мужчин | 2321 | 29,6 |
| Пенсионный возраст | 1461 | 18,6 |
| в т.ч. мужчины | 424 |  |
| женщины | 1037 |  |
| Итого трудоспособного населения | 4544 | 57,9 |
| Всего населения в поселке | 7839 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Вследствие отсутствия информации по селу Большеустьикинское, анализ экономического развития был сделан на основании данных Мечетлинского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2010 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Мечетлинскому району составляет 9 700,0 рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Мечетлинского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2012 года уровень безработицы составляет 1,59 % (1,8 % к 2011 году). Официально безработными числятся 197 человек по району.

Наибольшая занятость населения с. Большеустьикинское приходится на сельское хозяйство. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства. На них приходится 1,64 % мест приложения труда. На начало 2012 года численность занятого населения составляла по с. Большеустьикинское 3841 человек или 49,0 % от всего населения. По предоставленным в таблице анкетным данным доля занятого населения составляет 84,5 % по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте. Остальная часть населения в трудоспособном возрасте (15,4 %), видимо, занята в неучтенном частном предпринимательстве, домашнем хозяйстве, а также представлена учащимися.

Основные факторы: удобные расположение, естественная природная среда, наличие на территории курортной зоны отдыха республиканского значения и транспортное сообщение со столицей республики создают благоприятные планировочные условия для развития территории как жилой, путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Отсутствие крупных промышленных производств, хорошие природно-климатические условия, наличие источников целебных минеральных вод, лечебные грязи ставят Мечетлинский район в ряд основных здравниц республики. В районе действуют санаторий «Карагай», детский пульмонологический санаторий для детей с родителями. В последние годы активно развиваются новые разнообразные виды отдыха: конно-верховой, пеший туризм, сплав по рекам на плотах, катамаранах, байдарках.

Основная отрасль производства – сельское хозяйство. Специализация хозяйств – скотоводческо-зерновая с дополнительными отраслями – свиноводством, картофелеводством, пчеловодством.

Экономика районного центра в значительной доле представлена сельским хозяйством, пищевой промышленностью и промышленностью строительных материалов.

Поскольку промышленность является основой экономического развития села и источником доходов его бюджета, для анализа перспектив дальнейшего развития следует рассмотреть основные показатели, характеризующие состояние данной отрасли.

Главными отраслями промышленности села являются предприятия пищевой промышленности, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства. Пищевая промышленность.

Состояние основных производств с. Большеустьикинское

Промышленное производство

В настоящее время в структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых приходится около 70 % объема отгруженной продукции района. Важнейшими стратегическими направлениями, способствующими долговременному устойчивому промышленному росту, являются повышение конкурентоспособности предприятий, развитие инновационной и научно-технической деятельности, энергосбережение, повышение экологической безопасности производств, кадровое обеспечение.

Базой в выборе направлений развития промышленности могут служить имеющиеся в селе предприятия по производству строительных материалов, мебели, пищевых продуктов. В дальнейшем эти виды экономической деятельности сохранят свою перспективность и приоритетность при их существенной реструктуризации, увеличении стадий переработки, выпуске новых видов материалов и изделий.

Обрабатывающие производства

В районном центре функционируют предприятия перерабатывающей промышленности и строительного комплекса – ООО «Молоко», асфальтобетонный завод, производственная база «Флагстрой», ООО ПКФ «Континент», типография, хлебокомбинат, цеха по производству мягкой и корпусной мебели, пластиковых окон и дверей.

Необходимо отметить, что по итогам 2005 - 2009 годов по основным показателям социально-экономического развития в селе зафиксирован рост, что свидетельствует о динамичности развития, повышении инвестиционной привлекательности района, о росте благосостояния людей. Опережающими темпами идет развитие промышленности (рост за указанный период на 79 %):

В 2006 году в районе начало работать ООО «Молоко», в результате чего был налажен выпуск 7 видов молочной продукции. Благодаря этому потребители района получили возможность приобретать более дешевую и качественную продукцию местного производства, а жители района – выгодно реализовывать молоко, полученное на личных подворьях. Эффективно развивается производство мебели в цехе ИП Скрябина С.А.

Наряду с уже имевшимся производством мягкой мебели в 2005 году начато производство корпусной мебели и пластиковых окон. В последние годы активно развивается производство строительных материалов. В 2006 году начал работу цех ИП Юмадилова Ф.Р. по производству тротуарной плитки, стенового и облицовочного камня. С 2010 года ИП Юмадилов Ф.Р. начал производство кованых металлоизделий. Освоили производство стеновых блоков ООО «ПКФ «Континент», ИП Новосёлов, ИП Руднев и др.

Приоритетными направлениями развития предприятий по производству строительных материалов становятся модернизация действующих предприятий, применение ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетов муниципальной политики, его состояние и уровень развития во многом предопределяют социальную стабильность в районе в целом и оказывают влияние на другие виды экономической деятельности.

Основное направление сельскохозяйственного производства в селе – животноводство. Сопутствующей отраслью является растениеводство.

Животноводство

Приоритетным направлением развития животноводства становится производство быстро окупаемых скороспелых видов скота и птицы. В рамках реализации районной программы "Развитие агропромышленного комплекса Мечетлинского района Республики Башкортостан на 2009 - 2013 г.» предусматривается проведение реконструкции пустующих и действующих животноводческих помещений, а также строительство новых ферм, увеличение закупа племенного скота по лизингу.

Коневодство исторически традиционное направление животноводства республики - реально может стать дополнительным источником мясных ресурсов и доходов сельскохозяйственных предприятий, в том числе от экспорта башкирских пород лошадей и мяса конины.

Растениеводство

Хлебопекарное производство в долгосрочной перспективе сохранит лидирующие позиции в структуре перерабатывающей отрасли. Основная задача - рациональное использование зерна. Фуражное зерно необходимо полностью перерабатывать на полнорационные корма, с помощью которых можно получать и реализовывать значительные дополнительные объемы животноводческой продукции, имеющей более высокую добавленную стоимость.

Повысится роль мелких и средних производств: мельниц, крупорушек, хлебопекарен, цехов по выработке крупяных, макаронных и кондитерских изделий.

Развитие личных подсобных хозяйств

В настоящее время частное подворье является одним из главных источников дохода для населения, что способствует значительному росту продукции сельского хозяйства.

Развитию частного подворья способствует и чрезвычайно благоприятный налоговый климат - отсутствие налогов, отмена ограничений на владение сельскохозяйственной техникой и грузовыми автотранспортными средствами, введение тарифов на энергоносители, приравненные к тарифам для населения, наличие многочисленных социальных льгот для старшего поколения.

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличие техники на территории с. Большеустьикинское по состоянию на 1 января 2012г.

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах в

с.  Большеустьикинское

табл. № 6

| № п/п | Вид скота и птицы | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Количество в личных подсобных хозяйствах |  | 2850 | 2880 |
| 1 | КРС - всего | гол. | 1460 | 1535 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - коровы | -//- | 665 | 665 |
|  | - коровы молочного стада | -//- | 850 | 665 |
|  | - быки-производители | -//- | 5 | 8 |
|  | - нетели | -//- | 76 | 0 |
|  | - телки старше 1 года | -//- | 410 | 165 |
|  | - быки старше 1 года | -//- | 119 | 84 |
|  | - телята 2012 года | -//- | 0 | 665 |
| 2 | Свиньи - всего | гол. | 183 | 161 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - свиноматки | -//- | 30 | 8 |
|  | - хряки-производители | -//- | 2 | 0 |
|  | - получено поросят текущего года | -//- | 57 | 153 |
|  | - основных маток | -//- | - | - |
| 3 | Лошади - Всего | гол. | 57 | 59 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | - жеребцы производители | -//- | 3 | 3 |
|  | - кобылы старше 2-3 лет | -//- | 16 | 12 |
|  | - кобылы старше 4-7 лет | -//- | 15 | 18 |
|  | - кобылы до 2 лет | -//- | - | 8 |
|  | - жеребцы до 2 лет | -//- | - | 4 |
|  | - рабочие лошади | -//- | 9 | 9 |
|  | - жеребята 2012 г.р. | -//- | 14 | 5 |
| 4 | Овцы всего | гол. | 1729 | 2554 |
|  | В т. ч. овцематки | -//- | 951 | 945 |
| 5 | Козы всего | гол. | 305 | 292 |
|  | В т. ч. козоматки | -//- | 233 | 235 |
| 6 | Птица всего | гол. | 20264 | 30457 |
|  | Куры | -//- | 869 | 4896 |
|  | В том числе: | -//- |  |  |
|  | - несушки | -//- | 19120 | 19120 |
|  | Гуси | -//- | 80 | 3560 |
|  | Утки | -//- | 30 | 2386 |
|  | Индюки | -//- | 15 | 125 |
|  | Другие виды птиц | -//- | 150 | 370 |
| 7 | Кролики | гол. |  |  |
| 8 | Куплено племенного КРС | гол. |  |  |
| 9 | Куплено товарного КРС | гол. |  | 93 |
|  |  |  | с. н.года | за месяц |
| 10 | Пчелосемьи | гол. | 3150 | 2068 |
| 11 | Производство коровьего молока | цн. | 6982,5 | 2992,5 |
| 12 | Реализация коровьего молока | цн. | 5386,5 | 1396,5 |

Производственные предприятия на территории села представлены предприятиями по производству строительных материалов, мебели, пищевых продуктов. В настоящее время в структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают обрабатывающие производства, на долю которых приходится около 70 % объема отгруженной продукции села. Базой в выборе направлений развития промышленности могут служить имеющиеся в районе. В дальнейшем эти виды экономической деятельности сохранят свою перспективность и приоритетность при их существенной реструктуризации, увеличении стадий переработки, выпуске новых видов материалов и изделий.

Агропромышленный комплекс потерял свою приоритетную позицию в формировании экономической привлекательности села. В 2010 году объекты сельского хозяйства только начали возрождаться и к 2012 году не набрали прогнозируемой мощности. Более 50 % жителей населенного пункта в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Менее 30 % трудоспособного населения заняты на предприятиях сельского поселения Большеустьикинский сельсовет.

1.6. Культурное наследие

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории расположен 1 объект археологического наследия и зарегистрировано 8 памятников истории и архитектуры. 7 из которых – выявленные памятники истории и архитектуры, 1 – могила.

Список недвижимых объектов культурного наследия

Памятники археологии

табл. № 7

| Наименование | Местоположение памятника | Датировка | Источник | Координаты | Категория государственной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Большеустьикинское-1, селище | Расположено в 2,6 юго-юго-западнее мечети села Большеустьикинское, в 2,5 км юго-юго-западнее восточной окраины д. Сабанаково, в 0,8 км восточнее моста через р. Ай на автодороге Большеустьикинское - Месягутово, на первой надпойменной террасе правого берега р. Ай. | Ранний железный век, средневековье | ПАБ № 228 Сунгатов Ф.А., Бахшиев И.И., Насретдинов Р.Р., Тамимдарова Р.Р., Мухаметдинов В.В., Научный отчет об итогах инвентаризации археологических памятников Дуванского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского районов РБ. Уфа, 2010 г.//Архив ГУК НПЦ | Координаты GPS: 1. N 550 55’ 280” EO 580 55’022” 2. N 550 55’ 285” EO 580 15’020” 3. N 550 55’305” EO 580 15’933” 4. N 550 55’309” EO 580 15’952” | ПРКМ РБ № 382-р от 22.04.97 Региональный |

Список недвижимых объектов культурного наследия

Памятники истории и архитектуры

табл. № 8

| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| --- |
| № | Наименование памятника | Место расположения | Дом | Датировка | Принятие на государственную охрану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ильинская церковь, кирпичная | с. Большеустьикинское, ул. Ленина | 18 | ~1830 г., 1873 г. | Выявленный |
| 2 | Дом Перта Филиппова, председателя 1-от трудовой коммуны, где прошло ее - 1собрание (1-этажный, деревянный) | с. Большеустьикинское, ул. Первомайская | 13а | Конец XIX в. | В |
| 3 | Дом Ватолиных, 1-этажный, деревянный | с. Большеустьикинское, ул. Первомайская | 21 | Начало XIX в. | В |
| 4 | Усадьба Перевышиных, дом 1-этажный жилой деревянный на высоком каменном цоколе + сад(сейчас вырублен) | с. Большеустьикинское, ул. Садовая | 9 | 1806 г. | В |
| 5 | Дом зажиточного крестьянина Л. Перевышина с кладовой из плитняка, деревянный с цокольным этажом | с. Большеустьикинское, ул. Садовая | 40 | 1810 г | В |
| 6 | Усадьба купца Н.П. Крюкова, дом 1-этажный кирпичный +надворные постройки | с. Большеустьикинское, ул. Советская | 13 | Сер.-к. XIX в. | В |
| 7 | Кредитное товарищество и торговое общество, дом 1-этажный кирпичный | с. Большеустьикинское, ул. Центральная | 4 | Конец XIX в. | В |
| Могилы |
| 8 | Братская могила борцов за советскую власть, убитых местными националистами-контрреволюционерами | с. Большеустьикинское |  | ПСМ БАССР № 441 от 11.07.55 г. |

Выводы по главе 1

Демографические показатели по селу Большеустьикинское по сравнению с показателями района выглядят довольно благоприятно, наблюдается увеличение естественного и механического прироста населения. В связи с этим возобновляется производство и сельскохозяйственная деятельности. Объекты ранее принадлежавшие ликвидированному колхозу «Серп и Молот» были переданы частным лицам для создания крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) на базе существующих инженерных структур.

Районный центр развивается как административный и промышленный узел муниципального района, что делает его местом приложения трудовых ресурсов для близлежащих населенных пунктов.

Приоритетными направлениями развития предприятий на территории села являются объекты по производству строительных материалов, предприятия по обработке дерева и изготовлению мебели. Однако на 2012 год наблюдается:

- недостаточный объем инвестиций в основной капитал;

- недостаток высокотехнологических производств по глубокой переработке древесного сырья и отходов лесопиления.

-недостаток собственных оборотных средств, высокая степень изношенности основных производственных фондов (износ сельскохозяйственной техники составляет почти 90%, требуется обновление машинотракторного парка).

-низкий уровень маркетинговой и сбытовой деятельности, направленной на выявление новых рынков сбыта продукции;

-недостаточная инвестиционная привлекательность предприятий аграрного сектора экономики;

-нехватка высокопрофессиональных кадров в агропромышленном комплексе района и недостаточная мотивация выпускников учебных заведений аграрного профиля на трудоустройство в сельской местности.

Отсутствие крупных промышленных производств, хорошие природно-климатические условия, наличие источников целебных минеральных вод, лечебные грязи ставят Мечетлинский район в ряд основных здравниц республики. В районе действуют санаторий «Карагай», детский пульмонологический санаторий для детей с родителями. В последние годы активно развиваются новые разнообразные виды отдыха: конно-верховой, пеший туризм, сплав по рекам на плотах, катамаранах, байдарках.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Большеустьикинское является административным центром муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.

Село имеет четкую схему функционального зонирования. Юго-восточная часть села занята под рекреационной зоной, организованной вдоль границы села, внутри которой размещены зона естественных насаждений. В центральной части населенного пункта располагается центральная общественная зона села. В центральной части села граница с общественной застройкой располагается производственная зона. Производственные объекты на территории села представлены предприятиями строительной промышленности и сельского хозяйства.

Имеется резерв свободных территорий для размещения жилой застройки в восточной и юго-западных частях. Под малоэтажную жилую застройку отведена территория в центральной части села вдоль улицы Революционная. На момент комплексной оценки выделены участки под индивидуальное жилищное строительство.

Хорошо развиты транспортные магистрали. Вдоль северо-западной границы села построена новая объездная дорога Республиканского значения «Кропачево – Месягутово – Ачит». Сложившийся дорожно-транспортный каркас, имеет четкую структуру, взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном.

Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 1326,897 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 9

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 1326,97 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 370,0 | 27,9 |
| -усадебная | 358,8 |  |
| -малоэтажная многоквартирная | 12,2 |  |
| Производственно-коммунальная зона | 31,18 | 2,4 |
| -коммунально-складские | 18,18 |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 21,77 | 1,6 |
| -детских садов, школ | 7,66 |  |
| -здравоохранения | 4,07 |  |
| -среднеспециальных учебных заведений | 5,14 |  |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 171,42 | 12,9 |
| -общего пользования | 2,68 |  |
| -санитарно-защитные | - |  |
| -водоохранные | - |  |
| -естественные насаждения | 168,74 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 191,5 | 14,5 |
| Прочие | 541,1 | 40,7 |

Примечание:

В границе населенного пункта находится санаторий «Карагай» и детский лагерь «Мать и дитя».

Земли специального назначения: За территорией населенного пункта находится 2 действующих кладбища. Кладбище № 1 площадью 2 га и № 2 с площадью в 2,5 га вдоль дороги Большеустьикинское – Новобелокатай.

Свалка мусора (площадью 2,7 га) в 2-х км метрах к юго-востоку от границ населенного пункта. Существующий скотомогильник располагается на одной площадке со свалкой ТБО в 2-х км к юго-востоку от села.

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 391,77 га. Территории общего пользования – 28,14 га.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в юго-восточной части населенного пункта.

2.2. Население

Динамика численности населения стала положительной за последние 3 года, это связано с увеличением механического и естественного прироста в населенный пункте (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»).

Количественный состав семьи по Большеустьикинскому

сельскому поселению по данным администрации района

табл. № 10

| Численность и состав | Показатель на 2009 год |
| --- | --- |
|  | Всего | % |
| Население, чел. | 9660 |  |
| Количество семей, всего ед. | 3392 | 100 |
| В т.ч. из 2-х человек | 1112 | 32,8 |
| Из 3-х человек | 2235 | 65,9 |
| Из 4-х человек | 45 | 1,3 |
| Из 5-ти и более человек | - | - |
| Численность одиноких | 551 |  |
| Коэффициент семейности | 2,84 |  |

2.3. Жилищный фонд

На начало 2012 года объем жилищного фонда с. Большеустьикинское составил 195,679 тыс.м2 общей жилой площади. В настоящее время жилой фонд с. Большеустьикинское представлен многоквартирной и индивидуальной застройкой.

Характеристика существующей жилой застройки

табл. № 11

| Показатели | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усадебная застройка | Секционная застройка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | 195,679 | 125,826 | 68,329 |
| Территория, га |  |  |  |
| Плотность застройки, м2/га |  |  |  |
| Население, чел | 7839 |  |  |
| Плотность населения, чел/га |  |  |  |

Ввод жилья за 2010 - 2011 год

табл. № 12

|  | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Мечетлинский район | 11200 м2 | 9068 м2 |
| Большеустьикинский сельсовет | 6874,23 м2 | 6572,1 м2 |
| с. Большеустьикинское | нет инф. | 5269,7 |

1) Число квартир в домах секционного типа – 1385 ед. в том числе:

- однокомнатных – 398;

- 2-х комнатных – 503;

- 3-х комнатных – 482;

- 4-х и более – 2;

2) Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах – 125,826 тыс. м2.

3) Домов усадебного типа – 1710 единиц; Общая площадь жилых помещений в жилых домах составляет 125,826 тыс. м2.

4) Жилищная обеспеченность 195679:7839=24,96 м2/чел.

Классификация существующего жилищного

фонда по материалу стен

табл. № 13

| Наименование | Общая площадь жилых помещений тыс. м2 | Число жилых домов усадебного типа, ед. | Число многоквартирных жилых домов, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Каменные, кирпичные | 88,373 | 292 | 187 |
| Панельные | 0,913 | 3 | 4 |
| Блочные | 18,941 | 114 | 21 |
| Монолитные | - | - | - |
| Смешанные | 5,953 | 60 | 1 |
| Деревянные | 78,488 | 1223 | 105 |
| Прочие | 3,009 | 18 | 5 |

Износ жилищного фонда с. Большеустьикинское характеризуется следующими показателями:

- от 0 до 30% - 160,568 тыс. м2;

- от 31% до 65% - 33,445 тыс. м2;

- от 66% до 70% - 1,572 тыс. м2;

- более 70% - 0,092 тыс. м2.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации муниципального района Мечетлинский район.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом снижение площади вводимого жилья по сельсовету составило 4,4 % к предыдущему году. В целом на 2012 год в с. Большеустьикинское наблюдается рост строительства новых жилых домов их общая площадь на 01.01.2012 года составила 5,269 тыс. м2.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. Село Большеустьикинское является административным центром Мечетлинского муниципального района и выполняет функцию центра межселенного обслуживания. В связи с этим, при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учтены также потребности населения района.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения района, велся для следующих объектов: общеобразовательные школы, поликлиники и библиотеки. Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам, с учетом потребностей населения сельского поселения, велся для следующих объектов: общеобразовательные школы, врачебные амбулатории и библиотеки.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 16 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе имеется 5 детских сада общей проектной вместимостью 409 мест. Фактическая посещаемость детского сада составляет 1193 ребенка дошкольного возраста. На сегодняшний день 34,3% детей дошкольного возраста (1-6 лет) посещают детские сады.

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составляет 34,3% от нормативного значения. 4 здания детского сада имеют износ основных фондов более 60%. Что требует строительства новых детских садов и реконструкция существующих.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в с. Большеустьикинское функционирует одна общеобразовательная школа и гимназия интернат их общая проектная вместимость составляет 998 учащихся. Заполненность школы составляет 82,5%.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100 % детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет.

Средние специальные учебные заведения

На сегодняшний день в с. Большеустьикинское функционирует одно средне-профессиональное учебное заведение ПУ – 153, главный корпус которого находится оп адресу ул. Школьная,8. Учебные корпуса по адресу ул. Революционная, 88. общая фактическая вместимость составляет 212 учащихся. Заполненность училища составляет 159,4.%.

Внешкольные учебные заведения

В настоящее время в селе имеется музыкальная школа общей проектной вместимостью 60 мест. Фактическая посещаемость музыкальной школы составляет 45 человек. Заполненность музыкальной школы составляет 75,0.%.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения с. Большеустьикинское осуществляется Центральной районной больницей, которая включает в себя:

- терапия (детское отделение) на 42 коек;

- поликлиника на 370 пос/смену;

- детскую поликлинику на 100 пос/смену;

- инфекционное отделение на 11 коек;

- молочная кухня;

- морг;

- больница на 50 коек.

В связи с тем, что Центральная районная больница села обслуживает весь Мечетлинский район в целом, расчет необходимой потребности в больничных учреждениях был произведен на население всего района. Исходя из этого, обеспеченность стационарными учреждениями для района на сегодняшний день составила 217 %.

Мощность поликлинических учреждений села должна составлять 274 посещений в смену, а с учетом межселенного обслуживания – 792 посещения в смену. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями составила 46,7 %.

При центральной районной больнице функционирует раздаточный пункт детской молочной кухни площадью 23 кв.м. Площадь раздаточного пункта полностью удовлетворяет необходимым требованиям.

Для оказания неотложной помощи населению имеется 3 машин скорой медицинской помощи. Поскольку станция скорой медицинской помощи, как и Центральная районная больница, обслуживает весь район в целом, расчет необходимой потребности был произведен на население всего района.

Обеспеченность машинами скорой медицинской помощи для района на сегодняшний день составляет 115 %.

Имеющаяся сеть лечебно-профилактических учреждений в Мечетлинском районе, их материально-техническое оснащение не позволяет выполнить государственный заказ качественно и в полном объеме. Износ основных фондов муниципального здравоохранения составляет около 80 %, в том числе транспорта – более 80 %, большинства зданий – 75 %, медицинского оборудования – около 90 %. На сегодняшний день идет завершение строительства 1-4 блоков центральной районной больницы, строительство хоз. блока, газовой котельной.

Культурно - досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Учреждения культуры функционирующие в с. Большеустьикинское приведены в таблице № 16.

В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения села в учреждениях культуры и клубах составляет 1097 мест.

Обеспеченность населения села в учреждениях культуры и клубах на сегодняшний день составляет 30,1 %.

Территории объектов культового назначения

На сегодняшний день в с. Большеустьикинское имеется две мечети и одна православная церковь (Ильинская церковь).

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день в с. Большеустьикинское функционирует некоммерческое предприятие «Комета спорт» со спортивными дорожками ан 2,3 и 5 км.

Согласно нормативам, населению села требуются спортивные залы площадью 627,12 кв.м площади пола. Обеспеченность составляет лишь 169 %.

Плоские спортивные сооружения

В с. Большеустьикинское функционирует ряд спортивных площадок, обеспечивающих население села плоскими спортивными сооружениями, их перечень и характеристика приведены в таблице № 14.

Обеспеченность плоскостными сооружениями составляет 18,9% от нормативной потребности.

Перечень спортивных сооружений села Большеустьикинское

табл. № 14

| Наименование | Адрес | Площадь участка, га | Площадь пола/залов, зеркала воды или бассейнов, м2 | Вместимость, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Футбольные поля |
| Предприниматель С.А.Скрябин | ул. Революционная,120 | 0,40 |  | 25 |
| Волейбольное поле |
| ПУ – 153 | ул. Трактовая, 20 | 0,016 |  | 30 |
| Баскетбольное поле |
| Башкирская гимназия - интернат | ул. Молодежная,8 | 0,036 |  | 30 |
| Лицей № 1 | ул. Школьная, 10 | 0,036 |  | 30 |
| Площадь для игры в мини-футбол и ручной мяч |
| Лицей № 1 | ул. Школьная, 10 | 0,096 |  | 30 |
| ПУ – 153 | ул. Трактовая, 20 | 0,08 |  | 30 |
| Башкирская гимназия - интернат | ул. Молодежная,8 | 0,18 |  | 30 |
| Хоккейная площадка (коробки) |
| МБОУ ДОД ДЮСШ | ул. Ленина, 20 | 0,08 |  | 30 |
| Стадион «Атант» | ул .Революционная | 0,18 |  | 30 |
| Спортивные залы |
| Башкирская гимназия - интернат | ул. Молодежная,8 |  | 0,03 | 30 |
| Лицей № 1 | ул. Школьная, 10 |  | 0,03 | 30 |
| ПУ – 153 | ул. Трактовая, 20 |  | 0,016 | 30 |
| Районный Дом Культуры | ул. Ленина, 19 |  | 0,03 | 30 |
| Некоммерческое предприятие «Комета-спорт» | ул. Трактовая,25 | 2 км- 3 км- 5 км- |  | 25 30 40 |

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. При существующей численности населения с. Большеустьикинское нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 2351,7 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 12201 м2, что выше нормативной потребности, обеспеченность составляет 518,8 %.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 313 мест. На сегодняшний день мощность предприятий общественного питания – 238 мест, что составляет 76 % от нормы.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В селе предприятия бытового обслуживания имеют общую проектную мощность - 86 рабочих мест. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения села достаточно высокий составляет – 274 % от нормативного.

В настоящее время население с. Большеустьикинское обслуживает 1 баня, рассчитанная в совокупности на 20 помывочных мест. Обеспеченность составляет 36,5 %.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения села Большеустьикинское требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса, а также отделение сберегательного банка мощностью 1 операционных места. В селе имеется Районный узел связи, почта 1986 года постройки, а так же население села обслуживают кредитно финансовые учреждения действует:

- отделение Сбербанка Российской Федерации Дуванское ОСБ № 4579/035 по адресу Ленина 22;

- дополнительный офис «Башкирского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» располагается при здании Администрации муниципального района по адресу ул. Ленина, 20.

- дополнительный офис ОАО «Социнвестбанк», 2 - операционные кассы по адресу ул. Центральная,8; 1 – операционная касса по адресу ул. Ленина, 2/1.

Пожарное депо

На сегодняшний день пожаротушение на территории с. Большеустьикинское осуществляет ФПКУ «32 ОФПС по Республике Башкортостан» Пожарная часть 86» (ПЧ-86) в распоряжении которой находятся 4 специализированных автомобиля:

- АЦ-30 Газ 3307;

- АЦ-40 Зил 131;

- АЦ-40 Зил 130;

- АЦ-8-40 Казам 65111

В боевом расчете 4 единицы. Пожарная часть совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) располагается по адресу ул. Мира, 34. В соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 для обеспечения пожарной безопасности, в селе должно находиться 1 пожарное депо на 5 автомобилей. Обеспеченность составляет 80 %.

Кладбища

В с.Большеустьикинское имеется два смешанных кладбища:

- кладбище № 1 в 1,2 км в восточной части от села, в продолжении улицы Тракторая по направлению дороги Большеустьикинское - Новомуслюмово, площадью – 1,2;

- кладбище № 2 в 4 км к востоку от села по направлению дороги Большеустьикинское - Новомуслюмово, площадью - 2,5 га.

Заполненность кладбища № 1 составляет 100 %, и требует ликвидации, а второй заполнен на 40 %. Нормативная потребность населения в кладбищах 1,88 га, следовательно, обеспеченность равна 125 %.

Потребность существующего населения с. Большеустьикинское в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Большеустьикинское (Согласно ТСН РБ), необходимых на существующую численность – 7839 чел. представлен в нижеследующей таблице № 15.

Анализ современного уровня обслуживания (таблица № 16) показывает, что село Большеустьикинское объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечено на достаточном уровне. Дефицит выявлен по объектам эпизодического обслуживания.

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Вдоль западной границы населенного пункта проходит дорога республиканского значения Кропачево – Месягутово – Ачит (III категории), с которой осуществляется въезд в село Большеустьикинское. Так же с восточной границы районного центра начинается дорога межрайонного значения Большеустьикинское - Новобелокатай.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-прямоугольный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся в границах населенного пункта в центральной части села.

Общая протяженность улиц и дорог с. Большеустьикинское составляет 59,72 км. Анализ состояния автодорожной сети районного центра Большеустьикинское позволяет выявить одну из основных проблем – 16,2 % улично-дорожной сети не имеют твердого покрытия. Дороги щебеночным покрытием расположены как в центральной части, так и на территории усадебной застройки.

Это означает, что данные территории не могут получить полноценного транспортного обслуживания. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам. Показатели улично-дорожной сети (существующие) представлены в таблице № 17.

Показатели улично-дорожной сети с. Большеустьикинское

табл. № 17

| № | Наименование территории | Существ. положение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Площадь покрытия, га |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Дороги межрайонного значения | 1,954 | 1,36 |
| 2 | Главные улицы | 7,5 | 5,25 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | 7,9 | 4,74 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | 36,1 | 21,66 |
| 5 | Проезды | 0,673 | 0,30 |
| 6 | Дороги в промышленной зоне | 3,185 | 1,911 |
| 7 | Прочие (хозяйственные проезды) | 0,2 | 0,03 |
| 8 | Пешеходные дорожки | 2,217 | 0,33 |
|  | Итого | 59,72 | 35,58 |

Главные улицы с. Большеустьикинское, на которых разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Ленина, ул. Революционная, ул. Советская, ул. Курортная, ул. Трактовая имеют прямое сообщение с дорогой республиканского значения, общая протяженность главных дорог составляет – 7,5 км. Основные улицы села: ул. Салавата Юлаева,  ул. Первомайская и ул. Промышленная связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой их общая протяженность в границах села составляет – 7,9 км. Улицы достаточно широкие и имеют асфальтовое покрытие.

Жилые и улицы ул. Молодежная, ул. Запольских, ул. Ватолина, ул. Акулова, ул. Зеленая, ул. Береговая Роща, ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Сиреневая, ул. Пушкина, ул. 8 Марта, ул. Мелиораторов, ул. Космонавтов, ул. Айская, ул .Лесная, ул. Новая, ул. Уральская, ул. Луговая, ул. Южная, ул. Интернациональная, ул. Рубиновая, ул. Радужная, ул. Вишневая, ул. Садовая, ул. Чапаева, ул. Набережная, ул. Ключевая, ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Ул. Мира, ул. Онкина, ул. Мостовая, ул. Степана Чусова, пер. Северный, ул. Нагорная, ул. Юбилейная, ул. Крючкавая, ул. Ул. Победа, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Память Комунны, ул. Колхозная, ул. Филиппова, ул. Тепличная, ул. Балашова, ул. Энергетиков. Из которых 3 неасфальтированы и не имеют твердого покрытия:

- ул. Рубиновая;

- ул. Радужная;

- ул. Вишневая.

Общая протяженность жилых улиц – 36,098 км, в том числе с твердым покрытием – 26,443 км, с грунтовым покрытием – 9,655 км.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в селе – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки поссажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Мечетлинском районе работает Месягутовская колонна Месягутовского АТП филиал ГУП «Башавтотранс». В с. Большеустьикинское функционирует автостанция на 25 чел. и контрольно диспетчерский пункт, находящийся на территории санатория «Карагай».

Перечень маршрутов с. Большеустьикинское

табл. № 18

| №№ маршрута | Маршрут | Протяженность, км | Время в пути, час/ количество рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Междугородние маршруты |
| 585 | Уфа – санаторий «Карагай» с заездом в с. Янган-Тау | 301 | 6,20/3 |
|  | Емаши - Большеустьикинский | 209 | 4/1 |
| Пригородные маршруты осуществляются от Месягутовского АТП |

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Население села обслуживается двумя АЗС, один из них располагается в южной части села 9 (на 3 колонки). Вторая АЗС (на 7 колонок) располагается в 3 км к западу от границ населенного пункта по дороге Республиканского значения «Кропачево – Месягутово – Ачит»

На территории районного центра располагаются 3 станции технического обслуживания:

- СТО ИП Чусов – на 4 поста;

- СТО ИП Давлетов – на 2 поста;

- СТО ИП Бабушкин – на 2 поста.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Количество личных автомобилей в населенном пункте 2253 единицы. Данные по структуре автомобильного парка с. Большеустьикинское не предоставлены.

Существующий уровень автомобилизации 305 маш/1000 жит.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция находится в 126 км, в с. Сулея (Челябинская область).

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории с. Большеустьикинское находятся сельскохозяйственные предприятия, направление хозяйства – животноводство и растениеводство. Характеристика сельскохозяйственных предприятий на территории села Большеустьикинское приведены в нижеследующей таблице.

Основные сельскохозяйственные земплепользователи в границах

села Большеустьикинское

табл. № 19

| № п/п | Наименование | Принадлежность | Наименование с/с | Направление хоз-ва | Общая численность членов хозяйства | Из них проживают в самом селе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Миллениум» | Храмцов Ю. М. | Большеустьикинский сельсовет | Молочно-мясное | 4 | 4 |
| 2 | КФХ Хайруллин С.Х. | Хайруллин С.Х. | Большеустьикинский сельсовет | Зерновое | 5 | 5 |
| 3 | КФХ Гизатуллин Ф.Д. | Гизатуллин Ф.Д. | Большеустьикинский сельсовет | Молочно-мясное | 10 | 5 |
| 4 | ООО «Восток-1» | Крючков В.Е. | Большеустьикинский сельсовет | Зерновое | 6 | 6 |
| 5 | КФХ Перевышин С. | Перевышин С. | Большеустьикинский сельсовет | Мясное, зерновое | 8 | 8 |

Агропромышленный комплекс является одним из приоритетов муниципальной политики, его состояние и уровень развития во многом предопределяют социальную стабильность в районе и оказывают влияние на другие виды экономической деятельности.

Реформа агропромышленного комплекса в районе осуществлялась по следующим принципам:

- сочетание саморегулирования рынка с активным и разумным муниципальным участием;

- равноправное участие на рынке субъектов всех форм собственности при условии, что они являются собственниками реализуемой продукции, услуг и полученных доходов;

- этапность экономических преобразований.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время в с. Большеустьикинское источниками водоснабжения являются четыре водозабора, три из которых – имеют хоз-питьевое назначение, а один находится на территории фермы и используется в сельскохозяйственных целях.

Северный водозабор (новый водозабор) имеет три скважины № 183, № 185, № 189, в которых установлены три однотипных насоса ЭЦВ – 6-10-80 (диаметр насоса 6*25=150 мм, мощность насоса 10 м3/час, высота подъема воды 80 м.

Мощность водозабора в сутки составляет 720 м2/сут. Количество населения обеспечиваемого водой данным водозабором более 2500 чел. Имеется РЧВ резервуар чистой воды на 100 м3.

Старый водозабор (ЦРБ) имеет четыре скважины №1127, №3481, № 2671, № 5262 с насосами ЭЦВ 6 – 2 штуки, ЭЦВ 8 – 2 штуки.

Мощность водозабора в сутки от 2-х насосов мощностью 10 м3/сут составляет 480 м3/сут; от 2-х насосов с мощностью 25 м3/сут составляет 1200 м3/сут. Всего производительность водозабора – 1680 м3/сут. Имеется резервуар чистой воды (РЧВ) на 100 м3 и 50 м3.

Уральский водозабор имеет две скважины с насосами марки ЭЦВ 4 – 1 штука, ЭЦВ 5 – 1 штука.

Мощность водозабора в сутки от двух скважин составляет 384 м3/сут. Имеется один резервуар чистой воды (РЧВ) на 8 м3.

Водозабор Фермы (БАМ) имеет одну скважину, в которой установлен насос ЭЦВ 8-25-150. Мощность водозабора в сутки составляет 600 м3/сут. Имеется один резервуар чистой воды на 75 м3.

Характеристика существующих насосных станций водоснабжения и

канализации с. Большеустьикинское

табл. № 20

| № насосной станции | Местоположение насосной станции | Принадлежность | Установлены насосы | Производ. насосной м3/час (л/с) | Назначение (хоз-питев. хоз.быт.) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | Кол-во (раб. резерв) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Новый (Большеустьикинский склоновый) на С-В от села | Большеустьикинский сельсовет | ЭЦВ-6-100 | 3 | 6 м3/час | хоз.питев хоз.быт. | 1986 |
| 2 | Старый (ЦРБ) в центре села | Большеустьикинский сельсовет | ЭЦВ-6-10-150 | 4 | 10 м3/час | хоз.питев хоз.быт. | 1957-1976 |
| 3 | Уральский в южной части села | Большеустьикинский сельсовет | ЭЦВ-5-4,2-110 | 2 | 5 м3/час | хоз.питев хоз.быт | 1998 |
| 4 | Ферма (БАМ) на окраине западной части села | Большеустьикинский сельсовет | ЭЦВ-8-25-150 | 1 | 25 м3/час | хоз.питев хоз.быт | 1980 |

Нынешнее состояние водозаборов неудовлетворительное и требует реконструкции.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода находящихся на балансе Большеустьикинского сельского поселения. Общая производительность водозабора 3400 м3/сут. Протяженность сетей внутри населенного пункта 50,4 км, 40 км которых требуют реконструкции и ремонта.

- Количество потребляемой воды населением за 2011 год составило 600 м3/сут;

- Коммунально-бытовыми предприятиями – 16,4 м3/сут;

- Промышленными предприятиями – 150 м3/сут.

- Количество потребляемой воды в год – 25150 м3/год.

В 2012 году был проведен лабораторный контроль качества питьевой воды на территории села Большеустьикинское. В результате данного испытания было сделано заключение о том что вода из водозаборов районного центра соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячево водоснабжения» (с изменениями).

2.7.2. Водоотведение

В с. Большеустьикинское функционируют очистные сооружения, состоящие на балансе Большеустьикинского сельского совета, производительностью 200 м3/сут. и 8,4 м3/час. Загрузка производственной мощности канализационных очистных сооружений составляет 140 % часть сточных вод.

Очистные сооружения находятся в северное части районного центра. Количество сточных вод, пропускаемые через очистные сооружения 128 тыс. м3год, или 350 (15) м3/сут (м3/час). В систему водоотведения села Большеустьикинское принимаются совместно хозяйственно-бытовые сточные воды села и производственные стоки большинства предприятий. Система канализации села Большеустьикинское включает в себя:

- около 6,3 км канализационных сетей и коллекторов,

- 1 насосная станция канализации,

- станция очистки сточных вод.

- вторичные отстойники,

- иловые площадки,

- контактный резервуар,

- воздуховодная

- хлорлабаратория,

- аэротенки.

Существующие очистные сооружения осуществляют перекачку очищенных стоков в р. Ик.

Потребителями услуг ООО “Мечетлинский Водоканал” села Большеустьикинское являются население, организации, учреждения и предприятия села Большеустьикинское.

На сегодняшний день общий износ производственных фондов (по данным бухгалтерского учета) составляет 91 %. Существующие очистные сооружения, морально и физически устарели и были построены как опытный образец и соответствовали на тот период времени. Фактический объем сбрасываемых сточных вод составляет 350 – 400 м3 в сутки.

В связи с этим проектом предлагается увеличение мощности существующих БОС а так же строительство новых в юго-западной части села.

2.7.3. Теплоснабжение

Обеспечением централизованным теплоснабжением многоквартирных домов, социальных и производственных объектов в районном центре занимается «Башкирская генерирующая компания» Уфимской ТЭЦ-1 посредствам газотурбинной установки (7,2 Гкал в час) и центральной котельной №1.

Транспортировку тепловой энергии до потребителя в с. Большеустьикинское обеспечивает ООО «Ремжилсервис»

Износ котельных c. Большеустьикинское - 30%. Тепловые сети протяженностью -7,3 км.

Перечень существующих котельных в границах

села Большеустьикинское

табл. № 21

| Наименование | Местоположение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз.бытовые нужды Гкал/ч | Резерв дефицит тепла Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Современное состояние, возможно расш. | Потребность газа м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная № 1 | ул. Мира д. 17а | КСВ-1,86 КСВ-1,86Г-2 | 6 | 9,6 | - | 2,1 | 1964 | Требуется капитальный ремонт | 3040000 |
| ТКУ-1,16ДК | ул. Мелиораторов | ELLPREX-760 | 2 | 1,3 | 0,9 | 0,74 | 2009 | - | 144000 |

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение села Большеустьикинское осуществляется от ГРС расположенного к юго-востоку от села. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в четырех ГРП (№1, №2, №3, №14) и ШРП (№21, №22, №1, №2, №4, №6). Газ подается на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды.

Газораспределение в с. Большеустьикинское производится по газопроводам низкого и среднего давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.

Перечень существующих ГРП и ШРП села Большеустьикинское

табл. № 22

| № или наименование | Теплопроводная способность газа, ккал/м3 | Давление | Производительность, м3/час | + резерв - дефицит, производительности, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до ГРП кг.с/см2 | После ГРП мм/в.ст |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГРП |
| № 1 | 8500-8800 | 6 | 260 | 1500 | 30 |
| № 2 | 8500-8800 | 6 | 260 | 2500 | 50 |
| № 3 | 8500-8800 | 6 | 260 | 3500 | 70 |
| № 14 | 8500-8800 | 6 | 260 | 2500 | 90 |
| ШРП |
| № 21 | 8500-8800 | 6 | 260 | 800 | 40 |
| № 22 | 8500-8800 | 6 | 260 | 1500 | 30 |
| №1 | 8500-8800 | 6 | 260 | 2000 | 40 |
| № 2 | 8500-8800 | 6 | 260 | 2000 | 40 |
| № 4 | 8500-8800 | 6 | 260 | 1500 | 30 |
| №6 | 8500-8800 | 6 | 260 | 600 | 10 |

Техническое состояние ГРП и ШРП на 2012 год по данным МечРЭС хорошее.

2.7.5. Электроснабжение

В настоящее время село электрифицировано от подстанции 35/10 кВ «Устьикинск», мощностью 10,3 мВА, расположенный, в границах насленного пункта по ЛЭП 10кВ:

- Ф-6 «Устьикинск - Сельзегутово» с проводами марки и сечения А-50, А-70, АС-50;

- Ф-8 «Устьикинск - Алегазово» с проводами марки и сечения А-35, АС-35, АС-50;

- Ф-9 «Устьикинск – Райцентр» с проводами марки и сечения А-35, АС-35, АС-50;

- Ф-12 «Устьикинск – Телецентр» с проводами марки и сечения А-50, АС-50;

- Ф-13 «Устьикинск – Бабино» с проводами марки и сечения АС-35, А-35;

- Ф-16 «Устьикинск – Муслюмово» с проводами марки и сечения А-50, АС-95;

- Ф-18 «Устьикинск – Комплекс» с проводами марки и сечения А-70, АС-35, АС-50.

Низкое напряжение по районному центру распределяется от:

- 38 ТП ООО «ГИП – Электро» общей мощностью 8616 кВА;

- 22 потребительских ТП, общей мощностью 5159 кВА;

- 16 ТП МечРЭС общей мощностью 3770 кВА.

Данные по электрификации предоставлены филиалом ООО «БашРЭС» МечРЭС СВРЭС ООО «БашРЭС-Уфа».

Всего на территория села потребляет электричество от 76-х ТП и одной районной электоподстанции «Устьикинск». Типы линий электроснабжения воздушные на опорах.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время телефонизация с. Большеустьикинское осуществляется от цифровых ЦАТС (введена в эксплуатацию в 2011 г):

- «Магеллан»;

- «Элком» ОАО «Башинформсвязь Месягутовский МУЭС Большеустьикинский РУС. Емкость станции – 2800 абонентов. Фактическое число абонентов на 2012 год составляет 2489 номеров. Абонентская разводка по населенному пункту:

- Волоконно-оптический кабель ОКБ-0.22 – 8П, протяженностью 8713 м;

- ТПП-200х2х0,4 протяженностью 450 м;

- ТПП-100х2х0,4 протяженностью 9834 м;

- ТПП-50х2х0,4 протяженностью 13687 м;

- ТПП-30х2х0,4 протяженностью 15917 м;

- ТПП-20х2х0,4 протяженностью 15832 м;

- ТПП-10х2х0,4 протяженностью 32826 м;

- ТПП-5х2х0,4 протяженностью 1300 м;

ПРППМ протяженностью 239910 м..

2.7.7. Телевидение

Приём телепередач в селе Большеустьикинское, находящейся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Месягутово, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

2.8. Анализ реализации предыдущей проектной документации

Проект генерального плана с. Большеустьикинское был выполнен в 1980 году Башкирским государственным институтом «БАШГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» на основании задания Госстроя БАССР от 13 марта 1979 года.

табл. № 23

| Наименование | Сроки по ГП | На 01.01.2012 год |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. 1980 г. | Р.С. 2000 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Градообразующая группа т. чел./ % | 1900/36,0 | 2300/30,6 | 3,009/38,4 |
| Обслуживающая группа, т. чел/ % | 2068/39,2 | 2087/27,8 | 0,832/10,6 |
| Население, тыс. чел./% | 5270/100 | 7500/100 | 7839/100 |
| Население в трудоспособном возрасте | 3968/75,3 | 4387/58,5 | 2334/29,7 |
| Жилой фонд, тыс.м2 | 68,8 | 135,0 | 195,679 |
| Жилищная обеспеченность м2/чел | 13 | 18 | 24,9 |

Объекты культурно-бытового обслуживания

табл. № 24

| Наименование | Норма на 1000 жит. | Сроки по ГП | 01.01. 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1980 | 2000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Больница, мест/обеспеченность | 9,6 | - | 100/150 | 103/137 |
| Поликлиника, посещ.смену/обеспеч. | 35 | 105/178,4 | 160/164 | 470/46,7 |
| Общеобразовательные школы, учащ./обеспеченность | 154 с учетом демографии | 640/118,6 | 1500/72 | 998/82,5 |
| Детские дошкольные учреждения, мест/обеспеченности | 35 | 230/80,2 | 460/57 | 409/34,4 |
| Предприятия торговли м2 торг. пл./обеспеченность | 300 | 50/3162 | 1375/163 | 12201/518 |
| Предприятия общественного питания, мест/обеспеченность | 40 | 20/527 | 170/176 | 238/76 |

Анализ реализации предыдущей градостроительной документации показал, что основные проектные показатели не были достигнуты: ожидаемый рост населения и соответственно жилищное строительство, объемы культурно-бытового строительства не подтвердились. За период с 1980 по 2012 год, население выросло на 48,7 %. Жилищный фонд на 184,4 %. Показатели жилищной обеспеченности и показатели обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания достигли нормативных показателей.

Выводы по главе 2.

Главным целевым ориентиром, определяющим эффективное развитие экономики села в среднесрочной и долгосрочной перспективе, является формирование оптимальной структуры промышленного производства, способного обеспечить на основе имеющегося потенциала выпуск конкурентоспособной продукции, стабильные поступления в бюджеты всех уровней, повышение качества и уровня жизни населения.

Проблемы развития района:

Основными проблемами, сдерживающими развитие транспорта и связи, являются:

- недостаточный технологический уровень производственной базы;

- медленные темпы строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, пополнения и обновления парков подвижных средств;

- недостаточное развитие системы лизинга и льготного кредитования транспортных организаций.

Предпосылки для решения проблемы:

- уникальное географическое положение района проектирования, на границе Европы и Азии и пересечении важнейших автомобильных магистралей, связывающих европейскую часть страны с Уралом, Сибирью и среднеазиатскими государствами;

- умеренно благоприятные природно-климатические условия;

- благоприятный инвестиционный климат;

- сложившаяся система эффективного межрегионального сотрудничества с близлежащими регионами;

- активная социальная политика, приоритетное развитие социальной инфраструктуры района;

- наличие природных ресурсов для рекреационного использования и развития специализированных видов туризма.

Варианты решения проблемы :

Для решения сложившейся проблемы необходимо в рамках документа территориального планирования предусмотреть:

- техническое перевооружение предприятий, в том числе посредством обновления основных производственных фондов и внедрения прогрессивных технологий:

- повышение качества профессиональной подготовки персонала;

- сокращение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда;

- реконструкция зданий первых массовых серий, комплексная реконструкция существующей застройки путем сноса и замены ветхих зданий, модернизация объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов социального назначения;

- строительство жилых домов силами индивидуальных застройщиков в объёме.

- позиционирование села Большеустьикинское в качестве привлекательного места для отдыха;

- строительство объектов размещения (гостиниц, отелей, кемпингов и т.д.);

- развитие туризма;

- развитие сотрудничества с соседними районами по вопросу развития туризма на прилегающих территориях.

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

- создание надежной коммунальной инфраструктуры муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения, теплоснабжения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

На территории села образована система охраняемых территорий и зон с особыми условия использования территорий, которая актуализирована в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В данной системе устанавливаются различные ограничения градостроительной деятельности: от установления определенных видов деятельности до полного ее запрещения.

В соответствии с действующим законодательством, необходимо осуществить установление границ водоохранных зон водных объектов. Необходимо разграничить земли водного, лесного фонда и земли иных категорий на территориях всех муниципальных образований. Органам государственной власти и органам местного самоуправления необходимо провести мероприятия по сохранению водных объектов, предусмотренные водным законодательством.

Глава 3. Экономическая база развития с. Большеустьикинское

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития с. Большеустьикинское был проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в районном центре санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов как: загазованность воздуха, загрязнение водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития села, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития районного центра выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития с. Большеустьикинское

Основные параметры развития села на ближайшую перспективу определяются в контексте:

- Комплексная программы социально-экономического развития муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

- Инвестиционная программы муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

- Территориальная комплексная схема градостроительного развития территорий Северо-Восточного региона РБ (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы). Выполненный ЗАО Проектный институт «Башкиргражданпроект» Уфа 2006 год.

Основные направления развития с. Большеустьикинское:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета районного центра;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития села

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деревни, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку деревни.

К объектам градостроительного значения в с. Большеустьикинское относятся:

- производственная база с. Большеустьикинское;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений с. Большеустьикинское со столицей республики г. Уфа достаточно широкий – это производственно-экономические связи и обслуживание.

В селе Большеустьикинское развиты также связи социального характера как: лечебно-профилактические (санаторий «Карагай» и детский лагерь «Мать и Дитя»), культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В районном центре будут располагаться учреждения периодического и эпизодического пользования.

Прогноз населения в системе расселения.

Село Большеустьикинское находится на расстоянии 283 км от столицы республики г. Уфа. Транспортная доступность является причиной того, что 66 % трудоспособного населения районного центра занято на градообразующих и обслуживающих сферах в самом населенном пункте. Так же на сегодняшний день распространена трудовая маятниковая миграция в районный центра из близлежащих населенных пунктов Мечетлинского района.

Развитие села будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок жителей, близлежащих к селу населенных пунктов (д. Малоустьикинское, д. Сальзигутово, д. Нижнее Бобино, д. Сабанаково, д. Малокызыпбаево, д. Алегазово).

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания.

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Село развивается как важный административный и сельскохозяйственный узел Мечетлинского района, с развитием функций административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

При определении прогнозной численности населения с. Большеустьикинское на расчётные периоды учитывалась специфика её развития как сельскохозяйственного поселка и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

Базовыми направлениями развития промышленности в районном центре служат предприятия по производству строительных материалов, мебели, пищевых продуктов. В дальнейшем эти виды экономической деятельности сохранят свою перспективность и приоритетность при их существенной реструктуризации, увеличении стадий переработки, выпуске новых видов материалов и изделий.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства Большеустьикинского сельского поселения – растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве при КФХ и МТФ, согласно справки администрации, - 63 человек или 0,80 % занятого населения с. Большеустьикинское в трудоспособном возрасте.

Торгово-закупочные предприятия представлены в проекте следующими предприятиями: 50 магазинами товаров повседневного спроса, 8 торговыми центрами, 2-мя торговыми рядами, оптовой базой.

Итого в сфере торговли и общественного питания заняты 1531 человек или 19,6 % занятого населения села.

Коммунальное хозяйство.

В селе Большеустьикинское предоставляют услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства следующие организации:

В сфере распределения электроэнергии, тепла, газа, воды на территории района действуют следующие предприятия: ГТУ ТЭЦ «Шигили» ОАО «Башкирэнерго», ООО «Тепловик», ООО «РемЖилСервис», ООО «Водоканал», ООО «Вектор», Мечетлинский филиал ООО «Дувангаз» ОАО «Башкиргаз», Мечетлинский РЭС СВЭС ОАО «Башкирэнерго».

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания с. Большеустьикинское представлена работниками школы, детского сада, администрации сельского поселения, амбулатории. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

Транспортная деятельность

Капитальным и текущим ремонтом, содержанием дорог в селе занимается филиал ОАО «Башкиравтодор» Мечетлинский ДРСУ.

Связь

Связь в селе Большеустьикинское представлена компанией: ОАО «Башинформсвязь». Услуги безпроводной связи предоставляет оператор связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В связи с наличием на территории села градообразующих предприятий согласно справки администрации района, 66,0 % трудоспособных будут заняты в производстве в самом селе, 34 % выезжают на заработки за территорию села.

Структура градообразующих кадров

табл. № 25

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | Сущ. на 2010г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население всего | 7,839 | 100 |
| 2 | Численность занятого населения, всего | 3,841 | 49 |
| 2.1 | Из них - в материальной сфере всего | 0,310 | 3,95 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Промышленность | 0,042 | 0,53 |
|  | Сельское хозяйство | 0,063 | 0,80 |
|  | Лесное хозяйство | 0,024 | 0,3 |
|  | Строительство | 0,056 | 0,71 |
|  | Автомобильный транспорт | 0,097 | 1,2 |
|  | Прочие | 0,028 | 0,35 |
| 2.2 | -в обслуживающей сфере всего | 3,531 | 45,0 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Торговля и общественное питание | 1,537 | 19,6 |
|  | Образование, дошкольные учреждения, | 0,675 | 8,6 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение | 0,992 | 12,6 |
|  | Культура | 0,073 | 0,9 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,084 | 1,1 |
|  | Бытовое обслуживание | 0,086 | 1,1 |
|  | Финансовые учреждения | 0,032 | 0,4 |
|  | Административно-хозяйственные организации районного значения | 0,052 | 0,7 |

Выводы по главе 3

Наибольшая занятость населения с. Большеустьикинское приходится на промышленное производство (сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, издательская и полиграфическая деятельность) – 33,3%. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства и обрабатывающих производств. На них приходится 2,34 % трудящихся экономически активного населения районного центра.

Приоритетными направлениями в производственной деятельности пищевых перерабатывающих предприятий определены:

- увеличение объемов производства пищевых продуктов конечного потребления (колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в широком ассортименте) и продуктов высокой степени готовности;

- расширение ассортимента производства и повышение качества молочных продуктов с использованием наполнителей и натуральных добавок, улучшающих вкусовые и питательные свойства продукции и способствующих ее длительному хранению, продукции целевого назначения с лечебными и профилактическими свойствами, детских продуктов питания.

Перерабатывающая промышленность в районе развита недостаточно. Отсутствует переработка плодово-овощной продукции.